Приложение

к решению совета депутатов

муниципального образования

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

от 05.06.2014  № 110

Глава муниципального образования

___________________ Ю.Н. Кваша

генеральный план

муниципального образования

Тельмановское сельское поселение

Тосненского района Ленинградской области

261-01/09

том 1

Положение

о территориальном планировании

Санкт-Петербург - Тельмана

2014

Оглавление

1.Общие положения	3

2. Учет интересов Российской Федерации и размещение объектов федерального значения  при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Тельмановское сельское поселение»	6

3. Размещение объектов регионального значения на территории Тельмановского сельского поселения в соответствии с планами и программами развития отдельных отраслей экономики, программ социально-экономического развития Ленинградской области, инвестиционных программ субъектов естественных монополий	7

4. Размещение объектов местного значения  муниципального района на территории Тельмановского сельского поселения в соответствии с планами и программами социально-экономического развития, проектом схемы территориального планирования Тосненского района	7

5. Мероприятия по размещению объектов местного значения Тельмановского сельского поселения и последовательность их выполнения	8

6. Развитие транспортной инфраструктуры	13

7. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	15

8. Мероприятия по охране окружающей среды	20

9. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	22

10. Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов, благоустройство территории	23

11. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия	24

12. Параметры функциональных зон	26

13. Сведения об объектах, планируемых для размещения в функциональных зонах	29

13.1. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в производственных зонах	29

13.2. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в жилых зонах	30

13.3. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в рекреационных зонах	31

13.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в зонах инженерной инфраструктуры	31

13.5. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в общественно-деловых зонах	32

14. Проект границ Тельмановского сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав	34

15. Основные технико-экономические показатели	38

15.1. Основные технико-экономические показатели Тельмановского сельского поселения	39

15.2. Основные технико-экономические показатели п. Тельмана	42

15.3. Основные технико-экономические показатели п. Войскорово	44

15.4. Основные технико-экономические показатели д. Ям-Ижора	45

15.5. Основные технико-экономические показатели д. Пионер	46

# 1.Общие положения

Настоящий проект генерального плана муниципального образования Тельмановского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области выполнен ООО «Институт строительных проектов» (Санкт-Петербург) на основании муниципального контракта от 11.02.2009 № 01/09, заключенного с институтом администрацией Тельмановского сельского поселения и задания на его подготовку (Приложение №1 к муниципальному контракту).

Подготовка и заключение контракта осуществлены на основании Постановления администрации Тельмановского сельского поселения от 05.11.2008 № 81 «О подготовке проекта генерального плана Тельмановского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Наименование муниципального образования в текстовых и графических материалах настоящего проекта соответствует областному закону от 22.12.2004 № 116-оз и заданию на проектирование – Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, сокращенное наименование – Тельмановское сельское поселение.

Проект разработан на всю территорию Тельмановского сельского поселения в границах, установленных законом Ленинградской области от 22.12.2004 № 116-оз (в ред. закона Ленинградской области от 06.05.2010 № 17-оз) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

На территории Тельмановского сельского поселения расположены населённые пункты - п. Тельмана, п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора.

Генеральный план разработан применительно к территории всех вышеперечисленных населённых пунктов.

Административный центр Тельмановского сельского поселения – п. Тельмана.

Площадь территории поселения составляет 4208 га, численность населения на 01.07.2010 – 11181 чел. Экономика поселения имеет выраженную аграрно-промышленную специализацию.

1.1. При осуществлении территориального планирования Тельмановского сельского поселения, применительно к территории населённых пунктов п. Тельмана, п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора, учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории поселения, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Образование», «Здоровье» и других федеральных целевых программ.

1.2. При осуществлении территориального планирования Тельмановского сельского поселения, применительно к территории населённых пунктов п. Тельмана, п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора, учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области на территории поселения, а также необходимость создания благоприятных условий реализации «Схемы территориального планирования Ленинградской области» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460) и долгосрочных региональных целевых программ - «Современное образование Ленинградской области» (постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 398), «Развитие здравоохранения Ленинградской области» (постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 405), «Развитие культуры в Ленинградской области (постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 404), а также областного закона «О концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2015 г.» (утвержден 28.06.2013 №45-оз).

1.3. При осуществлении территориального планирования Тельмановского сельского поселения применительно к территории населённых пунктов п. Тельмана, п. Войскорово, д. Пионер, д. Ям-Ижора, учтены интересы Тосненского муниципального района по реализации полномочий органов местного самоуправления Тосненского муниципального района, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации «Схемы территориального планирования Тосненского муниципального района» (утверждена решением совета депутатов Тосненского муниципального района от 24.05.2011 №104) и муниципальных целевых программ.

1.4. При проектировании объектов, предусмотренных настоящим генеральным планом, следует учитывать потребности маломобильных групп населения, престарелых и инвалидов в беспрепятственном доступе к объектам обеспечения жизнедеятельности, в соответствии с действующими нормативными актами.

В настоящее время в Государственную думу Российской Федерации внесен законопроект о реформе местного самоуправления, который призван повысить заинтересованность местных органов власти районного уровня в привлечении инвестиций и развитии бизнеса.

Критерием оценки работы глав муниципальных образований станут прежде объемы привлеченных инвестиций, собираемость налогов, строительство жилых и общественных зданий, промышленных объектов и создание новых рабочих мест, обеспеченность муниципального образования объектами социальной инфраструктуры.

Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения Тосненского муниципального района не относятся к мероприятиям территориального планирования Тельмановского сельского поселения.

Проект генерального плана Тельмановского сельского поселения разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации в редакции Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ;

- методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития от 13.11.2010 № 492;

- актуализированной редакцией СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- иными действующими законодательными и нормативными документами, регламентирующими градостроительную деятельность на территории Российской Федерации, Ленинградской области и муниципального образования;

- заданием на подготовку настоящего проекта (приложение №1 к муниципальному контракту), в части, не противоречащей вышеуказанным документам.

Сроки реализации решений генерального плана:

1 очередь – 2020 г.

Расчетный срок – 2030 г.

В основу проектных решений генерального плана положен оптимистический вариант развития Тельмановского сельского поселения, основанный на инвестиционной привлекательности территории для реализации крупных инвестиционных проектов. При этом учитывался пространственный аспект – непосредственная близость территории сельского поселения к Санкт-Петербургу, наличие территориальных и других ресурсов, способствующих принятию реальных инвестиционных решений по размещению производственных объектов и созданию новых рабочих мест.

Прогнозируемая численность населения Тельмановского сельского поселения, на конец расчетного срока должна составить 43 тыс. жителей, в том числе на первую очередь - 27 тыс. жителей.

Из четырех населенных пунктов, входящих в Тельмановское сельское поселение, преимущественное развитие получит п. Тельмана (до 40-41 тыс. жителей). Численность населения в других населенных пунктах существенно не изменится, некоторое увеличение от 0,2 до 0,3 тыс. жителей можно ожидать только в д. Пионер за счет индивидуального жилищного строительства.

При принятых проектом показателях:

средней обеспеченности жильём:

-на 1 очередь 2010 г.) – 31 кв. м/чел.

-к расчетному сроку (2030 г.) - 36-37 кв. м/чел,

общая площадь жилищного фонда с 0,3 млн. кв. м (2010 г.) увеличится:

-на 1 очередь - до 0,8 млн. кв. м

-к расчетному сроку - до 1,6 млн. кв. м.

К 2020 г. предполагается полная ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда, существенное повышение качества и комфортности жилья.

Перечень принятых сокращений:

АЗС – автозаправочная станция,

а/д – автомобильная дорога,

а/м – автомобиль,

ВЛ – высоковольтная линия электропередач,

ВСМ – высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург,

г. - город,

ГВС – горячее водоснабжение,

ГРС – газораспределительная станция,

д. – деревня,

ж.д. – железная дорога,

КАД – кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга,

КАД- 2 – проектируемая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга,

КНС – канализационная насосная станция,

КОС – канализационные очистные сооружения,

ЛЭП – линия электропередач,

ПС – электрическая подстанция,

п. – поселок,

р. – река,

СЗЗ – санитарно-защитная зона,

СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество,

СТО – станция технического обслуживания,

СПАД – скоростная платная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург,

СПб – Санкт-Петербург.

# 2. Учет интересов Российской Федерации и размещение объектов федерального значения  при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Тельмановское сельское поселение»

Обеспечение выполнения на территории Тельмановского сельского поселения ряда федеральных и региональных функций на основе развития существующих и размещения новых объектов федерального и регионального уровня, в том числе:

2.1. Развитие транспортных связей Тельмановского сельского поселения с районами Ленинградской области, Санкт-Петербургом и другими регионами Российской Федерации за счет:

- выхода на федеральную трассу М-10 «Россия» посредством развязок;

- выходов на внешнюю сеть по кратчайшему расстоянию.

2.2. Формирование транспортного коридора, образованного существующими и проектируемыми скоростными автомобильными магистралями Московским шоссе (М10 «Россия»), СПАД и железнодорожной магистралью ВСМ.

2.3. Изменение категорий земель в пределах границ Тельмановского сельского поселения  за счет расширения земель населенного пункта – поселка Тельмана.

2.4. Изменение статуса Тельмановского сельского поселения на Тельмановское городское поселение за счет развития территории п. Тельмана, который становится городским поселком.

2.5. В границах населённых пунктов Тельмана, Войскорово в настоящее время имеется объект федерального значения автомагистраль М10 Москва – Санкт-Петербург. В соответствии федеральной программой развития автомобильных дорог и программой развития железнодорожного транспорта предусмотрено строительство следующих объектов федерального значения – железнодорожная высокоскоростная магистраль (ВСМ) сообщения Санкт-Петербург – Москва, скоростная платная автодорога (СПАД) сообщения Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург.

Других объектов федерального значения на территории Тельмановского сельского поселения документами территориального планирования в настоящее время не предусматривается.

# 3. Размещение объектов регионального значения на территории Тельмановского сельского поселения в соответствии с планами и программами развития отдельных отраслей экономики, программ социально-экономического развития Ленинградской области, инвестиционных программ субъектов естественных монополий

Схемой территориального планирования Ленинградской области предусмотрено сооружение объектов регионального значения:

3.1. В сфере промышленного производства:

- организация технопарка «Тельмана» на территории площадью 4 га с размещением производственных предприятий, по санитарной классификации относящихся II, III и IV классам опасности.

3.2.В сфере газификации:

- строительство межпоселковых газопроводов:

- ГРС «Тельмана» – д. Ям-Ижора;

- п. Войскорово – д. Пионер.

3.3. В сфере здравоохранения:

- строительство амбулатории на 50 посещений в п. Войскорово (срок 2015 г.);

- строительство поликлиники в п. Тельмана (срок до 2025 г.);

- строительство больничного стационара на 580 коек в п. Тельмана (срок до 2030 г.).

# 4. Размещение объектов местного значения  муниципального района на территории Тельмановского сельского поселения в соответствии с планами и программами социально-экономического развития, проектом схемы территориального планирования Тосненского района

4.1. В сфере физкультуры и спорта:

- строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями (срок до 2015 г.).

4.2. В сфере социальной защиты:

- строительство центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому (срок до 2025 г.).

4.3. В сфере образования:

-строительство школы на 820 мест в 1 микрорайоне посёлка Тельмана;

- строительство 2-х детских садов общей вместимостью 280 мест.

4.4. В сфере общего и дополнительного образования

- строительство школы искусств на 200 мест; (срок до 2020 г.)

# 5. Мероприятия по размещению объектов местного значения Тельмановского сельского поселения и последовательность их выполнения

На застроенных территориях Тельмановского сельского поселения строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры будет обеспечиваться за счет частных инвестиций. В перспективе для строительства социальных объектов, в том числе – объектов регионального значения и объектов местного значения Тосненского муниципального района, будут привлекаться бюджетные средства разных уровней, и реализовываться схемы государственно-частного партнерства.

Дополнительные по отношению к существующим объёмы строительства объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры настоящим проектом предусмотрено осуществлять за счёт инвестиционного финансирования, в том числе за счёт государственно-частного партнёрства.

5.1. Генеральным планом определены границы функциональных зон на территории Тельмановского сельского поселения в границах территории проектирования:

Жилая зона

- многоэтажной застройки;

- среднеэтажной застройки;

- малоэтажной застройки;

- индивидуальной застройки;

- иные жилые зоны (зона дошкольного и общего образования).

Общественно-деловая зона

- зона всех видов общественно-деловой застройки;

- зона объектов здравоохранения;

- зона объектов производственно-делового назначения;

- зона объектов дорожного сервиса.

Производственная зона.

- промышленных предприятий II и III классов санитарной опасности и объектов коммунально-складского назначения;

- промышленных предприятий IV и V классов санитарной опасности и объектов коммунально-складского назначения;

- зона объектов транспортно-логистического, складского назначения с включением  объектов производственной деятельности;

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона  объектов железнодорожного транспорта.

Зона рекреационного назначения

- зеленых насаждений общего пользования;

- спортивных сооружений.

Зона сельскохозяйственного назначения

- сельскохозяйственных угодий;

- сельскохозяйственных предприятий;

- садоводческих товариществ.

Зона специального назначения

- кладбищ.

5.2. Мероприятия в сфере экономического развития

Укрепление экономической базы: развитие и создание новых рабочих мест предлагается обеспечить за счёт размещения производственных объектов следующих видов экономической деятельности.

На 1 очередь (до 2020 г.)

- В производственной зоне № 1обеспечить размещение производства машин и оборудования, электрооборудования, электронного и технического оборудования, транспортных средств между проектируемой скоростной платной автомобильной дорогой Санкт-Петербург - Москва и автомобильной дорогой на Павловск. Общая площадь 173 га, ориентировочная численность занятых – 3,0-3,5 тыс. чел.

- В производственной зоне № 2, расположенной в северной части Тельмановского сельского поселения, организовать производства готовых металлических изделий (включая металлоконструкции), полиграфической продукции, текстильных и швейных изделий. Общая площадь производственной зоны 159 га, ориентировочная численность занятых 600 чел.

- В производственной зоне № 5, расположенной в южной части п. Войскорово, организовать размещение производства строительных изделий и материалов. Общая площадь производственной зоны 18 га, численность занятых – до 300 чел.

На расчётный срок (до 2030 г.)

- В производственной зоне № 4, расположенной в юго-западной части Тельмановского сельского поселения, обеспечить размещение производства оборудования транспортного и коммунального назначения. Общая площадь производственной зоны 26 га, численность занятых 200-300 человек.

Реализация предложений генерального плана по активизации производственной деятельности позволит создать в Тельмановском сельском поселении к расчётному сроку 15-16 тыс. новых рабочих мест, в том числе в производственной сфере численность работающих составит порядка 5-6 тыс. человек.

5.3. Мероприятия в сфере жилищного строительства

Проектом генерального плана предусматривается ввод жилья:

На 1 очередь (до 2020 г.)

- 54 тыс. кв. м/год;

На расчётный срок (до 2030 г.)

- 74 тыс. кв. м/год или порядка 1,7-2,0 кв. м на одного человека.

Удельный вес многоквартирной жилой застройки достигнет показателя 75-78 % от  общей площади нового жилищного фонда. Доля территорий под индивидуальную жилую застройку составит 58-60 % от всего предполагаемого прироста земель для нового жилищного строительства.

Расчётная плотность нового жилищного строительства (в кв. м/га) принята в соответствии с параметрами Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2013 №83.

Многоквартирную застройку предлагается сконцентрировать в северо-восточной и юго-западной части территории п. Тельмана, индивидуальную усадебную застройку (с участками)  - преимущественно в районе д. Пионер (160 га) и в п. Тельмана (136 га).

На застроенных территориях Тельмановского сельского поселения жилищное строительство будет обеспечиваться за счет частных инвестиций, в перспективе также будут привлекаться бюджетные средства разных уровней и реализовываться схемы государственно-частного партнерства.

5.4. Мероприятия в сфере социального и культурно-бытового обслуживания

5.4.1.Образование

Проектом генерального плана предусматривается как строительство новых, так и реконструкция существующих объектов.

п. Тельмана:

- строительство одиннадцати детских садов на 2100 мест;

- строительство пяти общеобразовательных школ на 2963 учащихся.

п. Войскорово:

- строительство детского сада на 190 мест.

5.4.2.Здравоохранение

Организация предоставления скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в больничных учреждениях предусматривается за счет реконструкции и нового строительства объектов здравоохранения.

п. Тельмана:

- больничный комплекс на 580 коек;

- два амбулаторно-поликлинических учреждения на 600 посещений в смену;

- 2 аптеки;

- 2 станции скорой помощи.

п. Войскорово:

- поликлиническое отделение на 50 посещений в смену;

- станция скорой помощи;

- аптека

д. Ям-Ижора:

- пост скорой помощи на 1 автомобиль.

д.Пионер

- пост скорой помощи на 1 автомобиль

5.4.3. Социальное обслуживание

- учреждение социального обслуживания для престарелых, инвалидов на 129 мест;

- учреждение социального обслуживания для семьи и детей на 80 мест;

5.4.4.Культура, искусство и молодежная политика

Обеспечение населения муниципального образования услугами культурного воспитания, организации досуга планируется путем реконструкции и нового строительства объектов культуры и искусства.

п. Тельмана:

- детская школа искусств;

- культурно-развлекательный центр с кинотеатром на 500 мест;

- кинотеатр на 800 мест;

- концертный зал;

- выставочный зал

- библиотека.

п. Войскорово:

- культурно-досуговый центр;

- библиотека;

- выставочный зал.

д.Пионер

- молодёжный клуб.

5.4.5.Физическая культура и спорт

Обеспечение условия для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования посредством реконструкции и нового строительства объектов физической культуры и спорта.

п. Тельмана:

- объекты спортивных центров с универсальным залом и плоскостными сооружениями на 1 очередь и расчетный срок;

- стадион.

п. Войскорово:

- бассейн на 250 кв. м зеркала воды;

- спортивный зал площадью пола 260 кв. м.

д. Ям-Ижора:

- спортивный зал площадью пола 260 кв. м.

5.4.6. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания

Обеспечение населения учреждениями бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства посредством нового строительства объектов бытового обслуживания.

п. Тельмана:

- торгово-развлекательный комплекс;

- комплекс коммунально-бытового обслуживания (прачечная, химчистка, бытовое обслуживание);

- предприятия общественного питания;

- отделение Сбербанка;

- бани;

- гостиницы;

- пожарное депо.

- контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов.

п. Войскорово:

- комплекс коммунально-бытового обслуживания (прачечная,  химчистка, бытовое обслуживание);

- предприятия общественного питания;

- отделение Сбербанка;

- гостиница.

- контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов.

д. Ям- Ижора:

- комплекс коммунально-бытового обслуживания (прачечная,  химчистка, бытовое обслуживание);

- баня;

- отделение Сбербанка.

- контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов.

д. Пионер:

- предприятия общественного питания.

- контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов.

5.4.7. Предприятия торговли и общественного питания

Обеспечение населения предприятиями торговли и общественного питания посредством строительства площадей для размещения данных объектов планируется во всех населенных пунктах Тельмановского сельского поселения.

5.4.8. Объекты туристического бизнеса и отдыха

п. Тельмана:

- туристическая база в (площадь земельного участка - 10 га);

- детский парк.

5.4.9. Организации и учреждения управления, органов охраны правопорядка и предприятия связи

п. Тельмана:

- отделения полиции;

- предприятие связи.

п. Войскорово:

- отделения полиции;

- предприятие связи.

д. Пионер:

- предприятие связи.

На застроенных территориях Тельмановского сельского поселения строительство объектов социальной инфраструктуры будет обеспечиваться за счет частных инвестиций. В перспективе для строительства социальных объектов будут привлекаться бюджетные средства разных уровней, и реализовываться схемы государственно-частного партнерства.

# 6. Развитие транспортной инфраструктуры

Основными задачами при разработке транспортной схемы Тельмановского сельского поселения являются:

- обеспечение развития промышленных территорий, крупных логистических комплексов, зон общественно-деловой застройки;

- создание устойчивых связей внутри Тельмановского сельского поселения с основными внешними магистралями с учетом перспективы развития территории.

При разработке настоящего генерального плана были учтены проектные решения в части транспортной инфраструктуры:

- Проект по строительству скоростной платной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (СПАД), разработанный ЗАО «Петербург-Дорсервис»;

- Проект по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСМ), разработанный ОАО «Ленгипротранс»;

- Проект реконструкции участка автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург М-10 «Россия» со строительством путепроводов и развязок, разработанный ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» по заданию ФКУ «Севзапуправтодор», 2013 г.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию внешних автомобильных дорог:

- строительство 6-полосной скоростной платной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (СПАД) 1-й категории, протяженностью в границах Тельмановского сельского поселения – 6,2 км, проходящей по территории поселения на 6 эстакадах и имеющей пересечения с существующими и проектируемыми транспортными магистралями в разных уровнях;

- строительство кольцевой автомобильной дороги (КАД-2), (трасса дороги представлена в соответствии с вариантом, разработанным институтом  ЗАО «Петербург-Дорсервис») протяженностью в границах поселения 7,8 км с пересечением транспортных магистралей в разных уровнях;

- строительство линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в направлении Москва – Санкт-Петербург;

- строительство эстакад на участках ВСМ и СПАД на пересечении с транспортными магистралями: дорогой №1, Павловской ул. и дорогой на Пушкин;

- реконструкция 6,2 км федеральной трассы М-10 «Россия», проходящей по территории поселения;

- строительство транспортных развязок на пересечениях с автодорогой М-10 «Россия» в разных уровнях:

- полная транспортная развязка на пересечении с КАД-2;

- двухуровневая развязка типа «Клеверный лист», расположенная южнее действующего кладбища;

- кольцевая развязка на пересечении с Ям-Ижорским шоссе и подъездом к деревне Фёдоровское от  автодороги Москва – Санкт-Петербург;

- разворотный путепровод в районе северной части д. Ям-Ижора;

- строительство двухуровневой развязки на пересечении продолжения Оборонной ул. с железнодорожными путями железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург;

- реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения – 5,4 км;

- строительство дорог общего пользования местного значения – 17,0 км.

##### В части развития улично-дорожной сети проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- четкое дифференцирование улично-дорожной сети по значению и выделение системы магистральных улиц и дорог, проходящих в направлении основных пассажиропотоков с пропуском общественного и легкового транспорта;

- вывод грузового движения за пределы жилых территорий;

- дублирование наиболее загруженных магистралей;

- улучшение организации массовых пассажирских перевозок на общественном транспорте путем оптимизации маршрутной сети и совершенствования нормативно-правовой базы, определяющей порядок взаимоотношений пассажирских перевозчиков различной формы собственности и администрации поселения, как собственника маршрутов пассажирского транспорта.

В соответствии с проектным решением улицы и дороги обеспечивают связи п. Тельмана с населенными пунктами Колпино, Пушкин, Павловск, Фёдоровское и Никольское, пересекая Московское шоссе, ВСМ и СПАД в разных уровнях.

Проектируемая улично-дорожная сеть обеспечит:

- развитие промышленных территорий, крупных логистических комплексов и зон общественно-деловой застройки;

- транспортную связь Тельмановского сельского поселения с основными магистралями с учетом перспективы развития поселения;

- оптимальные способы доставки грузов и пассажиров.

Реконструкция и развитие технической базы:

- строительство автостанции для обслуживания автобусных маршрутов, как местного, так и межселенного типа;

- строительство 6 АЗС и 6 СТО.

# 7. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Проектирование и строительство объектов энергообеспечения Тельмановского сельского поселения будет осуществляться за счет инвестиционного финансирования, в том числе, государственно-частного партнерства.

7.1.Электроснабжение

п. Тельмана:

- перевод питающих сетей 35 кВ на напряжение 110 кВ;

- перевод питающей подстанции 35 кВ «Тельмана» на напряжение 110 кВ;

- реконструкция и строительство распределительных сетей 10 кВ, 0,4 кВ;

- реконструкция и строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

д. Ям-Ижора:

- реконструкция распределительных сетей 10 кВ с подключением к ПС «Тельмана»;

- реконструкция и строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

п. Войскорово и д. Пионер:

- реконструкция распределительных сетей 10 кВ с подключением к ПС «Поповка»;

- реконструкция и строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Период 2020-2030 гг.

Тельмановское сельское поселение

- строительство трех новых электрических подстанции 110 кВ;

- строительство воздушных и кабельных линий электропередач 110 кВ до новых подстанций;

- строительство воздушных линий 330 кВ;

- строительство распределительных сетей 10 кВ, 0,4 кВ;

- строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

7.2. Теплоснабжение

Период 2010-2030 гг.

п. Тельмана:

- строительство источников теплоснабжения (блок-модульных котельных, встроенных, пристроенных, крышных, отдельно стоящих);

- реконструкция существующих распределительных сетей теплоснабжения;

- реконструкция морально устаревшего оборудования;

- проведение работ по дополнительному утеплению тепловых сетей и внутридомовых конструкций зданий свыше 2-х этажей.

д. Ям-Ижора:

- строительство источников теплоснабжения (блок-модульных котельных встроенных, пристроенных, крышных, отдельно стоящих);

- строительство тепловых сетей;

- строительство распределительной тепловой сети (20 км).

п. Войскорово и д. Пионер:

- строительство источников теплоснабжения (блок-модульных котельных, встроенных, пристроенных, крышных, отдельно стоящих);

- реконструкция существующих распределительных сетей теплоснабжения;

- реконструкция морально устаревшего оборудования;

- проведение работ по дополнительному утеплению тепловых сетей и внутридомовых конструкций зданий свыше 2-х этажей.

Период 2020-2030 гг.

Тельмановское сельское поселение:

- строительство источников теплоснабжения, локальных и кустовых (блок-модульных котельных, встроенных, пристроенных, крышных, отдельно стоящих);

- строительство магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

7.3. Газоснабжение

Период 2010-2020 гг.

п. Тельмана:

- строительство распределительных сетей среднего давления;

- строительство распределительных сетей высокого давления;

- газификация индивидуальной застройки и строительство сетей низкого давления.

д. Ям-Ижора:

- строительство распределительных сетей среднего давления;

- строительство газопровода к д. Ям-Ижора;

- газификация индивидуальной застройки и строительство сетей низкого давления;

- строительство газораспределительных пунктов высокого давления.

п. Войскорово и д. Пионер:

- строительство газопровода к д. Пионер;

- строительство распределительных сетей среднего давления

- строительство распределительных сетей высокого давления;

- газификация индивидуальной застройки и строительство сетей низкого давления.

Период 2020-2030 гг.

Тельмановское сельское поселение:

- строительство газораспределительных станций (ГРС «Шоссейная-2» и ГРС «Тельмана-2»);

- строительство распределительных сетей среднего давления;

- строительство распределительных сетей высокого давления;

- строительство газораспределительных пунктов высокого давления.

7.4. Связь и информация

Период 2010-2030 гг.

Тельмановское сельское поселение:

- строительство оптико-волоконного кабеля;

- строительство автоматических телефонных станций;

- строительство распределительной сети низкого напряжения.

7.5. Показатели инженерных нагрузок

Потребление электроэнергии

Перспективное централизованное электроснабжение по всей территории поселения составит 1750 кВт·ч/год на человека.

| Показатели | Ед. изм. | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованное электроснабжение (п. Тельмана) | кВт·ч/год | 1150 | 1750 >99 |
| Охват населения (п. Тельмана) | % | >99 |  |
| Централизованное электроснабжение (д. Ям-Ижора) | кВт·ч/год | 750 |  |
| Охват населения (д. Ям-Ижора) | % | >95 |  |
| Централизованное электроснабжение (п. Войскорово и д. Пионер) | кВт·ч/год | 1150 |  |
| Охват населения (п. Войскорово и д. Пионер) | % | >98 |  |

Потребление тепловой энергии для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения

Перспективное централизованное теплоснабжение по всей территории поселения составит 0,34 Гкал/год на кв. м (с ГВС).

| Показатели | Ед. изм. | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованное теплоснабжение (с ГВС) (п. Тельмана) | Гкал/год на кв. м | 0,39 | 0,34 >95 |
| Охват населения (п. Тельмана) | % | >85 |  |
| Централизованное теплоснабжение (с ГВС) (д.Ям-Ижора) | Гкал/год на кв. м | - |  |
| Охват населения (д. Ям-Ижора) | % | - |  |
| Централизованное теплоснабжение (п. Войскорово и д.Пионер) | Гкал/год на кв. м | 0,39 |  |
| Охват населения (п. Войскорово и д. Пионер) | % | >75 |  |

Газоснабжение (приготовление пищи)

Перспективное газоснабжение по всей территории поселения составит 75 куб.м/год на 1 жителя.

| Показатели | Ед. изм. | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение (п. Тельмана) | куб. м/год на 1 жителя | 50 | 75 >99 |
| Охват населения (п.Тельмана) | % | >55 |  |
| Газоснабжение (д. Ям-Ижора) | куб. м/год на 1 жителя | - |  |
| Охват населения (д. Ям-Ижора) | % | - |  |
| Газоснабжение (п. Войскорово и д.Пионер) | куб. м/год на 1 жителя | 50 |  |
| Охват населения (п. Войскорово и д. Пионер) | % | >85 |  |
| Газоснабжение | куб. м/год на 1 жителя | 50 | 40 |
| Охват населения | % | >85 | >98 |

Телефонная связь

Перспективный охват населения стационарными телефонами по всей территории поселения составит 250 номеров на 1000 жителей.

| Показатели | Ед. изм. | Существующее | Перспективное |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационарные телефоны (п. Тельмана) | номер на 1000 жителей | 120 | 250 >95 |
| Охват населения (п. Тельмана) | % | >80 |  |
| Стационарные телефоны (д. Ям-Ижора) | номер на 1000 жителей | 50 |  |
| Охват населения (д. Ям-Ижора) | % | >40 |  |
| Стационарные телефоны (п. Войскорово и д. Пионер) | номер на 1000 жителей | 80 |  |
| Охват населения (п. Войскорово и д. Пионер) | % | >65 |  |

7.6. Водоснабжение

На 1 очередь (до 2020 г.)

Тельмановское сельское поселение:

- строительство резервуаров чистой воды, объемом 3х1000 куб. м;

- строительство водопроводной насосной станции.

п. Тельмана:

- строительство внутриквартальных водопроводных сетей.

д. Ям-Ижора:

- строительство внутриквартальных водопроводных сетей.

п. Войскорово и д. Пионер:

- реконструкция сетей водоснабжения;

- строительство внутриквартальных водопроводных сетей.

На расчётный срок (до 2030 г.)

Тельмановское сельское поселение:

- перекладка водоводов водоснабжения от п. Понтонный (Санкт-Петербург) до д. Ям-Ижора ввиду их изношенности;

- прокладка дублирующего магистрального водовода вдоль существующего;

- строительство резервуара чистой воды, объемом 1х1000 куб. м.

п. Тельмана, д. Ям-Ижора, п. Войскорово и д. Пионер:

- строительство новых сетей водоснабжения.

7.7. Водоотведение

На 1 очередь (до 2020 г.)

Тельмановское сельское поселение:

- реконструкция сетей канализации;

- строительство новых сетей канализации;

- строительство канализационной насосной станции № 3;

- строительство канализационных очистных сооружений.

п. Тельмана:

- реконструкция сетей канализации;

- строительство канализационной насосной станции № 1;

- строительство новых сетей канализации.

д. Ям-Ижора:

- строительство внутриквартальных канализационных сетей.

п. Войскорово и д. Пионер:

- строительство канализационной насосной станции № 2;

- реконструкция сетей канализации.

На расчётный срок (до 2030 г.)

Тельмановское сельское поселение:

- реконструкция сетей канализации;

- строительство новых сетей канализации.

п. Тельмана:

- строительство канализационной насосной станции № 4;

- строительство новых сетей канализации.

п. Войскорово и д. Пионер:

- строительство новых сетей канализации.

# 8. Мероприятия по охране окружающей среды

В настоящее время в целом состояние окружающей среды Тельмановского сельского поселения  характеризуется как «умеренно напряженное».

Уровень загрязнения воздушного бассейна в пределах санитарных норм, возможно повышенный фон загрязнения в местах размещения ЗАО “Племхоз им. Тельмана” и фермы “Центр” с навозохранилищами, а также вдоль федеральной автомобильной магистрали «Россия». По качеству воды река Ижора относится к категории «загрязненная». Радиационный фон в пределах допустимых норм.

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду при размещении объектов капитального строительства настоящим проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

8.1. При размещении новых предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектом предлагаются мероприятия по организации санитарно-защитных зон производственных зон и предприятий:

- разработка проектов по установлению объединенных санитарно-защитных зон (СЗЗ) формируемых производственных зон, при условии включения их в состав производственных зон;

- разработка проектов по сокращению санитарно-защитных зон предприятий, границы которых распространяются на существующую и проектируемую жилую застройку;

- выполнение санитарных требований по организации объединенных СЗЗ предприятий, номенклатура которых в производственных зонах к настоящему времени не определена, по включению границы СЗЗ в пределы производственных зон, за исключением средозащитного озеленения,

- установление охранных зон и санитарных разрывов вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей, трасс высоковольтных линий электропередач (ВЛ), магистральных нефтепроводов, газопроводов с целью уменьшения химического, физического воздействия до значений гигиенических нормативов на прилегающие селитебные районы.

8.2. Соблюдение нормативных санитарных разрывов и осуществление шумозащитных мероприятий (установка звукопоглощающих конструкций и экранов, размещаемых между источником шума и жилой застройкой; посадка зеленых насаждений со стороны селитебных территорий) при строительстве новых магистралей внешнего транспорта Москва – Санкт-Петербург: высокоскоростной железнодорожной магистрали ОАО «РЖД» и скоростной платной автомобильной дороги (СПАД).

8.3. В части совершенствования инженерной инфраструктуры:

- вывод из эксплуатации морально устаревшего и физически изношенного оборудования теплоисточников;

- строительство котельных для новых районов капитальной застройки,

- обеспечение теплоснабжения новой индивидуальной застройки от бытовых газовых отопительных котлов малой мощности,

- строительство новых магистральных сетей для проектируемых и существующих потребителей.

8.4. В части совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления:

- полный охват планово-регулярной схемой очистки всех домовладений жилищного фонда и общественных зданий;

- сбор ТБО в индивидуальной застройке в бумажные или пластмассовые сборники, которые будут загружаться в кузов собирающего мусоровоза;

- сбор ТБО в многоквартирной застройке на контейнерных площадках по системе сменяемых контейнеров;

- договорная схема сбора и вывоза ТБО для предприятий;

- осуществление сбора и транспортировки отходов специализированными организациями,

- вывоз промышленных и бытовых отходов поселения на полигон населенного пункта Куньголово.

8.5. В части совершенствования системы водоотведения:

- организация централизованной раздельной системы канализации с отведением стоков на новые очистные сооружения в самотечно-напорном режиме с помощью канализационных насосных станций;

- очистка сточных вод до нормативного качества на новых канализационных очистных сооружениях с выпуском в р. Ижора.

- отведение поверхностных (дождевых и талых) вод системой дождевой канализации,

- строительство новых канализационных  очистных сооружений.

Выводы

При размещении объектов капитального строительства решениями генерального плана в Тельмановском сельском поселении доля рекреационных зон составит 16 % общей площади поселения, доля жилой застройки - 17 %, доля производственных территорий - 10 %, доля объектов инженерно-транспортной инфраструктуры – 18% площади поселения. Удельный вес территорий, имеющих негативное воздействие на окружающую среду, составляет 40-45 %.

Соответственно, удельный вес незастроенных территорий с соответствующим видом благоустройства и нивелирующих это негативное влияние (лесных площадей, земель водного фонда, зеленых насаждений общего пользования, рекреационных зон и объектов, санитарно-защитного озеленения и прочих озелененных участков), составляет 55-60 %.

С учетом перечисленных выше мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, можно сделать вывод о том, что при градостроительном развитии Тельмановского сельского поселения в рамках, намеченных проектом настоящего генерального плана, экологическое и санитарно-гигиеническое благополучие жителей поселения не будет вызывать опасений.

# 9. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

В связи с планируемым размещением на территории Тельмановского сельского поселения объектов местного значения настоящим генеральным планом предусматривается установление зон с особыми условиями использования территории.

9.1. Санитарно-защитные зоны производственных предприятий и объектов

В переделах Тельмановского сельского поселения настоящим проектом генерального плана намечено разместить производственные зоны и зону транспортно-логистического назначения, для которых требуется установление единых санитарно-защитных зон.

Зона П.1.1. Зона объектов производственного и коммунально-складского назначения, по санитарной классификации относящихся к IV-V классу санитарной опасности.

Зона П.1.2. Зона объектов производственного и коммунально-складского назначения, по санитарной классификации относящихся II-III классам санитарной опасности.

Зона П.2. Зона объектов транспортно-логистического и складского назначения с включением объектов производственной деятельности.

Ориентировочные размеры СЗЗ от границы предприятия до границы производственной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», должны выдерживаться в следующих параметрах:

- для зоны П.1.1. – не более 100 м;

- для зоны П.1.2. – не более 500 м;

- для зоны П.2. – не более 50 м.

Ориентировочный размер единых санитарно-защитных зон от предприятий производственных зон и зоны транспортно-логистического назначения должны быть обоснованы проектами СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия и согласованы службами Роспотребнадзора (получение санитарно-эпидемиологического заключения).

Поскольку номенклатура промышленных предприятий в производственных зонах еще не определена, необходима такая планировочная организация территорий производственных зон, которая была бы основана:

- на создании кластерной схемы размещения предприятий с учетом их санитарных характеристик, что будет способствовать улучшению санитарно-гигиенических условий и обеспечит сокращение территорий санитарно-защитных зон;

- на соблюдении требований по размещению новых предприятий при условии организации санитарно-защитных зон, размеры которых должны быть установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.1./2.1.1.1200-03, при этом границы санитарно-защитных зон не должны выходить за пределы производственных зон.

Действующие предприятия Тельмановского сельского поселения сохраняются в существующем виде при условии отсутствия их влияния на жилую застройку населенных пунктов. В случае если жилые дома населенных пунктов попадают в границы санитарно-защитных зон предприятий, то для данных производственных объектов требуется разработка проектов сокращения размеров СЗЗ за счет модернизации технологических процессов и перераспределения производственных мощностей.

9.2. Охранные зоны и санитарные разрывы от линейных техногенных объектов

Размеры санитарных разрывов от магистральных трубопроводов составили:

- газопровода Серпухов-Ленинград диаметром 720 мм – по 200 м в каждую сторону от оси;

- лупинга 1 к ГРС Шоссейная диаметром 530 мм – по 150 м в каждую сторону от оси;

- лупинга 2 к ГРС Шоссейная диаметром 1020 мм – по 300 м в каждую сторону от оси;

- отвода к ГРС Войскорово диаметром 108 мм – по100 м, в каждую сторону от оси;

- нефтепродуктопроводов – по 150 м в каждую сторону от оси;

- ЛЭП 330 кВ – 20 м в каждую сторону от крайнего провода.

Размер охранных зон трубопроводов принят в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и составил по 25 м в каждую сторону от оси трубопровода.

Охранные зоны высоковольтных линий (ВЛ), напряжением 330 кВ установлены в размере  30 м в каждую сторону от крайнего провода.

9.3. Придорожные полосы автомобильных дорог установлены вне границ населенных пунктов размером:

- автомобильных дорог федерального значения – 100 м в каждую сторону от границ отвода (для подъездных дорог, соединяющих города федерального значения Москву и Санкт-Петербург);

- автомобильных дорог регионального значения Никольское – Ям-Ижора и подъезд к д. Фёдоровское – по 75 м в каждую сторону от границ отвода.

Санитарные разрывы от железнодорожных линий – 100 м.

# 10. Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов, благоустройство территории

10.1. Организация поверхностного стока для отвода дождевых и талых вод с застраиваемых территорий:

- устройство децентрализованной системы водоотвода канализации на отдельных застраиваемых участках в зависимости от очередности строительства, что обеспечит возможность постепенного улучшения качества воды в водоприемниках,

- организация самотечных локальных водосточных сетей с выпуском поверхностных стоков после очистки в р. Ижора и р. Малая Ижорка, а также в водосборный бассейн р. Поповая Ижорка,

- ликвидация существующих осушительных сетей по мере переключения стоков в дождевую канализацию,

- засыпка участка русла р. Малая Ижорка в пределах границы проектирования,

- очистка стоков перед выпуском в водоемы на специальных очистных сооружениях (20 объектов),

- очистка поверхностного стока с участков промышленных предприятий на собственных очистных сооружениях с учетом специфики загрязнения и использование части очищенного стока в оборотном техническом водоснабжении.

10.2.Благоустройство водотоков и оврагов:

- дноуглубление мелководной хвостовой части Ижорского пруда,

- расчистка от мусора и наносов русла реки Ижора, благоустройство берегов.

10.3. Защита от подтопления грунтовыми водами:

- оборудование прифундаментным или пластовым дренажом участков с высоким уровнем стояния грунтовых вод,

- выпуск дренажных вод в водотоки и колодцы дождевой канализации.

10.4.Освоение нарушенных территорий:

- выторфовка заторфованных территорий и при необходимости замена слабых грунтов основания зданий и проездов минеральным грунтом,

- озеленение заторфованных участков методом пригрузки торфов минеральным грунтом слоем не менее 1 м,

- рекультивация несанкционированной свалки ТБО в д. Пионер.

# 11. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия

Основными мероприятиями государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Тельмановского сельского поселения, направленными на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, являются:

- разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, а также зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зон охраняемого природного ландшафта;

- для большинства объектов культурного наследия проведение ремонтно-реставрационных работ и комплексного благоустройства;

- до разработки проектов ремонтно-реставрационных работ обеспечение физической сохранности (предотвращение разрушения) памятников историко-культурного и археологического наследия;

- согласованию проектов ремонтно-реставрационных работ с органами охраны объектов культурного наследия;

- установка на объекте культурного наследия – памятнике археологии, информационных надписей и обозначений;

- в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр. На основании проведения историко-культурной экспертизы объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, вносится в государственный реестр в качестве выявленного объекта культурного наследия;

- выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр, либо об отказе включить их в реестр, подлежат государственной охране в соответствии с российским законодательством;

- уведомление собственника и пользователя земельного участка, в границах которого находится объект археологического наследия (п. Войскорово), о расположении археологического объекта на принадлежащем ему земельном участке, о требованиях к использованию данного земельного участка;

- отвод земельных участков без согласования с органами охраны объектов культурного наследия запрещается.

- проведение экспертизы в органах государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия на предмет уточнения фактических адресов объектов культурного наследия: «Рубеж обороны советских войск» (участок рубежа обороны, где сражались в 1941 г. воины 55-й армии), на северной окраине д. Ям-Ижора, 29 км «Московского ш. и Мемориал в память обороны города в 1941-1944 гг. – «Зеленый пояс Славы Ленинграда». «Ижорский таран», пос. Усть-Ижора, Октябрьская ж.д., 29-й км, магистраль на Тосно. Историко-культурная экспертиза проводится согласно Положению о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства от 15.07.2009 №569. Экспертиза проводится аттестованными Министерством культуры Российской Федерации экспертами, на основании задания, выданного госорганом охраны объектов культурного наследия, за счет средств заказчика.

- в случае нахождения на территории Тельмановского сельского поселения объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры муниципального образования, обозначить указанные объекты на генеральном плане. Рассмотреть вопрос о возможности направления в Комитет по культуре Ленинградской области по этим объектам документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с целью включения объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

# 12. Параметры функциональных зон

Перечень и параметры функциональных зон, формируемых на территории Тельмановского сельского поселения

| Функциональная зона | Назначение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона |
| Многоэтажной застройки | Для застройки многоэтажными жилыми домами | Этажность | 9-16 этажей |
|  |  | Плотность застройки | 7600 кв. м общей площади/га |
| Среднеэтажной застройки | Для застройки домами средней этажности | Этажность | 5-8 этажей |
|  |  | Плотность застройки | 5000 кв. м общей площади/га |
| Малоэтажной застройки | Для застройки домами малой этажности квартирного типа | Этажность | до 4 этажей |
|  |  | Плотность застройки | 3000 кв. м общей площади/га |
| Индивидуальной застройки | Для застройки индивидуальными жилыми домами, для ведения личного подсобного хозяйства | Этажность | до 3 этажей |
|  |  | Плотность застройки | 900-1000 кв. м общей площади /га |
| Иные жилые зоны (зона дошкольного и среднего образования) |  | Этажность | 1-3 этажа |
|  |  |  | 5-15 кв. м общей площади/га |
| 2. Общественно-деловая зона |
| Всех видов общественно-деловой застройки | Для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан | Этажность | 1-8 этажей |
|  |  | Плотность застройки | 5-15 кв. м общей площади/га |
| Объектов здравоохранения | Для размещения объектов здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, стационаров, ФАП) | Этажность | 1-4 этажа |
|  |  | Плотность застройки | 5-15 кв. м общей площади/га |
| Объектов производственно-делового назначения | Для размещения индустриальных парков, технопарков, иных объектов, совмещающих производственную, конструкторско-исследовательскую и управленческую деятельность | Этажность | 1-8 этажей |
|  |  | Плотность застройки | - |
| Объектов дорожного сервиса | Для размещения объектов придорожного обслуживания (АЗС, СТО, торговля, общепит) | Этажность | 1-2 этажа |
|  |  | Плотность застройки | - |
| 3. Производственная зона |
| Объекты федерального и регионального значения |
| Промышленных предприятий не выше III класса санитарной опасности | Для размещения промышленных предприятий II-III класса санитарной опасности, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов. | Максимальный коэффициент застройки | 60 % |
|  |  | Класс санитарной опасности и размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 | СЗЗ – 300-500 м – в пределах производственной зоны |
| Объекты местного значения |
| Промышленных предприятий IV класса санитарной опасности. Промышленных предприятий V класса санитарной опасности | Для размещения промышленных предприятий IV –V классов опасности, установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов. | Максимальный коэффициент застройки | 60 % |
|  |  | Класс санитарной опасности и размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 | CЗЗ – 50 -100 м, в пределах производственной зоны |
| Объектов транспортно-логистического, складского назначения с включением объектов производственной деятельности | Для размещения складских объектов, мест отстоя и движения транспорта, размещения объектов первичной переработки и перевалки грузов. | Максимальный коэффициент застройки | - |
|  |  | Класс санитарной опасности и размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 | CЗЗ – 50 -100 м, в пределах производственной зоны |
| 4. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры |
| Объектов инженерной инфраструктуры | Для размещения объектов электроснабжения, теплофикации, газоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения | - | - |
| Объектов транспортной инфраструктуры | Для размещения объектов обслуживания транспортных средств, предприятий автотранспорта, мест хранения личного транспорта, улично-дорожной сети | - | - |
| 5. Зона рекреационного назначения |
| Зелёных насаждений общего пользования | Для размещения парков, скверов, набережных, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зелёных насаждений | Для размещения парков, скверов, набережных, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зелёных насаждений | Не более 100 чел./га |
|  |  | Размещение временных построек | Допускается размещение временных построек |
| Спортивных объектов | Для размещения плоскостных спортивных объектов (спортивных полей, площадок, дорожек) | - | - |
| 6. Зона сельскохозяйственного назначения |
| Сельскохозяйственных угодий | Для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли под многолетними насаждениями, фруктовые сады) | - | - |
| Сельскохозяйственных предприятий III класса санитарной опасности | Для размещения сельскохозяйственных предприятий | Класс санитарной опасности и размер СЗЗ в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03 | III класс санитарной опасности -300 м |
| Садоводств | Для размещения садоводческих товариществ, возделывания огородов | - | - |
| 7. Зона специального назначения |
| Кладбищ | Для размещения кладбищ | Класс опасности и размер СЗЗ в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200-03 | V класс, СЗЗ - 50 м |

# 13. Сведения об объектах, планируемых для размещения в функциональных зонах

## 13.1. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в производственных зонах

| № п/п | Местоположение | Планируемые для размещения объекты | Площадь размещаемых объектов (га) | Сроки строительства (диверсификации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные зоны |
| I | Производственная зона №1 (между СПАД и дорогой на Павловск) | 1.Производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и технического оборудования, транспортных средств | 89*) | I очередь |
|  |  |  | 84**) |  |
| 2 | Производственная зона №2 (в северной части Тельмановского сельского поселения между КАД-2 и проектируемой дорогой № 6) | 2.Производство готовых металлических изделий (включая металлоконструкции) | 159 | I очередь |
|  |  | 3.Производство полиграфической продукции и издательская деятельность |  |  |
|  |  | 4.Текстильное и швейное производство |  |  |
| 3 | Производственная зона №3 (восточнее существующей жилой застройки п. Войскорово) | Производство предметов потребления (изделий из пластика и др.) | 12 | Существующая промзона |
| 4 | Производственная зона №4 (в юго-западной части Тельмановского сельского поселения между СПАД и р. Ижора) | Производство оборудования транспортного и коммунального назначения | 26 | расчетный срок |
| 5 | Производственная зона № 5 в южной части п. Войскорово (в районе примыкания КАД-2 к а/д Красный Бор - Аннолово) | Производство строительных изделий и материалов | 18 | 1 очередь |
| 6 | Производственная зона (примыкает к ж.д. СПб - Москва и КАД-2) | Производство неметаллических минеральных продуктов (производство строительных изделий из бетона, гипса, цемента, глины и т.д.) | 110 | отвод на перспективу |
|  |  |  | 103 |  |
| Примечание: *) – вне границ населенных пунктов, **) – в том числе, вне границ населенных пунктов – 84 га, в границах населенных пунктов -32 га |

## 13.2. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в жилых зонах

| № п/п | Местоположе-ние | Планируемые для размещения объекты | Площадь размещаемых объектов (га) | Сроки строительства (диверсификации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |
| 1 | п. Тельмана | многоквартирная многоэтажная застройка (9-12 эт.) | 32 | 1очередь - 243 тыс. кв. м |
|  |  | многоквартирная среднеэтажная застройка (5-8 эт.) | 65/19* | 325/106*тыс. кв. м |
|  |  | малоэтажная застройка (до 4 эт.) | 69/28 | 207/84* |
|  |  | индивидуальная усадебная застройка (с участками) | 78/8 | 73/8*тыс. кв. м |
|  | Итого | 244/87* | 848/441*тыс. кв. м |
| 2 | п. Войскорово | многоквартирная среднеэтажная застройка (5-8 эт.) | 18/5* | 90/10*тыс. кв. м |
|  |  | индивидуальная усадебная застройка (с участками) | 36/4* | 34/4*тыс. кв. м |
|  |  | Итого | 54/9* | 124/14* тыс. кв. м |
| 3 | д. Ижора | индивидуальная усадебная застройка (с участками) | 23/2* | 22/2*тыс. кв. м |
| 4 | д. Пионер | многоквартирная среднеэтажная застройка (5-8 эт.) | 27/8* | 135/4*тыс. кв. м |
|  |  | малоэтажная застройка (до 4 эт.) | 2/1* | 6/3*тыс. кв. м |
|  |  | индивидуальная усадебная застройка (с участками) | 160/105* | 168/77*тыс. кв. м |
|  |  | Итого | 189/114 | 291/84*тыс. кв. м |
| Всего по жилым зонам | 510/212* | 1285/541*тыс. кв. м |
| * всего на расчетный срок / в т.ч. 1 очередь |

## 13.3. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в рекреационных зонах

| № п/п | Местоположение | Планируемые для размещения объекты | Площадь размещаемых объектов (га) | Сроки строительства (диверсификации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреационные зоны |
| 1 | п. Тельмана | Парк на левом берегу р. Ижора | 17 | 1очередь |
| 2 | Южнее п. Войскорово | Спортивный парк | 150 | Расчетный срок |

## 13.4. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в зонах инженерной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Планируемые для размещения объекты | Площадь размещаемых объектов (га) | Сроки строительства (диверсификации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зоны инженерной инфраструктуры |
| 1 | п. Тельмана | 2 подстанции 110 кВ | 0,5 | Расчетный срок |
|  |  | Три групповые котельные | 0,2 | 1 очередь |
|  |  | ГРС «Тельмана-2» | 0,1 | 1 очередь |
|  |  | ГРС «Шоссейная-2» | 0,1 | 1 очередь |
|  |  | КНС | 0,02 | 1 очередь |
|  |  | КНС | 0,02 | Расчетный срок |
| 2 | п. Войскорово | Подстанция 110 кВ | 0,5 | 1 очередь |
|  |  | КНС | 0,02 | 1 очередь |
| 3 | д. Пионер | КОС | 18 | 1 очередь |
| 4 | Производствен-ная зона №3 (восточнее существующей жилой застройки п. Войскорово) | КНС | 0,02 | 1 очередь |
| 5 | В районе пересечения Московского шоссе и проектируемой КАД-2 | Водопроводная насосная станция с резервуарами чистой воды | в составе промзоны | 1 очередь |

## 13.5. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения в общественно-деловых зонах

| № п/п | Местополо-жение | Планируемые для размещения объекты*) | Площадь размещаемых объектов (га) | Сроки строительства (диверсифи-кации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественно-деловые зоны и отдельно стоящие объекты |
| 1 | п. Тельмана | Детские дошкольные учреждения - 11 объектов на 2100 мест | 0,3х13 | I очередь |
|  |  |  |  | Расчётный срок |
| 2 | п. Тельмана | Общеобразовательные школы - 5 объектов на 2963 места | По заданию на проектирование | I очередь |
|  |  |  |  | Расчётный срок |
| 3 | п. Тельмана | Школа искусств 1 объект на 200 мест | 0,2 | I очередь |
| 4 | п. Тельмана | Больничный стационар со вспомогательными зданиями и сооружениями (580 коек) | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 5 | п. Тельмана | Амбулаторно-поликлинические учреждения - 2 объекта на 600 посещений в смену | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 6 | п. Тельмана | Станции скорой помощи - 2 а/м | По заданию на проектирование | I очередь |
|  |  |  |  | Расчётный срок |
| 7 | п. Тельмана | Аптеки -2 объекта | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 8 | п. Тельмана | Дом-интернат для престарелых и инвалидов (129 мест) | 0,5 | Расчётный срок |
| 9 | п. Тельмана | Учреждение социального обслуживания семьи и детей (80 мест) | 0,1 | I очередь |
| 10 | п. Тельмана | Территории (стадионы и спортивные площадки) - 2 объекта | 4,4 | 1 очередь |
| 11 | п. Тельмана | Объекты спортивных центров с универсальным залом и плоскостными сооружениями | по заданию на проектирование | 1 очередь Расчётный срок |
| 12 | п. Тельмана | Культурно-досуговый молодежный центр | по заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 13 | п. Тельмана | Учреждение клубного типа | 0,3 | I очередь |
| 14 | п. Тельмана | -Кинотеатры 2 объекта | 0,5-1,0 | I очередь |
| 15 | п. Тельмана | Библиотека | 0,1-0,2х2 | I очередь |
| 16 | п. Тельмана | Магазины* Предприятия общественного питания* | 0,1-0,2 | I очередь |
| 17 | п. Тельмана | Крытый рынок | 0,4 | Расчётный срок |
| 18 | п. Тельмана | Гостиница | По заданию на проектирование с учетом рыночного спроса | I очередь |
| 19 | п. Тельмана | Бани | 0,5 | I очередь |
| 20 | п. Тельмана | Комплекс коммунально-бытового обслуживания: (прачечная, химчистка, бытовое обслуживание) | 0,5-0,6 | I очередь |
| 21 | п. Тельмана | Пожарное депо | 0,05 | Расчётный срок |
| 22 | п. Тельмана | Отделения связи -1 объект | По заданию на проектирование | I очередь |
| 23 | п. Тельмана | Отделения банков -1 объект | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 24 | п. Тельмана | Туристическая база | 10 | Расчётный срок |
| 25 | п. Тельмана | Детский парк | 2,5 | Расчётный срок |
| 26 | п. Войскорово | Детское дошкольное учреждение (190 мест) | 0,9 | I очередь |
| 27 | п. Войскорово | Амбулаторно-поликлиническое учреждение (50 посещений в смену) | По заданию на проектирование | I очередь |
| 28 | п. Войскорово | Станция скорой помощи (1 а/м) | По заданию на проектирование | I очередь |
| 29 | п. Войскорово | Аптека | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 30 | п. Войскорово | Спортивный зал (площадью пола 260кв. м) | По заданию на проектирование | I очередь |
| 31 | п. Войскорово | Бассейн (250 кв.м зеркала воды) | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 32 | п. Войскорово | Учреждение клубного типа | 0,5-1,0 | Расчётный срок |
| 33 | п. Войскорово | Библиотека | 0,1-0,2 | I очередь |
| 34 | п. Войскорово | Магазины**) Предприятия общественного питания**) | По заданию на проектирование с учетом рыночного спроса | I очередь |
|  |  |  |  | Расчётный срок |
| 35 | п. Войскорово | Гостиница | 0,5-0,6 | Расчётный срок |
| 36 | п. Войскорово | Комплекс коммунально-бытового обслуживания: (прачечная, химчистка, бытовое обслуживание) | 0,2 | Расчётный срок |
| 37 | п. Войскорово | Отделение связи | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 38 | п. Войскорово | Отделение банка | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 39 | д. Ям-Ижора | Пост скорой помощи (1 а/м) | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 40 | д. Ям-Ижора | Спортивный зал (площадью пола 260 кв. м) | По заданию на проектирование | I очередь |
| 41 | д. Ям-Ижора | Баня | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 42 | д. Ям-Ижора | Комплекс коммунально-бытового обслуживания: (прачечная, химчистка, бытовое обслуживание) | 0,2 | Расчётный срок |
| 43 | д. Ям-Ижора | Пожарное депо | 0,05 | Расчётный срок |
| 44 | д. Ям-Ижора | Отделение банка | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 45 | д. Пионер | Пост скорой помощи (1 а/м) | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 46 | д. Пионер | Молодежный клуб | По заданию на проектирование | Расчётный срок |
| 47 | д. Пионер | Магазины* Предприятия общественного питания* | По заданию на проектирование с учетом рыночного спроса | I очередь |
|  |  |  |  | Расчётный срок |
| 48 | д. Пионер | Отделение связи | По заданию на проектирование | Расчётный срок |

Примечание:

*) – реализация проектов будет обеспечиваться преимущественно за счет внебюджетных источников финансирования и государственно-частного партнерства,

**) –.с учетом встроенных торговых площадей в составе торгово-развлекательных комплексов,

# 14. Проект границ Тельмановского сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав

В настоящее время границы Тельмановского сельского поселения установлены в соответствии с  законом Ленинградской области от 22.12.2004 № 116-оз (в ред. закона Ленинградской области от 06.05.2010 № 17-оз) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», проходят по границе Ленинградской области (на северном участке) и по границам сопредельных муниципальных образований Тосненского муниципального района.

В период разработки проекта генерального плана Тельмановского сельского поселения границы между смежными с ним муниципальными образованиями Тосненского муниципального района (Фёдоровское сельское поселение и Красноборское городское поселение) были отрегулированы на основании обновлённой градостроительной и землеустроительной документации.

На настоящий момент границу с сопредельными муниципальными образованиями следует считать устоявшейся и подлежащей координированию.

14.1. Граница Тельмановского сельского поселения

По границе с Ленинградской областью

От пересечения автодорог Ям-Ижора – Павловск и Колпинского шоссе 2367,7 м (здесь и далее расстояние указано в соответствии с графическими материалами генерального плана Тельмановское сельское поселение) на северо-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области (западная граница кадастрового квартала 47:26:0220001), до Ям-Ижорского шоссе; далее 1916 м на восток по Ям-Ижорскому шоссе до пересечения с западной границей кадастрового квартала 47:26:0220001:117 и Ям-Ижорского шоссе; далее 625,2 м на северо-восток по западной границе кадастрового квартала 78:42:0018329, совпадающей с границей Тосненского муниципального района и Ленинградской области, до Московского шоссе (направление на Санкт-Петербург); далее 2240,6 м на северо-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области (северо-западная граница кадастрового квартала 47:26:0220001:453) до границы Ленинградской области, совпадающей с границей муниципального образования город Колпино; далее 2323,2 м на восток по границе Ленинградской области, совпадающей с границей муниципального образования город Колпино до пересечения с ул. Московская (западная граница кадастрового квартала 47:26:0201001); далее 515,5 м на север по границе Ленинградской области, совпадающей с границей муниципального образования город Колпино (по ул. Московская) до северной границы кадастрового квартала 47:26:0201001; далее 759,7 м (по спрямленному кадастру) по границе Ленинградской области, совпадающей с границей муниципального образования город Колпино (северная граница кадастрового квартала 47:26:0201001) до западной границы полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург; далее 1929,1 м (по спрямленному кадастру) на юго-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, по западной границе полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург (восточная граница кадастровых кварталов 47:26:0201001; 47:26:0201004; 47:26:0220001) до участка границы Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, расположенного под углом 80 градусов (северная граница массива «Лесхоз-полигон Красный Бор» (кадастровый квартал 47:26:0219001:3); далее 111,6 м на северо-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до пересечения с юго-восточной границей полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург.

По смежеству с Красноборским городским поселением:

Далее 2680,9 м на юго-восток по восточной границе полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург до пересечения с линией, расположенной под углом 79 градусов; далее 476,8 м на юго-запад по линии, расположенной под углом 79 градусов по отношении к границе полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург, до восточного угла массива «Тельмана», уч. «Подобедовка-Овощная» № 135 (кадастровый участок 47:26:0220001:137); далее 81 м на юг по восточной границе массива «Тельмана», уч. «Подобедовка-Овощная» № 135 (кадастровый участок 47:26:0220001:137) до южной границы кадастровых участков 47:26:0220001:137 и 47:26:0220001:138; далее 1941,4 м на юго-запад по южной границе кадастровых участков 47:26:0220001:137 и 47:26:0220001:138 до перпендикулярной линии восточной границы кадастрового участка 47:26:0220001:134 (автодорога к городу Никольское); далее 1660,4 м на юго-запад по южной границе кадастрового участка 47:26:0220001:134 до Московского шоссе (направление на Москву); далее 2386,7 м на юго-восток по Московскому шоссе (направление на Москву) до южной границы кадастрового участка 47:26:02-20-001:0162; далее 347 м на юго-запад по южной границе кадастрового участка 47:26:02-20-001:0162 до проектируемой дороги 6; далее 885,5 м по южной границе кадастрового участка 47:26:0220001:0143 до СПАД Москва – Санкт-Петербург (направление на Москву); далее 1323,6 м на юго-запад по проектируемой дороге, связывающей Павловск – Косые Мосты – Красный Бор (направление на Павловск) до проектируемой дороги КАД-2 (проектируемая кольцевая автомобильная дорога); далее 1548,1 м на юго-запад по северной границе территории Линейной диспетчерской станции перекачки нефтепродуктов до реки Винокурка.

По смежеству с Фёдоровским сельским поселением:

Далее 748 м на северо-запад по реке Винокурка до реки Ижора; далее на северо-запад по прямой, пересекая земли АОЗТ «Фёдоровское» и земли ЗАО «Племхоз им. Тельмана», до исходной точки.

14.2. Границы населенных пунктов

Границы населенных пунктов определяются административно-планировочной структурой Тельмановского сельского поселения.

Проектом настоящего генерального плана на основании решений социально-экономического развития территории принята концепция территориального развития с изменением существующих границ населенных пунктов: поселка Тельмана, поселка Войскорово и деревни Пионер. Деревня Ям-Ижора сохраняет существующие территориальные границы.

В соответствии с положениями генерального плана предусматривается увеличение территории посёлка Тельмана к расчетному сроку - с 285 га до 1138 га. Прирост составит 853 га.

Территория посёлка Войскорово вырастет со 150 га до 353 га.

Территория деревни Пионер вырастет с 69 га до 301 га.

Деревня Ям-Ижора сохранит существующую территорию в 124 га.

Суммарная площадь территории населённых пунктов в составе Тельмановского сельского поселения составит 1916 га (45 % от  общей территории поселения).

Граница поселка Тельмана

От точки пересечения ул. Оборонной с ул. Московская 503,7 м (здесь и далее расстояние указано в соответствии с графическими материалами генерального плана Тельмановского сельского поселения) на север по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области; далее 759,7 м (по спрямленному кадастру) по границе Ленинградской области, совпадающей с границей муниципального образования город Колпино (северная граница кадастрового квартала 47:26:0201001) до западной границы полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург; далее 1381,2 м (по спрямленному кадастру) на юго-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, по западной границе полосы отвода железнодорожной линии Москва – Санкт-Петербург линии параллельной проектируемой дороги 4; далее 2673 м на юго-запад по прямой линии, параллельной проектируемой дороге 4, с точкой пересечения с Красноборской улицей; далее 1469,4 м на северо-запад от точки пересечения проектируемой дороги 4 с Красноборской улицей; далее 591 м в юго-западном направлении, по линии, расположенной под углом 87 градусов; далее 209,3 м в северо-восточном направлении, проходящей по проектируемой застройке малоэтажными жилыми домами; далее 300 м на юго-запад под прямым углом; далее на северо-восток 311 м под углом 100 градусов; далее на юго-запад 660 м; далее на северо-восток 614 м под прямым углом до проектируемой дороги 4; далее 593 м по проектируемой дороге 4 до Московского шоссе; далее 665,6 м по Московскому шоссе (направление на Санкт-Петербург); далее 261,4 м на северо-восток по границе санитарно-защитной зоне от кладбища; далее 239 м на северо-восток под прямым углом; далее 376,5 м на северо-запад под прямым углом; далее 977,7 м на северо-восток вдоль проектируемой застройке малоэтажными жилыми домами; далее 505,4 м на северо-запад до реки Ижора; далее 338,8 м по руслу реки Ижора; далее 1247,1 м по границе, совпадающей с существующей границей поселка Ям-Ижора до Московского шоссе (направление на Санкт-Петербург); далее 568,5 м по Московскому шоссе до границы Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области; далее 2241,1 м на северо-восток по границе Тосненского муниципального района, совпадающей с границей Ленинградской области, до ул. Оборонная; далее 2323,2 м на восток по границе Ленинградской области, совпадающей с границей муниципального образования город Колпино до исходной точки.

Граница поселка Войскорово

От точки, расположенной в 1577 м от границы Ленинградской области, на внешней границе СЗЗ СПАД (скоростная платная автомагистраль) Москва – Санкт-Петербург (направление на Москву); далее 344 м по внешней границе СЗЗ СПАД (скоростная платная автомагистраль) Москва – Санкт-Петербург (направление на Москву); далее 60,1 м по течению реки Ижора; далее 218,8 м по внутренней границе СЗЗ СПАД (скоростная платная автомагистраль) Москва – Санкт-Петербург (направление на Москву) до реки Ижора; далее 157,5 м по течению реки Ижоры; далее 98,7 м на юг до существующей улично-дорожной сети; далее 402,5 м по существующей улично-дорожной сети до внутренней границе СЗЗ СПАД (скоростная платная автомагистраль) Москва – Санкт-Петербург (направление на Москву); далее 13,5 м под углом 117º на юго-восток; далее 23,5 м под углом 191º на юго-восток до точки пересечения с ул. Луговая; далее 3 207,3 м по внутренней границе СЗЗ СПАД (скоростная платная автомагистраль) Москва – Санкт-Петербург (направление на Москву); далее 1127,4 м под углом 90º на юго-запад до точки пересечения с КАД-2; далее 758,1 м под углом 90º на северо-запад; далее 751,2 м под углом 90º на северо-восток; далее 134,9 м до точки пересечения с западной границей КАД-2; далее 251,5 м на северо-запад до точки пересечения с проектируемой улицей; далее 489,8 м по проектируемой второстепенной поселковой улице; далее 54,2 м под углом 90º на юго-запад по проектируемой второстепенной поселковой дороге; далее 652,1 м на северо-запад до проектируемой второстепенной поселковой дороги; далее 36,3 м на юго-запад по проектируемой второстепенной поселковой дороге до пересечения с ул. Луговая; далее 1026,2 м на юго-восток по ул. Луговая; далее 174,3 м под углом 84º на северо-запад; далее 114,4 м под углом 86º северо-восток; далее 79,9 м под углом 70º на юго-запад; далее 181,7 м на северо-запад; далее 91,2 м под углом 98º на северо-восток; далее 178,м до северо-запад до реки Ижора; далее 1681,9 м по реке Ижора (по течению, на северо-запад) до перешейка излучины реки Ижора; далее 293,7 м по перешейку излучины реки Ижора до реки Ижора; далее 1569,8 м по реке Ижора (по течению); далее 80,5 м на запад; далее 180,1 м под углом 98º на север-запад; далее 108,6 м под углом 161º на северо-восток; далее 86,9 м под углом 93º на северо-запад до дороги Ям-Ижора – Павловск; далее по дороге Ям-Ижора – Павловск до исходной точки.

Граница деревни  Ям-Ижора

От точки, расположенной в 570 м от границы Ленинградской области по Московскому шоссе в юго-восточном направлении, далее по северной границе застройки д. Ям-Ижора до р. Ижора, далее по реке вверх по течению реки 400 м, далее 50 м на юг, далее 180 м на юго-восток, далее 523 м на юго-запад по ул. Тельмана, далее 230 м на юго-запад вдоль Московского шоссе, далее под прямым углом по направлению к Московскому шоссе 102 м, далее 230 м по Московскому шоссе на северо-запад, далее по проектному продолжению ул. Тельмана в юго-западном направлении 610 м, далее в западном направлении 325 м, далее вдоль р. Ижора вверх по течению в 90 м от русла реки 628 м, далее на запад 250 м, далее перпендикулярно на юго-запад 300 м, далее перпендикулярно на северо-запад 166 м, далее перпендикулярно на северо-восток 278 м, далее перпендикулярно на северо-запад 222 м, далее 139 м на север, далее перпендикулярно 105 м на запад, далее перпендикулярно на север 103 м, далее перпендикулярно 209 м на восток, далее 200 м на северо-восток до точки на Московском шоссе.

Граница деревни Пионер

От точки, расположенной в 1577 м от границы Ленинградской области, на внешней границе СЗЗ СПАД (скоростная платная автомагистраль) Москва – Санкт-Петербург (направление на Москву); далее 344 м по внешней границе СЗЗ СПАД (скоростная платная автомагистраль) Москва – Санкт-Петербург (направление на Москву), совпадающей с границами п. Войскорово; далее 2319,4 м на юго-запад по реке Ижоре (против течения), по границе, совпадающей с границей п. Войскорово; далее 364 м на юго-запад до ул. Павловской; далее 109,7 м на юг по ул. Павловской до второстепенной поселковой дороги, совпадающей с юго-западной границей садоводства «Самсоновка» (юго-западная граница кадастрового квартала 47:26:0205002); далее 1492,1 м на юго-восток по второстепенной поселковой дороге, совпадающей с юго-западной границей садоводства «Самсоновка» (северо-восточная граница кадастрового квартала 47:26:0220001:145); далее 324 м на юго-восток по проектируемой второстепенной поселковой улице, совпадающей с северо-восточной границей проектируемого квартала индивидуальной жилой застройки (северо-восточная граница кадастрового квартала 47:26:0108001:1759); далее 203,8 м на юго-восток под углом 146º (северо-восточная граница кадастрового квартала 47:26:0108001:1759); далее 284,5 м на юго-запад по юго-восточной границе кадастрового квартала 47:26:0108001:1759, совпадающей с проектируемой второстепенной поселковой улицей; далее 186,7 м на северо-восток по границе кадастрового квартала 47:26:0108001:1757, совпадающей с проектируемой второстепенной поселковой улицей; далее 388,6 м по северо-восточной границе кадастрового квартала 47:26:0108001:1757, совпадающей с проектируемой второстепенной поселковой улицей; далее 980,2 м по юго-западной границе кадастрового квартала 47:26:0108001:1757, совпадающей с проектируемой второстепенной поселковой улицей до границы Тельмановского сельского поселения; далее 1128,8 м на северо-запад по юго-западной границе кадастрового квартала47:26:0108001:1756, совпадающей границей Тельмановского сельского поселения; далее 486,9 м на юго-восток под углом 39º по северо-восточной границе кадастрового квартала 47:26:0108001:1759; далее 140,3 м на северо-восток вдоль северо-восточной границы кадастрового квартала 47:26:0108001:1759 до проектируемой основной поселковой дороги; далее 1275 м на северо-запад по проектируемой основной поселковой дороге, совпадающей с юго-западной границей проектируемого квартала индивидуальной жилой застройки до ул. Павловской; далее 1324,7 м на северо-запад по проектируемой основной поселковой дороге; далее 281 м до дороги Ям-Ижора – Павловск (северо-западная граница кадастрового квартала 47:26:0205001); далее 1009 м на северо-восток по дороге Ям-Ижора – Павловск (в направлении на Ям-Ижору) до ул. Павловской; далее 823 м по ул. Павловской; далее 84,4 м на северо-восток под углом 80º; далее 547,6 на северо-восток по восточной границе садоводства (ур. Тоскобщина) до южной границы кадастрового квартала 47:26:0220001:430; далее 297,7 на север; далее 79 м на северо-запад до дороги Ям-Ижора – Павловск (в направлении на Ям-Ижору); далее 623 м по дороге Ям-Ижора – Павловск (в направлении на Ям-Ижору) до исходной точки;

# 15. Основные технико-экономические показатели

## 15.1. Основные технико-экономические показатели Тельмановского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Совре-менное положе-ние | I оче-редь | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| Всего в границах Тельмановского сельского поселения | га | 4208,0 | 4208,0 | 4208,0 |
| 1.1. | Территория в границах населенных пунктов, всего, в том числе: | га | 628,0 | 1278,0 | 1916,0 |
|  | п. Тельмана | га | 285,0 | 741,0 | 1138,0 |
|  | п. Войскорово | га | 150,0 | 202,0 | 353,0 |
|  | д. Ям-Ижора | га | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
|  | д. Пионер | га | 69,0 | 211,0 | 301,0 |
| 1.1.1. | Жилая застройка, из нее: | га | 200,0 | 414,2 | 709,9 |
|  | -многоэтажная | га | 61,4 | 95,2 | 95,2 |
|  | -среднеэтажная | га | 30,8 | 44,2 | 141,0 |
|  | -малоэтажная | га | 5,5 | 32,4 | 77,0 |
|  | -индивидуальная | га | 102,3 | 242,4 | 396,7 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая застройка | га | 2,7 | 189,0 | 319,2 |
| 1.1.3. | Производственная застройка | га | 40,5 | 181,5 | 237,8 |
| 1.1.4. | Сельскохозяйственного использования | га | 144,8 | 144,8 | 71,8 |
| 1.1.5. | Инженерно-транспортная инфраструктура | га | 15,1 | 28,0 | 43,0 |
| 1.1.6. | Улично-дорожная сеть | га | 31,6 | 79,3 | 201,0 |
| 1.1.7. | Зона рекреации | га | 5,2 | 228,4 | 285,1 |
| 1.1.8. | Специального назначения | га | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| 1.1.9. | Естественные природные ландшафты, включая водные объекты | га | 187,2 | 12,7 | 47,5 |
| 1.2. | Территории за границами населенных пунктов, всего, в том числе: | га | 3580,0 | 2949,0 | 2292,0 |
| 1.2.1. | Производственная застройка | га | 3,1 | 173,5 | 173,5 |
| 1.2.2. | Многофункциональная общественно-деловая застройка | га | - | 125,4 | 164,3 |
| 1.2.4. | Сельскохозяйственного назначения | га | 3188,5 | 1958,5 | 761,1 |
| 1.2.5. | Инженерной инфраструктуры | га | 20,5 | 184,9 | 321,3 |
| 1.2.6. | Железнодорожного транспорта | га | 60,0 | 60,0 | 82,9 |
| 1.2.7. | Автомобильного транспорта | га | 138,2 | 170,0 | 295,5 |
| 1.2.8. | Рекреационного назначения | га | - | 183,1 | 409,0 |
| 1.2.9. | Специального назначения | га | 3,2 | 3,2 | 14,3 |
| 1.2.10 | Естественного природного ландшафта: | га | 166,5 | 90,8 | 70,1 |
|  | -открытых озелененных пространств | га | 71,7 | 20,7 | - |
|  | - лесного фонда | га | 50,1 | 50,1 | 50,1 |
|  | -водного фонда | га | 44,7 | 20,0 | 20,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | В границах Тельмановского сельского поселения | тыс. чел. | 11,2*) | 27,0 | 43,0 |
| 2.2 | Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) на 1000 человек населения | - | -7,0 | -5,0 | +1,0 |
| 2.3. | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | тыс. чел./ год | нет свед. | +1,4 | + 1,5-1,6 |
| 2.4. | Занято в экономике | тыс. чел. | 3,0 | 11 | 15-16 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.кв.м | 297**) | 834 | 1570 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площ. / чел. | 26,5 | 31 | 36,5 |
| 3.3. | Расчетная плотность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная | кв.м/га | - | 7600 | 7600 |
|  | среднеэтажная | кв.м/га | - | 5000 | 5000 |
|  | малоэтажная | кв.м/га | - | 3000 | 3000 |
|  | индивидуальная | кв.м/га | - | 900-1000 | 900-1000 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, молодежной политики |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 290 | 1620 | 2580 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | -"- | 950 | 2457 | 3913 |
| 4.3. | Больницы | коек | - | 364 | 579 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | 130 | 490 | 780 |
| 4.5. | Предприятия розничной торговли | кв.м торг.пл. | н/д | 13138 | 20924 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 8 объектов | 1080 | 1720 |
| 4.7. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | н/д | 189 | 301 |
| 4.8. | Учреждения культуры, искусства и молодежной политики |
| 4.8.1. | Культурно-развлекательные центры и молодежные клубы | зрит. место | 30 | 2160 | 3440 |
| 4.8.2. | Кинотеатры | место | - | 810 | 1290 |
| 4.8.3. | Детские школы искусства, школы эстетического воспитания | объект | 2 | 1 | 1 |
| 4.8.4. | Библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 4.9.1. | Территории (стадионы и спортивные площадки) | га | - | 18,9 | 30,1 |
| 4.9.2. | Спортивные залы | кв. м пола | н/д | 1890 | 3010 |
| 4.9.3. | Бассейны | кв. м зеркала воды | нет | 675 | 1 075 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность железнодорожных линий, в том числе: | км | 2,0 | 2,0 | 8,2 |
| 5.1.1. | ВСМ | км | - | - | 6,2 |
| 5.2. | Протяженность дорог общего пользования, в том числе: | км | 17,2 | 34,6 | 42,7 |
| 5.2.1. | Федерального значения, из них: | км | 6,2 | 20,2 | 20,2 |
|  | -Московское шоссе | км | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|  | -СПАД | км | - | 6,2 | 6,2 |
|  | -КАД-2 | км | - | 7,8 | 7,8 |
| 5.2.2. | Регионального значения | км | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 5.2.3. | Местного значения | км | 5,6 | 9,0 | 17,1 |
| 5.3. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 18 | 31 | 50 |
| 5.4. | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 14,8 | 46,5 | 81,0 |
| 5.4.1. | -поселковые дороги | км | 2,8 | 20,5 | 38,0 |
| 5.4.2. | -улицы в жилой застройке | км | 12,0 | 26,0 | 43,0 |
| 5.5. | Плотность улично-дорожной сети | км/га | 0,8 | 2,5 | 4,2 |
| 5.6. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомо-билей | - | 350 | 400 |
| 5.7. | Количество индивидуального автотранспорта | -"- | 2000 | 9625 | 17200 |
| 5.8. | АЗС | шт./ га | 2 | 5/0,5 | 7/0,7 |
| 5.9. | СТО | шт./ га | - | 4/5,0 | 7/9,5 |
| 5.10. | Паркинги на количество мест | маш-мест | - | 8400 | 15200 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего, в том числе: | тыс.куб. м/сут. | 1,5 | 9,0 | 14,4 |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды населения | -"- | 1,4 | 6,1 | 9,5 |
|  | на нужды промышленности | -"- | 0,1 | 2,3 | 2,7 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 183 | 225 | 220 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод, всего, в том числе: | тыс.куб.м/сут. | 0,9 | 7,5 | 11,9 |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 0,8 | 6,1 | 9,5 |
|  | производственные сточные воды | -"- | 0,1 | 1,1 | 1,8 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | - | 17,0 | 42,0 |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Годовое потребление тепла | тыс. Гкал/год | н/д | 710,8 | 954,7 |
| 6.3.2. | Максимальное потребление тепла | Гкал/час | н/д | 126,9 | 168,9 |
| 6.4. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт в год | н/д | 211,8 | 161,1 |
| 6.4.2. | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | н/д | 53,25 | 45,9 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Годовое потребление природного газа | млн.куб.м/год | н/д | 106,5 | 148,4 |
| 6.5.2. | Максимальный расход природного газа | тыс.куб.м/час | н/д | 20,77 | 28,75 |

Примечание: *) – данные на 01.01.2010 -  по состоянию на 01.01.2013 численность составила 13,7 тыс. чел. (Петростат),

**) – по состоянию на 2012 общая площадь жилищного фонда составила 410,8 тыс. кв. м, в том числе муниципального жилья – 18,6 тыс. кв. м.

## 15.2. Основные технико-экономические показатели п. Тельмана

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ-ное полож. | I оче-редь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория п. Тельмана |  | 285,0 | 741,0 | 1138,0 |
| 1.1. | Жилая застройка, из нее: | га | 129,0 | 237,1 | 393,3 |
|  | -многоэтажная | га | 61,3 | 95,2 | 93,3 |
|  | -среднеэтажная | га | 22,9 | 32,2 | 88,4 |
|  | -малоэтажная | га | 4,2 | 31,1 | 75,5 |
|  | -индивидуальная | га | 40,5 | 78,6 | 136,1 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | га | 1,3 | 108,9 | 206,1 |
| 1.3. | Производственная застройка | га | 24,9 | 135,3 | 149,3 |
| 1.4. | Сельскохозяйственного использования | га | 60,1 | 53,4 | 53,4 |
| 1.5. | Инженерно-транспортная инфраструктура | га | 14,0 | 20,5 | 31,4 |
| 1.6. | Улично-дорожная сеть | га | 12,5 | 48,0 | 143,6 |
| 1.7. | Рекреационного назначения | га | 5,2 | 118,9 | 128,1 |
| 1.8. | Специального назначения | га | - | - | - |
| 1.9. | Естественные природные ландшафты, включая водоемы | га | 38,0 | 6,0 | 32,9 |
| 2. | Население | тыс.чел. | 8,9 | 24,0 | 37,0 |
| 2.1. | Занято в экономике | тыс. чел. | 2,8 | 10,7 | 15,0 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в действие жилой площади общей площади жилищного фонда | тыс.кв.м | - | 96 | 229 |
| 3.2. | Расчетная плотность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | -многоэтажная | кв.м/га | - | 7600 | 7600 |
|  | -среднеэтажная | кв.м/га | - | 6000 | 5000 |
|  | -малоэтажная | кв.м/га | - | 3300 | 3000 |
|  | -индивидуальная | кв.м/га | - | 700 | 900 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, молодежной политики |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 160 | 900 | 2100 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | -"- | 600 | 1000 | 2963 |
| 4.3. | Больницы | коек | - | - | 580 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену (объект) | 130(1) | - | 600 (2) |
| 4.5. | Станции скорой помощи | а/м | - | 2 | 2 |
| 4.6. | Дом-интернат для престарелых и инвалидов) | мест | - | - | 129 |
| 4.7. | Учреждение социального обслуживания семьи и детей | мест | - | 80 | 80 |
| 4.8. | Гостиница | объект | - | - | 1 |
| 4.9 | Предприятие общественного питания | объект | 6 | по заданию на проектирование |
| 4.10. | Молодежный клуб | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.11. | Кинотеатр | объект | - | 2 | 2 |
| 4.12. | Детская школа искусств | объект | 2 | 3 | 3 |
| 4.13. | Библиотека | объект | - | 1 | 1 |
| 4.14. | Стадионы и спортивные площадки | га | - | 0,4 | 0,4 |
| 4.15. | Спортивные залы | объект | - | - | 2 |
| 4.16. | Бассейны | кв.м зер. воды | - | - | 550 (2 объекта) |

## 15.3. Основные технико-экономические показатели п. Войскорово

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Совре-менное положе-ние | I оче-редь | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория п. Войскорово | га | 150,0 | 202,0 | 353,0 |
| 1.1. | Жилая застройка, из нее: | га | 24,0 | 24,0 | 77,6 |
|  | -многоэтажная | га | - | - | - |
|  | -среднеэтажная | га | 7,9 | 7,9 | 25,8 |
|  | -малоэтажная | га | - | - | - |
|  | -индивидуальная | га | 16,1 | 16,1 | 51,8 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая застройка | га | 0,5 | 68,2 | 99,0 |
| 1.1.3. | Производственная застройка | га | 9,4 | 9,4 | 56,5 |
| 1.1.4. | Сельскохозяйственного использования | га | 44,7 | 38,8 | - |
| 1.1.5. | Инженерно-транспортная инфраструктура | га | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| 1.1.6. | Улично-дорожная сеть | га | 2,2 | 9,3 | 12,7 |
| 1.1.7. | Рекреационного назначения | га | - | 41,4 | 96,3 |
| 1.1.8. | Специального назначения | га | - | - | - |
| 1.1.9. | Естественные природные ландшафты, включая водоемы | га | 61,4 | 6,7 | 10,1 |
| 2. | Население | тыс. чел. | 2,0 | 2,0 | 2,9 |
| 2.4. | Занято в экономике | тыс. чел. | -,1 | 0,1 | 0,2 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в действие жилой площади общей площади жилищного фонда, всего, в том числе | тыс. кв. м общей площади | - | - | 124 |
| 3.1.1. | индивидуального жилищного фонда |  | - | - | 34 |
| 3.2. | Расчетная плотность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | среднеэтажная | кв.м/га | - | - | 5000 |
|  | индивидуальная | кв.м/га | - | - | 900 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, молодежной политики |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 130 | 190 | 190 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 350 | 350 | 350 |
| 4.3. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ. в смену | - | 50 | 50 |
| 4.4. | Станция скорой помощи | а/м | - | 1 | 1 |
| 4.5. | Аптека | объект | - | - | 1 |
| 4.6. | Гостиница | объект | - | - | 1 |
|  | Предприятие общественного питания | объект | - | по заданию на проектирование |
| 4.7. | Комплекс коммунально-бытового обслуживания (прачечная, химчистка, бытовое обслуживание) | объект | - | - | 1 |
| 4.8. | Культурно-развлекательные центры и молодежные клубы | объект | - | - | 1 |
| 4.9. | Библиотека | объект | 1 | 2 | 2 |
| 4.10. | Спортивный зал | кв. м пола | - | 260 | 260 |
| 4.11. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | - | 250 |

## 15.4. Основные технико-экономические показатели д. Ям-Ижора

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ-ное положение | I оче-редь | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория д.Ям-Ижора | га | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
| 1.1. | Жилая застройка, из нее: | га | 45,7 | 45,7 | 48,5 |
|  | -многоэтажная | га | - | - | - |
|  | -среднеэтажная | га | - | - | - |
|  | -малоэтажная | га | - | - | - |
|  | -индивидуальная | га | 45,7 | 45,7 | 48,5 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | га | 0,9 | 6,0 | 5,1 |
| 1.3. | Производственная застройка | га | 1,3 | - | - |
| 1.4. | Сельскохозяйственного использования | га | 20,1 | 20,1 | 18,4 |
| 1.5. | Инженерно-транспортная инфраструктура | га | - | - | 1,1 |
| 1.6. | Улично-дорожная сеть | га | 9,7 | 12,0 | 16,7 |
| 1.7. | Рекреационного назначения | га | - | 22,0 | 30,2 |
| 1.8. | Специального назначения | га | - | - | - |
| 1.9. | Естественные природные ландшафты, включая водоемы | га | 40,7 | 18,2 | 4,0 |
| 2. | Население | тыс. чел. | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 2.1. | Занято в экономике | тыс. чел. | - | - | - |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в действие жилой площади общей площади жилищного фонда | тыс.кв.м общей площади | - | - | 2 |
| 3.2. | Расчетная плотность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная | кв.м/га | - | - | 700 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, молодежной политики |
| 4.1. | Пост скорой помощи - | а/м | - | - | 1 |
| 4.2. | Баня | объект | - | - | 1 |
| 4.3. | Пожарное депо | объект | - | - | 1 |
| 4.4. | Комплекс коммунально-бытового обслуживания (прачечная, химчистка, бытовое обслуживание) | объект | - | - | 1 |
| 4.5. | Гостиница | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.6 | Предприятие общественного питания | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.7. | Спортивный зал | кв. м пола | - | 260 | 260 |
| 4.8. | Бассейн | кв. м зеркала воды | - | - | 250 |

## 15.5. Основные технико-экономические показатели д. Пионер

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современ-ное положение | I оче-редь | Расчет-ный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория д. Пионер | га | 69,0 | 211,0 | 301,0 |
| 1.1. | Жилая застройка, из нее: | га | 1,3 | 107,4 | 190,5 |
|  | -многоэтажная | га | - | - | - |
|  | -среднеэтажная | га | - | 4,1 | 26,8 |
|  | -малоэтажная | га | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
|  | -индивидуальная | га | - | 102,0 | 160,2 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | га | - | 5,9 | 8,9 |
| 1.3. | Производственная застройка | га | 4,9 | 36,8 | 31,9 |
| 1.4. | Сельскохозяйственного использования | га | 19,9 | 13,3 | - |
| 1.5. | Инженерно-транспортная инфраструктура | га | - | 6,4 | 8,5 |
| 1.6. | Улично-дорожная сеть | га | - | 6,4 | 9,9 |
| 1.7. | Рекреационного назначения | га | - | 30,0 | 30,0 |
| 1.8. | Специального назначения | га | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| 1.9. | Естественные природные ландшафты | га | 34,6 | - | - |
| 2. | Население | тыс. чел. | 0,2 | 0,9 | 3,0 |
| 2.1. | Занято в экономике | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в действие жилой площади общей площади жилищного фонда, всего, в том числе: | тыс.кв.м общей площади | - | 83 | 222 |
|  | индивидуального жилищного фонда |  | - | 59 | 111 |
| 3.2. | Расчетная плотность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | среднеэтажная | кв.м/га | - | 6000 | 5000 |
|  | индивидуальная | кв.м/га | - | 600 | 900 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания, молодежной политики |
| 4.1. | Пост скорой помощи | а/м | - | - | 1 |
| 4.2 | Предприятие общественного питания | объект | - | по заданию на проектирование |
| 4.3. | Молодежный клуб | объект | - | - | 1 |
| 4.4. | Отделение связи | объект | - | - | 1 |