ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Том 2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ТВЕРДЫХ

И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ ТЕРРИТОРИЙ

Директор									А.С. Гурьнев

Санкт-Петербург

2011 г.

РАЗРАБОТЧИК:

Лаборатория

ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами»

Ответственные исполнители:

Руководитель работы     		                             	___________________ А.С. Гурьнев

Заведующая лабораторией 					___________________ А.С. Гурьнев

Редакция и оформление

Начальник информационно-аналитического отдела  	___________________ В.Е. Иванова

Исполнитель работы

Специалист					                   	________________ П.Ю. Горбачева

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ МО «ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

| № п/п | Наименование работ | Том | Организация-разработчик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет о научно-технической продукции Характеристика объекта и природно-климатические условия Существующее состояние санитарной очистки Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки МО Тельмановское сельское поселение Пути решения проблем в сфере санитарной очистки территории МО Тельмановское сельское поселение | 1 | ООО НПО «ЦБОО» |  |
| 2 | Предлагаемая организация сбора и удаления отходов Благоустройство территории МО Тельмановское сельское поселение Организация работ по летней и зимней уборке ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 2 | ООО НПО «ЦБОО» |  |
| 3 | Приложения | 3 | ООО НПО «ЦБОО» |  |

# 3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

## 3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕЛЬМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.1.1. Общие принципы организации сбора и удаления отходов потребления

#### 3.1.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД),  обращение с отходами относится к разделу о «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», Код 90.00.2. Эта группировка включает:

— сбор мусора, хлама, отбросов и отходов;

— сбор и удаление строительного мусора;

— уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалку отходов на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов;

— обработку и уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы;

— захоронение радиоактивных отходов.

При использовании рекомендуемой для МО «Тельмановское сельское поселение» контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д. Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более    8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей).

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы. При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций.

Ввиду того, что при существующих технологиях удаления отходов от места сбора в транспортное средство, как правило, происходит  просыпание отходов, администрации местного самоуправления необходимо при внедрении системы обращения с отходами определить ответственного за уборку территории от просыпа. В силу специфики своей деятельности данную операцию могут выполнять водители мусоровозных машин.

#### 3.1.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие асфальтовое покрытие. Целесообразно ставить на 5 контейнерных площадок для ТБО 1 контейнер для негабаритных отходов.

## 3.1.1.3. Правила организации и содержания мусоропроводов и контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО [4, 6, 13]

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь:

- ровное асфальтовое или бетонное покрытие;

- уклон в сторону проезжей части 0,02% для стекания дождевых и талых вод;

- стоки в ливневую канализацию или специально оборудованный ливневый колодец;

- ограждение с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию;

- удобный подъезд для спецавтотранспорта.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров для сбора ТБО, но не более 5 штук на одной контейнерной площадке.

Контейнеры для сбора КГО рекомендуется устанавливать из расчета 1 контейнер на 5 контейнерных площадок.

Места временного хранения отходов на территории Тельмановского сельского поселения определены схемой санитарной очистки территории поселения и согласовываются с отделом архитектуры и территориальными органами Роспотребнадзора. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон).

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Санитарная обработка сборников:

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать, при «несменяемой» системе - не реже 1 раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения [6].

Мойка сборников производится жилищно-эксплуатационными и другими организациями на специально отведенных местах, имеющих специально оборудованные ливневые колодцы или ливневые стоки. При наличии машин, предназначенных для мойки сборников, их мойку и санитарную обработку может осуществлять спецавтохозяйство за отдельную плату.

Каждый год 10 -20% контейнеров  подлежит замене [4].

Во вновь строящихся жилых домах 5 этажей и более рекомендуется устраивать мусоропроводы в соответствии с требованиями СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений».

Вход в мусороприемную камеру необходимо изолировать от входа в здание и в другие помещения. Пол камеры должен быть на одном уровне с асфальтированным подъездом. Категорически запрещается сброс бытовых отходов из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры (количество контейнеров в мусороприемной камере должно обеспечивать прием образующегося объема отходов из расчета на 1 сутки).

Емкости с отходами не допускается выставлять за пределы мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта.

Работы по обслуживанию мусоропроводов включают: профилактический  осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер, уборку загрузочных клапанов  и бункеров, устранение засоров, мойку мусоросборочных емкостей и дезинфекцию  мусоропроводов  и мусоросборочных емкостей.

Мусоропровод, мусороприемная камера должны быть исправными. Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках должны иметь плотный привод, снабженный резиновыми прокладками в целях герметизации и шумоглушения. В жилых домах, имеющих мусоропроводы, должны быть обеспечены условия для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции ствола мусоропровода, для чего стволы оборудуются соответствующими устройствами.

Для дезинфекции каналов мусоропроводов следует применять растворы: лизола (8-5%), креолина (8-5%), нафтализола (15-10%), фенола (3-5%), метасиликата натрия (1-3%) и другие дезинфицирующие средства, разрешенные к применению и не противоречащие требованиям. Время контакта не менее 0,5 часа. Металлические емкости, контейнеры и каналы мусоропроводов дезинфицировать хлорактивными веществами и их растворами категорически запрещается.

## 3.1.1.4. Организация сбора и вывоза прочих отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, а также люминесцентных ламп обеспечивается самими предприятиями или с привлечением сторонних организаций. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию  на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Сбор отходов населения 1,2,3 классов опасности (в т.ч. ртутьсодержащих бытовых приборов) может осуществляться по 3 схемам:

- Мобильные пункты приема отходов населения 1,2,3 классов опасности. Пункты работают по определенному графику, о котором население заблаговременно оповещается.

- Стационарные пункты приема отходов населения 1,2,3 классов опасности. Пункты могут быть оборудованы при торговых точках, осуществляющих продажу данного вида товаров.

- Раздельный сбор отходов населения 1,2,3 классов опасности на контейнерных площадках для сбора ТБО в отдельные промаркированные мусоросборники.

Способы временного хранения отходов определяются классом опасности отходов:

- Отходы I класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки).

- Отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, бочки и полиэтиленовые мешки, металлические контейнера).

- Отходы III класса опасности хранятся в бумажных, полиэтиленовых или хлопчатобумажных тканевых мешках, металлических контейнерах;

- Все остальные отходы складируются в металлические контейнера, далее автотранспортом отправляются на полигон города.

Отходы I класса опасности - отработавшие ртутьсодержащие лампы, подлежат сбору и отправке на димеркуризацию в специализирующиеся предприятия согласно «Положению о порядке сбора и передачи на утилизацию отработавших ртутьсодержащих ламп».

Вопросы организации сбора опасных отходов будут более подробно рассматриваться в Генеральной схеме санитарной очистки территории Тосненского района.

Отходы промышленных предприятий также вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

#### 3.1.1.5. Сбор отходов лечебно-профилактических учреждений

Собирать отходы из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических, хирургических (в том числе гинекологических) отделений следует в герметичные сборники вместимостью 50-100 л с плотно закрывающимися крышками. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте по согласованию с учреждениями санэпидслужбы. Желательно в каждом лечебном учреждении (или на группу больниц) иметь установки по сжиганию отходов. Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с местными санитарно-эпидемиологическими станциями.

Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.

Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики лечебного учреждения и решаются на месте по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией.

Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 м2, и площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях. В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.

#### 3.1.1.6. Обращение с отработанными компактными люминесцентными лампами

Принципы обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Российской Федерации определены Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В частности, Статья 10 устанавливает следующие требования обеспечения энергетической эффективности:

Пункт 8.

С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 января 2013 года может быть введен запрет на оборот на территории Российской Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.

Пункт 9.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждаются Правительством Российской Федерации. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, Правительством Российской Федерации утверждается государственная программа, которая подлежит реализации с 1 января 2011 года.

Таким образом, в период с 1 января 2011 года начался постепенный переход к использованию в осветительных приборах вместо ламп накаливания – компактных люминесцентных ламп (КЛЛ), что, в свою очередь потребовало организации системы обращения с отработанными люминесцентными лампами, как потенциально опасными отходами.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств и электрических ламп утверждены Постановлением Правительства России №681 от 03.09.2010 г. Действие данных Правил распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, в частности, осуществляющих управление многоквартирными домами на основании договора с собственниками жилых помещений, а также на физические лица.

Основные требования Правил:

- Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

- Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других отходов.

- Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп не допускается в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

- Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями данного вида ламп.

- Для накопления потребители КЛЛ (кроме физических лиц) обязаны использовать специальную тару.

- Сбор отработанных КЛЛ у потребителей осуществляют специализированные организации (имеющие лицензию на данный вид деятельности).

- Поврежденные КЛЛ транспортируются в специальной таре, обеспечивающей герметичность и исключающей возможность загрязнения окружающей среды.

- Размещение, обезвреживание, переработка и использование отработанных КЛЛ осуществляется специализированными организациями (имеющими лицензию на данный вид деятельности).

- Хранение отработанных КЛЛ допускается в неповрежденной таре из-под новых КЛЛ – т.е., заводской упаковке - или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, транспортировании и погрузо-разгрузочных работах.

- Хранение отработанных КЛЛ производится в специально выделенном помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

- Хранение поврежденных КЛЛ осуществляется в специальной таре.

На основании перечисленных положений, а также на основании действующих законодательных, нормативно-санитарных и нормативно-технических документов (СанПиН 4607-88 «Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением», «Инструкция по сбору, хранению, упаковке, транспортированию и приему ртутьсодержащих отходов», Минцветмет, «Типовое положение о порядке учета, сбора, хранения, транспортировки, сдачи и переработки ртутьсодержащих отходов на территории Республики Татарстан», «Экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями, ртутьсодержащими отходами и приборами с ртутным заполнением», ГОСТ 12.3.031-83 «Работы со ртутью. Требования безопасности»), рекомендуется руководствоваться следующим порядком обращения с ртутьсодержащими отходами, в том числе компактными люминесцентными лампами:

- Администрация муниципального образования определяет (на основании стандартной тендерной процедуры) организацию/учреждение, которое будет осуществлять сбор отработанных КЛЛ на территории муниципального образования.

- Уполномоченная организация (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) обеспечивает оборудование приемного пункта в соответствии со следующими требованиями:

- Использовать для складирования отработанных КЛЛ специально выделенное закрытое помещение, покрытие полов которого непроницаемо для ртути. Ртутьнепроницаемость может быть обеспечена либо специальными мероприятиями по обработке (согласно требованиям СанПиН 4607-88), либо использованием в качестве покрытия ряда определенных материалов (пластики, диабазовая плитка и т.п.). Располагать помещение для хранения собранных отработанных КЛЛ необходимо на расстоянии не менее 100 м от других зданий и сооружений, в том числе, жилых домов.

- Отработанные лампы хранить на стеллажах, в заводской упаковке либо другой упаковке, исключающей повреждение ламп при хранении, транспортировании, погрузке и разгрузке (специальный контейнер). На упаковке указывать тип и количество ламп.

- При выполнении погрузо-разгрузочных работ обеспечивать сохранность упаковки с целью исключения повреждения ламп.

- Уполномоченная организация обеспечивает накопление отработанных КЛЛ в соответствии с требованиями предприятия-переработчика (в частности, складирование ламп в таре и упаковке, исключающих повреждение стеклянной колбы).

- Уполномоченная организация ведет учет собранных отработанных ламп и проводит предварительную подготовку к их передаче специализированной организации.

- Специализированное предприятие-переработчик, с которым уполномоченная организация (или администрация муниципального образования) заключает договор на переработку отработанных КЛЛ, обеспечивает прием  ртутьсодержащих  отходов,  приборов  с ртутным заполнением и их дальнейшую утилизацию в установленном  порядке.

- При выполнении работ, связанных со сбором, хранением и сдачей отработанных КЛЛ на переработку, уполномоченная организация обязана соблюдать действующие санитарные правила, регламентирующие  порядок  накопления, транспортировки, обезвреживания промышленных отходов, санитарные правила и экологические требования при работе со ртутью, ее соединениями и  приборами  с ртутным заполнением.

- Транспортировка отработанных КЛЛ производится либо силами переработчика, либо силами уполномоченной организации*. Самостоятельную транспортировку следует производить в заводской упаковке или специальном контейнере емкостью не более 100 штук, с обязательной укладкой мест правильными рядами во избежание боя.

- После сдачи отработанных ламп на утилизацию уполномоченная организация предъявляет администрации муниципального образования документы, подтверждающие количество и факт сдачи отходов на переработку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Федеральный закон №99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности» отменил лицензирование транспортирования опасных отходов.

Варианты организации сбора отработанных компактных люминесцентных ламп

Сбор отработанных КЛЛ может быть организован следующими способами:

- Организация стационарного приемного пункта.

- Организация мобильного приемного пункта.

В обоих случаях необходимо следовать требованиям санитарных норм и правил, касающихся вопросов обращения с ртутьсодержащими приборами и люминесцентными лампами.

Стационарные пункты приема рекомендуется организовывать в крупных населенных пунктах, тогда как мобильные пункты приема целесообразно перемещать между небольшими населенными пунктами в соответствии с определенным графиком. Кроме того, необходимо широкое информирование населения как об опасности, связанной с ненадлежащим обращением с отработанными КЛЛ, так и о местах расположения или графиков передвижения приемного пункта по сбору отработанных КЛЛ и ртутьсодержащих приборов.

### 3.1.2. Прогноз изменения количества образующихся ТБО

По исследованиям отечественных и зарубежных специалистов удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма образования) имеет тенденцию к постоянному росту (раздел 2.3.1 настоящей работы).

Вопросы прогнозирования количества и состава ТБО как за рубежом, так и в нашей стране находится на стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются следующие методы:

- метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

- метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие годы. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Использование этого метода затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов.

Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по следующим формулам:

mпр = mисх(1+0,005)t         			(3.1)

vпр = vисх(1+0,011)t				(3.2)

где mпр – прогнозируемая масса твердых бытовых отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых бытовых отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов;

t – период прогнозирования.

Таблица 3.1.

Прогнозирование норм накопления отходов

| Год | Единица измерения | Среднегодовая норма накопления ТБО, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор не благоустроенный |
| 2011 | на 1 человека | 1,329 | 1,635 | 1,840 |
| 2013 |  | 1,358 | 1,672 | 1,881 |
| 2016 |  | 1,403 | 1,727 | 1,943 |
| 2021 |  | 1,482 | 1,824 | 2,053 |
| 2026 |  | 1,566 | 1,927 | 2,168 |

Изменение норм накопления ТБО в жилищном фонде представлено на рис.1.

Рис. 1. Прогнозные значения норм накопления отходов на 1 человека

Учитывая, что крупногабаритные отходы достигают 10 % по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного фонда, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (60:40), определяем объем ТБО в целом по поселению с учетом всех поставщиков твердых бытовых отходов.

Таблица 3.2.

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории МО Тельмановское сельское поселение

| Год | Численность населения, чел. | Объем ТБО жилого сектора, м3 | Всего ТБО населения, м3 | Всего КГО населения, м3 | ТБО организаций и учреждений, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор неблагоустроенный | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор неблагоустроенный |  |  |  |
| 2011 | 14553 | 202 | 255 | 19340,937 | 330,270 | 469,200 | 20140,407 | 2014,041 | 13426,938 |
| 2013 | 16200 | 203 | 400 | 21999,600 | 339,416 | 752,400 | 23091,416 | 2309,142 | 15394,277 |
| 2016 | 21600 | 203 | 455 | 30304,800 | 350,581 | 884,065 | 31539,446 | 3153,945 | 21026,297 |
| 2021 | 29700 | 0 | 620 | 44015,400 | 0,000 | 1272,860 | 45288,260 | 4528,826 | 30192,173 |
| 2026 | 31300 | 0 | 750 | 49015,800 | 0,000 | 1626,000 | 50641,800 | 5064,180 | 33761,200 |

* Планируется благоустройство либо расселение МКД в дер. Пионер к 2020 году

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов представлено на рис.2.

Рис. 2. Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории МО Тельмановское сельское поселение без внедрения селективного сбора

## 3.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Рекомендуемая система сбора отходов в контейнеры объемом 6,0 м3.

Учитывая исторически сложившуюся архитектурно-планировочную композицию поселения, возрастает удаленность контейнерных площадок друг от друга, что делает невозможным и нерациональным использование контейнеров меньших объемов, чем 6,0 м3, а также принимая во внимание сложившуюся систему вывоза отходов и экономическую целесообразность, рекомендуется в дальнейшем использовать контейнеры объемом 6,0 м3.

Для сбора твердых бытовых отходов населения пос. Тельмана, пос. Войскорово, дер. Пионер и дер. Ям-Ижора рекомендуется контейнерная система сбора отходов с установкой контейнеров объемом 6,0 м3.

Для сбора КГО населения МО «Тельмановское сельское поселение» рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов с накоплением их на площадке временного хранения.

Для сбора ТБО организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов.

Организации обязаны заключать договора со специализированными предприятиями по вывозу твердых бытовых отходов.

Рекомендуемая периодичность вывоза ТБО:

В каждом поселении периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Срок хранения отходов в контейнерах в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз) [31].

Рекомендуемая периодичность вывоза ТБО для пос. Тельмана, пос. Войскорово, дер. Пионер –  ежедневно в теплое время года и 1 раз в 3 дня в холодное время года. По решению  местной администрации МО «Тельмановское сельское поселение» периодичность вывоза отходов может быть установлена ежедневной в течение всего года.

Для частного сектора неблагоустроенного дер. Ям-Ижора рекомендуется вывоз ТБО 2 раза в неделю при условии непоступления органических отходов в места накопления ТБО. Поэтому экономически выгодно рекомендовать населению, проживающему в частном секторе самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста или корма домашним животным), картон, бумага, древесина (в качестве твердого сырья для получения тепла), что снизит объемы ТБО, поступающие на захоронение. Это даст возможность увеличить длительность хранения отходов в местах их накопления за счет исключения процессов гниения, а следовательно снизит экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов.

Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Все организации и предприятия должны быть охвачены договорами на сбор и вывоз ТБО. Количество контейнеров, их объем, и периодичность вывоза рассчитываются индивидуально, в зависимости от вида их хозяйственной деятельности и графика работы.

Таблица 3.3.

Рекомендуемая периодичность вывоза ТБО и КГО населения

| № п/п | Название населенного пункта | Рекомендуемая периодичность вывоза (дней в год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор неблагоустроенный | КГО |
|  |  | в теплое время года | в холодное время года | в теплое время года | в холодное время года | в теплое время года | в холодное время года |  |
| 1 | пос. Тельмана | ежедневно | 1 раз в 3 дня | - | - | ежедневно | 1 раз в 3 дня | 1 раз в неделю |
| 2 | пос. Войскорово | ежедневно | 1 раз в 3 дня | - | - | ежедневно | 1 раз в 3 дня | 1 раз в неделю |
| 3 | дер. Пионер | - | ежедневно | 1 раз в 3 дня | - | 1 раз в неделю |
| 4 | дер. Ям-Ижора | - | - | 2 раза в неделю | 1 раз в неделю |

Число устанавливаемых контейнеров определяем, исходя из объемов образования отходов и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25.

Нормативы установки контейнеров для объектов общего пользования:

На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3.

В отечественной практике применяются металлические и пластиковые сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 1,1 м³. Контейнеры, вместимостью 0,55 и 0,75 м³ - стационарные. Контейнеры, вместимостью 0,3; 0,6; 0,8; 1,1 м³ снабжены колесами.

Таблица 3.4.

Технические характеристики контейнеров 6,0 м3

| Показатель | По ГОСТ 15150-80 |
| --- | --- |
| Вместимость, м3 | 6,0 |
| Масса, кг | 700 |
| Размеры, мм Длина Ширина Высота | 3205 2176 1421 |

Требования к контейнерным площадкам:

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках. Места размещения мест сбора (площадок для контейнеров), контейнеров определяется эксплуатирующими организациями и согласовывается с отделом архитектуры администрации МО и  органом Роспотребнадзора. Количество площадок и контейнеров на них должно соответствовать утвержденным нормам накопления. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с асфальтовым или бетонным покрытием, уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом спецавтотранспорта. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. (Образцы контейнерных площадок приведены в приложении 12, том 3).

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8 - 10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки необходимо строить вне селитебной зоны. Учитывая преобладающее направление ветров отходы должны храниться с подветренной стороны от населенного пункта.

Периодичность санитарной обработки сборников:

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать, при «несменяемой» системе - не реже 1 раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения.

Мойка сборников производится жилищно-эксплуатационными и другими организациями на специально отведенных местах, имеющих специально оборудованные ливневые колодцы или ливневые стоки.

При наличии машин, предназначенных для мойки сборников, их мойку и санитарную обработку может осуществлять спецавтохозяйство за отдельную плату.

## 3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Расчет необходимого числа контейнеров

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Nкон = (Пгод * K1/ (t * V)) * K2,						(3.3)

Где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25 [1];

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте, 1,05 [1];

V – объем контейнера

Продолжительность теплого периода – 222 дня, холодного – 143 дня.

### 3.3.1. Расчет необходимого к установке количества контейнеров для сбора ТБО на территории населенных пунктов Тельмановского сельского поселения с рекомендуемой контейнерной системой сбора

Расчет необходимого количества контейнеров на 2011 год

При отсутствии системы раздельного сбора отходов прогнозируются следующие объемы отходов.

Таблица 3.5.

| Населенный пункт | Численность населения проживающего в | Общее население | Объем отходов от жил. сектора без учета КГО, м3 | Итого ТБО от населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  |
| пос. Тельмана | 12613 | 0 | 50 | 12663 | 16762,677 | 0,000 | 92,000 | 16854,677 |
| пос. Войскорово | 1940 | 0 | 35 | 1995 | 2578,260 | 0,000 | 64,400 | 2642,660 |
| дер. Пионер | 0 | 202 | 0 | 202 | 0,000 | 330,270 | 0,000 | 330,270 |
| дер. Ям-Ижора | 0 | 0 | 170 | 170 | 0,000 | 0,000 | 312,800 | 312,800 |
| Итого: | 14553 | 202 | 255 | 15030 | 19340,937 | 330,270 | 469,200 | 20140,407 |

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 6,0 м3 для сбора ТБО населения.

В таблице 3.6 описано необходимое количество контейнеров для сбора ТБО из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.6.

| Населенный пункт | Количество контейнеров для сбора ТБО, шт. |
| --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд | Частный сектор неблагоустроенный |
|  | вывоз |
|  | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) |
| пос. Тельмана | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| пос. Войскорово | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| дер. Пионер | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого: | 13 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Сбор отходов перечисленных населенных пунктов Тельмановского сельского поселения рекомендуется осуществлять: в теплое время года ежедневно; в холодное время года 1 раз в 3 дня.

Для деревни Ям-Ижора вывоз отходов рекомендуется осуществлять 2 раза в неделю. Количество контейнеров, рекомендуемое к установке: 1 контейнер объемом 6 куб.м или 4 контейнера по 0,75 куб.м.

Расчет необходимого количества контейнеров на 2013 год

При отсутствии системы раздельного сбора отходов прогнозируются следующие объемы отходов.

Таблица 3.7.

| Населенный пункт | Численность населения проживающего в | Общее население | Объем отходов от жил. сектора без учета КГО, м3 | Итого ТБО от населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  |
| пос. Тельмана | 14265 | 0 | 170 | 14435 | 19371,870 | 0,000 | 319,770 | 19691,640 |
| пос. Войскорово | 1935 | 0 | 60 | 1995 | 2627,730 | 0,000 | 112,860 | 2740,590 |
| дер. Пионер | 0 | 203 | 0 | 203 | 0,000 | 339,416 | 0,000 | 339,416 |
| дер. Ям-Ижора | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 321,651 | 321,651 |
| Итого: | 16200 | 203 | 401 | 16804 | 21999,600 | 339,416 | 754,281 | 23093,297 |

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 6,0 м3 для сбора ТБО населения.

В таблице 3.8 описано необходимое количество контейнеров для сбора ТБО из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.8.

| Населенный пункт | Количество контейнеров для сбора ТБО, шт. |
| --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд | Частный сектор неблагоустроенный |
|  | вывоз |
|  | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) |
| пос. Тельмана | 12 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| пос. Войскорово | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| дер. Пионер | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого: | 14 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Сбор отходов перечисленных населенных пунктов Тельмановского сельского поселения рекомендуется осуществлять: в теплое время года ежедневно; в холодное время года 1 раз в 3 дня.

Для деревни Ям-Ижора вывоз отходов рекомендуется осуществлять 2 раза в неделю. Количество контейнеров, рекомендуемое к установке: 1 контейнер объемом 6 куб.м или 5 контейнеров по 0,75 куб.м.

Расчет необходимого количества контейнеров на 2016 год

При отсутствии системы раздельного сбора отходов прогнозируются следующие объемы отходов.

Таблица 3.9.

| Населенный пункт | Численность населения проживающего в | Общее население | Объем отходов от жил. сектора без учета КГО, м3 | Итого ТБО от населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  |
| пос. Тельмана | 19660 | 0 | 195 | 19855 | 27582,980 | 0,000 | 378,885 | 27961,865 |
| пос. Войскорово | 1940 | 0 | 90 | 2030 | 2721,820 | 0,000 | 174,870 | 2896,690 |
| дер. Пионер | 0 | 203 | 0 | 203 | 0,000 | 350,581 | 0,000 | 350,581 |
| дер. Ям-Ижора | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 334,196 | 334,196 |
| Итого: | 21600 | 203 | 457 | 22260 | 30304,800 | 350,581 | 887,951 | 31543,332 |

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 6,0 м3 для сбора ТБО населения.

В таблице 3.10 описано необходимое количество контейнеров для сбора ТБО из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.10.

| Населенный пункт | Количество контейнеров для сбора ТБО, шт. |
| --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд | Частный сектор неблагоустроенный |
|  | вывоз |
|  | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) |
| пос. Тельмана | 17 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| пос. Войскорово | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| дер. Пионер | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого: | 19 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Сбор отходов перечисленных населенных пунктов Тельмановского сельского поселения рекомендуется осуществлять: в теплое время года ежедневно; в холодное время года 1 раз в 3 дня.

Для деревни Ям-Ижора вывоз отходов рекомендуется осуществлять 2 раза в неделю. Количество контейнеров, рекомендуемое к установке: 1 контейнер объемом 6 куб.м или 5 контейнеров по 0,75 куб.м.

Расчет необходимого количества контейнеров на 2021 год

При отсутствии системы раздельного сбора отходов прогнозируются следующие объемы отходов.

Таблица 3.11.

| Населенный пункт | Численность населения проживающего в | Общее население | Объем отходов от жил. сектора без учета КГО, м3 | Итого ТБО от населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  |
| пос. Тельмана | 27507 | 0 | 210 | 27717 | 40765,374 | 0,000 | 431,130 | 41196,504 |
| пос. Войскорово | 1990 | 0 | 240 | 2230 | 2949,180 | 0,000 | 492,720 | 3441,900 |
| дер. Пионер | 203 | 0 | 0 | 203 | 300,846 | 0,000 | 0,000 | 300,846 |
| дер. Ям-Ижора | 0 | 0 | 173 | 173 | 0,000 | 0,000 | 355,169 | 355,169 |
| Итого: | 29700 | 0 | 450 | 30323 | 44015,400 | 0,000 | 1279,019 | 45294,419 |

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 6,0 м3 для сбора ТБО населения.

В таблице 3.12 описано необходимое количество контейнеров для сбора ТБО из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.12.

| Населенный пункт | Количество контейнеров для сбора ТБО, шт. |
| --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд | Частный сектор неблагоустроенный |
|  | вывоз |
|  | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) |
| пос. Тельмана | 25 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| пос. Войскорово | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| дер. Пионер | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 28 | 81 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Сбор отходов перечисленных населенных пунктов Тельмановского сельского поселения рекомендуется осуществлять: в теплое время года ежедневно; в холодное время года 1 раз в 3 дня.

Для деревни Ям-Ижора вывоз отходов рекомендуется осуществлять 2 раза в неделю. Количество контейнеров, рекомендуемое к установке: 1 контейнер объемом 6 куб.м или 6 контейнеров по 0,75 куб.м.

Расчет необходимого количества контейнеров на 2026 год

При отсутствии системы раздельного сбора отходов прогнозируются следующие объемы отходов.

Таблица 3.13.

| Населенный пункт | Численность населения проживающего в | Общее население | Объем отходов от жил. Сектора без учета КГО, м3 | Итого ТБО от населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  | Благоустроенный Фонд | Неблагоустроенный Фонд | Частный Сектор |  |
| пос. Тельмана | 28897 | 0 | 320 | 29217 | 45252,702 | 0,000 | 693,760 | 45946,462 |
| пос. Войскорово | 2200 | 0 | 260 | 2460 | 3445,200 | 0,000 | 563,680 | 4008,880 |
| дер. Пионер | 203 | 0 | 0 | 203 | 317,898 | 0,000 | 0,000 | 317,898 |
| дер. Ям-Ижора | 0 | 0 | 174 | 174 | 0,000 | 0,000 | 377,232 | 377,232 |
| Итого: | 31300 | 0 | 580 | 32054 | 49015,800 | 0,000 | 1634,672 | 50650,472 |

Предлагается использовать контейнеры вместимостью 6,0 м3 для сбора ТБО населения.

В таблице 3.14 описано необходимое количество контейнеров для сбора ТБО из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.14.

| Населенный пункт | Количество контейнеров для сбора ТБО, шт. |
| --- | --- |
|  | Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд | Частный сектор неблагоустроенный |
|  | вывоз |
|  | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) | ежедневно (теплый период) | 1 раз в 3 дня (холодный период) |
| пос. Тельмана | 28 | 82 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| пос. Войскорово | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| дер. Пионер | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 32 | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 |

Сбор отходов перечисленных населенных пунктов Тельмановского сельского поселения рекомендуется осуществлять: в теплое время года ежедневно; в холодное время года 1 раз в 3 дня.

Для деревни Ям-Ижора вывоз отходов рекомендуется осуществлять 2 раза в неделю. Количество контейнеров, рекомендуемое к установке: 1 контейнер объемом 6 куб.м или 6 контейнеров по 0,75 куб.м.

Общее количество контейнеров на период до 2026 года для МО  Тельмановское сельское поселение при отсутствии системы вторичного сбора отходов от населения и организаций

Таблица 3.15.

| Источник образования | Объем контейнеров, м3 | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | год |
|  |  | 2011 | 2013 | 2016 | 2021 | 2026 |
| ТБО при ежедневном вывозе | 6,0 | 16 | 17 | 22 | 30 | 34 |
| ТБО при вывозе 1 раз в 3 дня | 6,0 | 39 | 43 | 58 | 83 | 93 |
| ТБО частного сектора дер. Ям-Ижора | 6,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ТБО частного сектора дер. Ям-Ижора | 0,75 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| ТБО от организаций |  |
| ТБО при ежедневном вывозе | 6,0 | 9* | 10* | 13* | 19* | 21* |
| ТБО при вывозе 1 раз в 3 дня | 6,0 | 25* | 28* | 38* | 55* | 61* |

*при условии, что количество организаций и количество контейнеров совпадает.

Перспективное размещение контейнерных площадок на 2011 год.

Таблица 3.16.

| № п/п | Адрес, эксплуатирующая организация | Количество установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Обозначение на схеме размещения контейнерных площадок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Войскорово |
| 1 | Войскорово, 4 «УК Стандарт» | 1 | 6,0 | КП-2 |
| 2 | Войскорово, 9 «УК Стандарт» | 1 | 6,0 | КП-1 |
| Центральная часть пос. Тельмана |
| 3 | Тельмана, 10 «УК Стандарт» | 2 | 6,0 | КП-5 |
| 4 | Тельмана, 16 «УК Стандарт» | 1 | 6,0 | КП-2 |
| 5 | Тельмана, 23 «УК Стандарт» | 1 | 6,0 | КП-1 |
| 6 | Тельмана, 28 «УК Стандарт», «ТСЖ дома № 48» | 1 | 6,0 | КП-6 |
| 7 | Тельмана, 46 ТСЖ «Дома № 46» | 1 | 6,0 | КП-7 |
| 8 | Тельмана, 32/2 «УК Стандарт» | 1 | 6,0 | КП-8 |
| 9 | Тельмана, 5 ТСЖ «Ижора» | 1 | 6,0 | КП-11 |
| 10 | Тельмана, 54 ТСЖ «Дома № 42», ТСЖ «Тельмановское №1», | 2 | 6,0 | КП-10 |
| 11 | Тельмана, д. 8, ТСЖ «Лугас», «УК Стандарт» | 2 | 6,0 | КП-12 |
| 12 | Тельмана, 15 «УК Стандарт» | 1 | 6,0 | КП-3 |
| 12 | Тельмана, 11/1 ТСЖ «Ижора» | 1 | 6,0 | КП-4 |
| 13 | Тельмана, 44 ТСЖ «Дома № 44» | 1 | 6,0 | КП-9 |
| Микрорайон-1 пос. Тельмана |
| 14 | Тельмана, Онежская, 3 «УК «Тосностройсервис» | 2 | 6,0 | КП-6 |
| 15 | Тельмана, Октябрьская, 3 «Забота-1» | 1 | 6,0 | КП-3 |
| 16 | Тельмана, Октябрьская, 1 «Забота» | 2 | 6,0 | КП-2 |
| 17 | Тельмана, Октябрьская, 2 «Забота-1», «Забота» | 2 | 6,0 | КП-1 |
| 18 | Тельмана, Онежская, 7 УК «Тосностройсервис» | 1 | 6,0 | КП-4 |
| 17 | Тельмана, Октябрьская, 5 УК «Тосностройсервис» | 2 | 6,0 | КП-5 |
| дер. Пионер |
| 18 | Пионер, д. 21 «УК Стандарт» | 1 | 6,0 | КП-1 |
| Всего: | 26 | 234 |  |

Картографические материалы приведены в приложении 13, том 3.

Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88: п. 2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием, с уклоном в сторону проезжей части 0,02% для стекания дождевых и талых вод и огражденной; п. 2.2.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Перед установкой контейнерной площадки необходимо убедиться, в отсутствии электрических и телефонных кабелей, водопроводных, канализационных и дренажных труб.

### 3.3.2 Организация сбора КГО для населенных пунктов Тельмановского сельского поселения с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора

Таблица 3.18.

Прогнозирование объемов отходов на территории населенных пунктов Тельмановского сельского поселения с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора КГО

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2010 | Объем отходов, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2013 | 2016 | 2021 | 2026 |
|  |  |  | КГО | КГО | КГО | КГО | КГО |
| 1 | пос. Тельмана | 8855 | 1685,468 | 1969,164 | 2796,187 | 4119,650 | 4594,646 |
| 2 | пос. Войскорово | 1954 | 264,260 | 274,059 | 289,669 | 344,190 | 400,888 |
| 3 | дер. Пионер | 202 | 33,027 | 33,942 | 35,058 | 30,085 | 31,790 |
| 4 | дер. Ям-Ижора | 170 | 31,280 | 32,165 | 33,225 | 35,312 | 37,506 |
| ИТОГО: | 11181 | 2014,035 | 2309,330 | 3154,139 | 4529,237 | 5064,830 |

Рекомендуемая периодичность вывоза КГО при бесконтейнерной системе сбора: от населения, проживающего в населенных пунктах представленных в таб. 3.18 необходимо вывозить отходы по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю (52 дня в год). Размещение предусматривает накопление их на площадке для временного хранения отходов и вывоз спецтехникой. Площадки временного хранения отходов должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года. Необходимо строить площадки вне селитебной зоны. Учитывая преобладающее направление ветров отходы должны храниться с подветренной стороны от населенного пункта.

Образец площадки временного хранения отходов представлен в приложении, том 3.

## 3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ МО «ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### 3.4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ МО «ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИ ИСПОЗОВАНИИ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО, ОБЪЕМОМ 6 М3

В МО «Тельмановское сельское поселение» при использовании контейнеров данного типа и дальности вывоза отходов более 25 км целесообразно внедрить систему вывоза отходов через мусороперегрузочную станцию (мультилифт). Место расположение мусороперегрузочной станции (МПС) выбирается с учетом более оптимального решения транспортной задачи.

На мусороперегрузочной станции производится отсортировка крупногабаритных отходов и перегруз ТБО в контейнеры 18, 22, 27, 31, 33 м3. Внедрение сети МПС позволяет повысить экономическую эффективность за счет использования маневренных малотоннажных собирающих и большегрузных транспортных мусоровозов, уменьшения объема транспортируемых отходов, степени загрузки транспортной сети городских и сельских поселений, улучшения экологических условий транспортирования и расположения отходов. Расположение этих станций позволяет максимально сократить экономически неэффективный пробег автотранспорта, а также сделать его использование более рациональным в экологическом аспекте, наряду с применением специального оборудования, позволяющего производить уплотнение мусора, как непосредственно на автомобильном шасси, так и стационарными прессами.

Мусороперегрузочная станция - это инженерное сооружение, выполненное в соответствии с требованиями градостроительства. Высокая техническая оснащенность станций позволяет их строить в жилом массиве населенного пункта.

Существует разные виды  мусороперегрузочных станций:

- стационарная без сортировки отходов;

- стационарная с сортировкой отходов;

- мобильная без сортировки отходов.

Выбор оптимального варианта заключается в подборе наиболее экономичного и экологически безопасного вида МПС, в определении необходимого комплектующего оборудования, его производительности, необходимых переделов ТБО.

Схема работы стационарной мусороперегрузочной станции заключается в следующем: малые мусоровозы грузоподъемностью до 3-х тонн собирают отходы вблизи домовладений из стандартных контейнеров. Радиус действия таких мусоровозов от 3 до 6 км. Собранные отходы отвозятся на мусороперегрузочную станцию. Здесь отходы из малых мусоровозов перегружаются в съемный кузов транспортного мусоровоза. В один такой кузов перегружается 4-5 малых кузовов.

Разгрузка осуществляется в двух уровнях. На станции имеется пандус, куда могут заезжать малые мусоровозы любых конструкций. Разгрузка мусоровозов осуществляется с пандуса в съемный контейнер емкостью 27 м3 транспортного мусоровоза. Транспортный мусоровоз выполнен с использованием механизма спуска-подъема кузова. Для перегрузки отходов контейнер с помощью тросовой системы опускается на землю. После наполнения контейнер также с помощью тросов затаскивается на платформу шасси, закрепляется и направляется на переработку для разгрузки. Разгрузка осуществляется с платформы шасси с помощью наклона контейнера.

Площадки для строительства мусороперегрузочных станций должны отводиться на промышленно-складских территориях или окраинах городов с санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий не менее 100 м.

Наиболее простая схема мобильной мусороперегрузочной станции.

Мобильная мусороперегрузочная станция получила свое название в связи с тем, что мусороперегрузочный комплекс в течение дня или другого интервала времени может перебазироваться в любой необходимый район. Эта схема наиболее простая и не требует больших капитальных затрат, не требует специально подготовленных площадок и может быть установлена в любом месте, где есть подъезды автотранспорта.

Один из вариантов схемы состоит из двух типов мусоровозов: транспортного КамАЗ-МСК со съемным кузовом объемом 27 м3 и специальным собирающим ЗиЛ-МСК-ТП с объемом кузова 6 м3. В качестве транспортного мусоровоза может выступать МАЗ МСК-Т-16 с контейнером 31 или 33 м3, а также пресс-комплексы ПК-617, ПК-618, ПК-622.

| Мобильная мусороперегрузочная станция с использованием КамАЗ МСК-Т и МСК-6-ТП. | Мобильная мусороперегрузочная станция с использованием пресс-комплекса ПК-622 и МСК-6-ТП, транспортный мусоровоз МАЗ МСК-Т-16. |
| --- | --- |

Схема мультилифта работает следующим образом: транспортный мусоровоз сбрасывает на площадку пустой кузов и забирает уже заполненный для транспортировки его на свалку. Собирающий мусоровоз, также как и транспортный, имеет систему спуска-подъема кузова. Рама собирающего мусоровоза сложная, двухъярусная. Верхняя часть его рамы оборудована также системой спуска-подъема кузова и может, благодаря наличию подъемника, подниматься вверх и под углом вместе с кузовом. Собирающий мусоровоз, подъезжая к кузову транспортного мусоровоза, при помощи подъемника разгружается и возвращает свой кузов на старое место и так далее до заполнения кузова транспортного мусоровоза.

| Захват заполненного контейнера К-6 мусоровозом МСК-6-ТП. | Перегруз из контейнера К-6 в контейнер К-27 мусоровозом МСК-6. |
| --- | --- |

Комплект данной схемы вывоза ТБО включает: машину ЗиЛ-МСК-ТП – 1 шт.; контейнер К-6 – необходимое количество для сбора шт.; машину МСК10-04А; контейнер К-27 – необходимое количество для сбора шт.

Технология работы следующая:

- Мусоровоз МСК-16-02 привозит и устанавливает на временной перегрузочной площадке контейнер К-27 вместимостью 27,0 м3;

- Мусоровоз МСК-6-6 едет к ближайшему контейнеру К-6, забирает его на себя и подвозит к контейнеру К-27;

- Мусоровоз перегружает ТБО из контейнера К-6 в контейнер К-27, отвозит пустой контейнер К-6 на прежнее место, подъезжает к другому контейнеру К-6 и так до заполнения контейнера К-27;

- Мусоровоз МСК-16-02 забирает на себя контейнер К-27 и отвозит его в места обезвреживания или захоронения ТБО.

Мобильные мусороперегрузочные станции рекомендуется организовать таким образом, чтобы обеспечить условие – дальность вывоза отходов от контейнерных площадок до МПС составляет не более 8 км.

Вопросы организации и экономической обоснованности  строительства мусороперегрузочных станций находятся в ведении МО «Тосненский район Ленинградской области».

Расчет осуществляем для моделей спецавтотранспорта, представленных в таблице 3.19.

Таблица 3.19.

Спецавтотранспорт, рекомендуемый к использованию для вывоза твердых бытовых, в том числе крупногабаритных отходов:

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Масса вывозимых отходов, кг | Коэффициент уплотнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для транспортировки ТБО и КГО жилищного фонда и организаций и предприятий |
| МСК-6 | ЗИЛ 433362 (432932) | 6 | 3000 | - |
| МСК-16-02 | МАЗ 6303 | 27 | 13500 | - |

Технические характеристики мусоровоз представлены в приложении (том 3).

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составить график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Таблица 3.20.

Расчет производительности мусоровозов.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | МСК-16-02 МАЗ 6303 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | МСК-16-02 МАЗ 6303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число а-м дней в работе (по факту заключ. договоров) | день | 365 | 122 | 52 | 365 | 122 | 52 |
| 2 | Средняя продолжительность а-м час в смену (по факту заключенных договоров) | час. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Среднее число ездок на 1 машино-смену | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Число ездок с грузом (в год) | шт. | 365 | 122 | 52 | 365 | 122 | 52 |
| 5 | Средняя погрузка на 1 ездку, по паспортным данным мусоровоза | м3 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | 27 |
| 6 | Количество а-м час в работе | час. | 2920 | 976 | 416 | 2920 | 976 | 416 |
| 7 | Коэффициент неравномерности накопления ТБО | ед. | 1,25 | 1,25 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | 1,00 |
| 8 | Количество вывозимых отходов | м3 | 1752,00 | 585,60 | 312,00 | 7884,00 | 2635,20 | 1404,00 |

В соответствии с запланированным объемом вывоза ТБО обосновывается нормативная потребность в мусоровозах для сбора ТБО по МО  Тельмановское сельское поселение  (табл. 3.24-3.28).

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦАВТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ МО «ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СБОРА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Расчет потребности в спецавтотранспорте на период с 2011 до 2026 г.г. без внедрения системы сбора вторичного сырья производится, основываясь на  прогнозируемых объемах твердых бытовых отходов населения и организаций на данный период, представленных в таблице 3.21.

Таблица 3.21.

Прогнозируемые объемы отходов, подлежащие транспортировке на период с 2011 по 2026 год

| Год | Контейнерная система сбора отходов | КГО населения с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора, м3 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТБО населения, м³ | ТБО организаций и учреждений, м³ |  |  |
| 2011 | 20140,407 | 13426,938 | 2014,035 | 35894,18 |
| 2013 | 23093,251 | 15394,277 | 2309,33 | 41118,509 |
| 2016 | 31543,296 | 21026,297 | 3154,139 | 56055,985 |
| 2021 | 45294,419 | 30192,173 | 4529,237 | 80368,945 |
| 2026 | 50650,432 | 33761,200 | 5064,83 | 89851,526 |

При данном объеме твердых бытовых отходов, прогнозируемых к вывозу, потребуется следующее количество рейсов спецавтотранспорта, использующих контейнеры объемом 6 и 27 м3. Контейнера устанавливаются на мобильной мусороперегрузочной станции (без сортировки отходов).

Таблица 3.22.

Количество рейсов спецавтотранспорта, использующих контейнеры объемом 6 м3

| Год | Количество ТБО населения с контейнерной системой сбора, прогнозируемое к вывозу системой мультилифт, м3 | Количество рейсов спецавтотранспорта, объем контейнера 6 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | при ежедневном вывозе | при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 2011 | 19827,607 | 16 | 39 |
| 2013 | 22771,646 | 17 | 43 |
| 2016 | 31209,136 | 22 | 58 |
| 2021 | 44939,25 | 30 | 83 |
| 2026 | 50273,24 | 34 | 93 |
| Год | Количество ТБО организаций и учреждений с контейнерной системой сбора, прогнозируемое к вывозу системой | Количество рейсов спецавтотранспорта, объем контейнера 6 м3 |
|  | мультилифт, м3 | при ежедневном вывозе | при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 2011 | 13426,938 | 9 | 25 |
| 2013 | 15394,277 | 10 | 28 |
| 2016 | 21026,297 | 13 | 38 |
| 2021 | 30192,173 | 19 | 55 |
| 2026 | 33761,200 | 21 | 61 |
| Год | Количество ТБО населения дер. Ям-Ижора с контейнерной системой сбора, прогнозируемое к вывозу системой мультилифт, м3 | Количество рейсов спецавтотранспорта, объем контейнера 6 м3 |
|  |  | 2 раза в неделю |
| 2011 | 312,8 | 1 |
| 2013 | 321,651 | 1 |
| 2016 | 334,196 | 1 |
| 2021 | 355,169 | 1 |
| 2026 | 377,232 | 1 |
| Год | Количество КГО населения с бесконтейнерной системой сбора, Прогнозируемое к вывозу системой мультилифт, м3 | Количество рейсов спецавтотранспорта, объем контейнера 6 м3 |
|  |  | 1 раза в неделю |
| 2011 | 2014,035 | 9 |
| 2013 | 2309,330 | 10 |
| 2016 | 3154,139 | 13 |
| 2021 | 4529,237 | 19 |
| 2026 | 5064,830 | 21 |

Таблица 3.23

Количество рейсов спецавтотранспорта, использующих контейнеры объемом 27 м3

| Год | Количество ТБО населения с контейнерной системой сбора, прогнозируемое к вывозу системой мультилифт, м3 | Количество рейсов спецавтотранспорта, объем контейнера 27 м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | при ежедневном вывозе | при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 2011 | 19827,607 | 3 | 8 |
| 2013 | 22771,646 | 4 | 10 |
| 2016 | 31209,136 | 5 | 13 |
| 2021 | 44939,250 | 6 | 18 |
| 2026 | 50273,240 | 7 | 21 |
| Год | Количество ТБО организаций и учреждений с контейнерной системой сбора, прогнозируемое к вывозу системой мультилифт, м3 | Количество рейсов спецавтотранспорта, объем контейнера 27 м3 |
|  |  | при ежедневном вывозе | при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 2011 | 13426,938 | 2 | 6 |
| 2013 | 15394,277 | 3 | 7 |
| 2016 | 21026,297 | 3 | 9 |
| 2021 | 30192,173 | 5 | 13 |
| 2026 | 33761,200 | 5 | 14 |
| Год | Количество КГО населения с бесконтейнерной системой сбора, Прогнозируемое к вывозу системой мультилифт, м3 | Количество рейсов спецавтотранспорта, объем контейнера 27 м3 |
|  |  | 1 раза в неделю |
| 2011 | 2014,035 | 2 |
| 2013 | 2309,330 | 2 |
| 2016 | 3154,139 | 3 |
| 2021 | 4529,237 | 4 |
| 2026 | 5064,830 | 4 |

Расчет потребности в спецтехнике представлен в таблицах  3.24 - 3.28.

Объем вывозимых бытовых отходов рассчитан с учетом коэффициента неравномерности накопления ТБО, равного 1,25, для негабаритных отходов коэффициент неравномерности накопления следует принимать 1,00. [7]

Таблица 3.24.

ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦАВТОТЕХНИКЕ НА 2011 ГОД

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 16 | 6,00 | 28032,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 3 | 27,00 | 23652,00 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 9 | 6,00 | 15768,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 2 | 27,00 | 15768,00 |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 39 | 6,00 | 22838,40 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 8 | 27,00 | 21081,60 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 25 | 6,00 | 14640,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 6 | 27,00 | 15811,20 |
| Для вывоза ТБО населения с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 2 раза в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 104 | 8 | 832 | 1 | 6,00 | 466,20 |
| Для вывоза КГО с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 52 | 8 | 416 | 9 | 6,00 | 2808,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 52 | 8 | 416 | 2 | 27,00 | 2808,00 |

Итого:

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 23652,00 м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня – 21081,60 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и учреждений системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 15768,00 м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня –15811,20 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 2 раз в неделю потенциал автопарка составит – 2246,40 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора КГО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 1 раз в неделю потенциал автопарка составит – 2808,00 м3 за год).

Таблица 3.25.

ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦАВТОТЕХНИКЕ НА 2013 ГОД

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 17 | 6,00 | 29784,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 4 | 27,00 | 31536,00 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 10 | 6,00 | 17520,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 3 | 27,00 | 23652,00 |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 43 | 6,00 | 25180,80 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 10 | 27,00 | 26352,00 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 28 | 6,00 | 16396,80 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 7 | 27,00 | 18446,40 |

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО населения с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 2 раза в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 104 | 8 | 832 | 1 | 6,00 | 466,20 |
| Для вывоза КГО с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 52 | 8 | 416 | 10 | 6,00 | 3120,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 52 | 8 | 416 | 2 | 27,00 | 2808,00 |

Итого:

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 31536,00 м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня – 26352,00 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и учреждений системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 23652,00  м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня –18446,40 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 2 раз в неделю потенциал автопарка составит  2246,40  м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора КГО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 1 раз в неделю потенциал автопарка составит – 2808,00 м3 за год).

Таблица 3.26.

ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦАВТОТЕХНИКЕ НА 2016 ГОД

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 11 | 6,00 | 34584,00 |
| 2 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 11 | 6,00 | 34584,00 |
| Всего: | 22 |  | 69168,00 |
| 3 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 5 | 27,00 | 39420,00 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 13 | 6,00 | 22776,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 3 | 27,00 | 23652,00 |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 58 | 6,00 | 33964,80 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 13 | 27,00 | 34257,60 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 38 | 6,00 | 22252,80 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 9 | 27,00 | 23716,80 |
| Для вывоза ТБО населения с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 2 раза в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 104 | 8 | 832 | 1 | 6,00 | 499,20 |
| Для вывоза КГО с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 52 | 8 | 416 | 13 | 6,00 | 4056,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 52 | 8 | 416 | 3 | 27,00 | 4212,00 |

Итого:

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз (при ежедневном вывозе – 2 собирающих мусоровоза) и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 39420,00  м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня – 34257,60 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и учреждений системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 23652,00  м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня – 23716,80 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 2 раз в неделю потенциал автопарка составит – 2246,40 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора КГО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 1 раз в неделю потенциал автопарка составит – 4212,00 м3 за год).

Таблица 3.27.

ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦАВТОТЕХНИКЕ НА 2021 ГОД

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 15 | 6,00 | 26280,00 |
| 2 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 15 | 6,00 | 26280,00 |
| Всего: | 30 |  | 52560,00 |
| 3 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 6 | 27,00 | 47304,00 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 19 | 6,00 | 33288,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 5 | 27,00 | 39420,00 |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 83 | 6,00 | 48604,80 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 18 | 27,00 | 47433,60 |

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 55 | 6,00 | 32208,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 13 | 27,00 | 34257,60 |
| Для вывоза ТБО населения с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 2 раза в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 104 | 8 | 832 | 1 | 6,00 | 499,20 |
| Для вывоза КГО с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 52 | 8 | 416 | 19 | 6,00 | 5928,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 52 | 8 | 416 | 4 | 27,00 | 5616,00 |

Итого:

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз (при ежедневном вывозе – 2 собирающих мусоровоза) и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 47304,00  м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня – 47433,60 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и учреждений системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 39420,00  м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня – 34257,60 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 2 раз в неделю потенциал автопарка составит – 246,40 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора КГО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 1 раз в неделю потенциал автопарка составит – 5616,00 м3 за год).

Таблица 3.28.

ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦАВТОТЕХНИКЕ НА 2026 ГОД

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество единиц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 22 | 6,00 | 38544,00 |
| 2 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 22 | 6,00 | 38544,00 |
| Всего: | 34 |  | 77088,00 |
| 3 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 7 | 27,00 | 55188,00 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при ежедневном вывозе |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 365 | 8 | 2920 | 21 | 6,00 | 36792,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 5 | 27,00 | 39420,00 |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 3 | 122 | 8 | 976 | 93 | 6,00 | 54460,80 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 21 | 27,00 | 55339,20 |
| Для вывоза ТБО от организаций и учреждений с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 122 | 8 | 976 | 61 | 6,00 | 35721,60 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 122 | 8 | 976 | 14 | 27,00 | 36892,80 |
| Для вывоза ТБО населения с рекомендуемой контейнерной системой сбора при вывозе 2 раза в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 104 | 8 | 832 | 1 | 6,00 | 499,20 |
| Для вывоза КГО с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора при вывозе 1 раз в неделю |
| 1 | МСК-6 ЗиЛ 433362 (432932) | 1 | 52 | 8 | 416 | 21 | 6,00 | 6552,00 |
| 2 | МСК-16-02 МАЗ 6303 | 1 | 52 | 8 | 416 | 4 | 27,00 | 5616,00 |

Итого:

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз (при ежедневном вывозе – 2 собирающих мусоровоза) и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 55188,00  м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня – 55339,20 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и учреждений системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 39420,00  м3, при вывозе отходов 1 раз в 3 дня – 36892,80 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора ТБО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 2 раз в неделю потенциал автопарка составит – 2246,40 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов при бесконтейнерной системе сбора КГО населения системой мультилифт потребуется 1 собирающий мусоровоз и 1 транспортный мусоровоз (при вывозе отходов 1 раз в неделю потенциал автопарка составит – 5616,00 м3 за год).

Таблица 3.29.

Потребность в спецавтотехнике на перспективу на период до 2026 года при ОТСУТСТВИИ системы раздельного сбора тбо

| Марка автомобиля | Количество автомобилей на год |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2013 | 2016 | 2021 | 2026 |
| ЗиЛ 433362 (432932) | МСК-6 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
| МАЗ 6303 | МСК-16-02 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| ИТОГО: | 2(2) | 2(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) |

Примечание: в скобках указано количество единиц необходимой резервной техники.

С целью экономии затрат на приобретение 3-х машин марки МСК-6 и 2-х машин марки МСК-16-02 предназначенных для транспортировки ТБО и КГО населения с рекомендуемой системой вывоза мультилифт и исключения их простоя рекомендуется правильно составить график движения и работы мусоровоза, тогда для транспортировки ТБО и КГО будет достаточно 2-х машин марки МСК-6 и 1-й машины марки МСК-16-02.

В связи с тем, что современная автомобильная техника не является ремонтной, а находится на гарантийном обслуживании производителя или дистрибьютора (современные автопарки заключают договора на обслуживание со специализированными авторемонтными мастерскими, а также поставщиками запчастей), то расчет производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники является нецелесообразным. В настоящее время администрациям муниципальных образований первого уровня выгоднее заключать договора со специализированными лицензированными организациями, занимающимися сбором и транспортировкой отходов. У этих организаций большой парк машин, а также достаточно большие объемы перевозок, что делает их работу неубыточной.

### Организации, учреждения и предприятия самостоятельно заключают договора со спецавтохозяйствами на вывоз и обезвреживание или захоронение отходов. На каждую организацию индивидуально рассчитывается количество контейнеров, их объемы, утверждаются графики вывоза и организуются места временного хранения отходов.

### 3.4.2. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом,

- сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам,

- о состоянии подъездов,

- интенсивности движения по отдельным улицам,

- о планировке населенных пунктов,

- о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

- по каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же дорогам;

- объединять объекты, расположенные на дорогах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

- по возможности прокладывать маршрут от центральной усадьбы в направлении к месту обезвреживания;

- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

- предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

Для удобства составления маршрутов вывоза ТБО от населения рассчитано среднее количество жителей, которое каждый мусоровоз обслуживает за 1 рейс. Расчеты произведены на основе значений норм накопления отходов на 2011 год (см. табл. 3.1) и производительности мусоровозов (см. табл. 3.19) с учетом коэффициента неравномерности накопления отходов 1,25.

Таблица 3.30.

Норма накопления отходов, м³/сут

| Населенный пункт | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор неблагоустроенный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В теплое время года | В холодное время года | В теплое время года | В холодное время года | В теплое время года | В холодное время года |
|  | ежедневно | 1 раз в 3 дня | ежедневно | 1 раз в 3 дня | ежедневно | 1 раз в 3 дня |
| пос. Тельмана | 0,00356 | 0,0131 | - | - | 0,00493 | 0,0147 |
| пос. Войскорово | 0,00356 | 0,0131 | - | - | 0,00493 | 0,0147 |
| дер. Пионер | - | - | 0,00438 | 0,0153 | - | - |
| дер. Ям-Ижора | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю | 2 раза в неделю |
|  | - | - | 0,0173 |

Таблица 3.31.

Количество человек обслуживаемых на рейсе конкретным мусоровозом

| Марка автомобиля | Объем ТБО, вывозимый за рейс, м3 | Количество человек обслуживаемых на рейсе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Благоустроенный жилой фонд | Неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор неблагоустроенный | Частный сектор неблагоустроенный |
|  |  | При ежедневном вывозе | При вывозе 1 раз в 3 дня | При ежедневном вывозе | При вывозе 1 раз в 3 дня | При ежедневном вывозе | При вывозе 1 раз в 3 дня | При вывозе 2 раза в неделю |
| МСК-16-02 | 27,0 | 7584 | 2061 | 6164 | 1765 | 5477 | 1837 | 1561 |
| МСК-6 | 6,0 | 1685 | 458 | 1370 | 392 | 1217 | 408 | 347 |

## 3.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

В летний период население муниципального образования возрастает за счет отдыхающих, что вызывает резкое увеличение объемов накапливающихся отходов потребления и приводит к нехватке специнвентаря для сбора и удаления отходов. В связи с этим на летний период можно рекомендовать увеличение количества мусоросборников.

Производители (собственники) отходов, являющиеся физическими лицами, обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ленинградской области в области обращения с отходами, санитарно-эпидемиологические, ветеринарно-санитарные, экологические и иные нормы и правила обращения с отходами;

- принимать меры по предупреждению негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека;

- своевременно информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления о нарушениях норм и правил обращения с отходами, возникновении чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами;

- возмещать в установленном порядке вред, причиненный жизни и здоровью граждан, окружающей природной среде, имуществу в результате нарушений законодательства в области обращения с отходами, норм и правил обращения с отходами (согласно ОЗ от 4 марта 2010 г. № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области», статься 9) [41].

Граждане, являющиеся собственниками, нанимателями, арендаторами жилых помещений, обеспечивают своевременный сбор и вывоз отходов в места, предназначенные для сбора, временного хранения, размещения отходов (в том числе путем заключения договоров на сбор и вывоз отходов со специализированными организациями).

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований, обязаны:

- нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение требований в области обращения с отходами;

- предпринимать меры по защите земель от загрязнения, захламления отходами производства и потребления, по недопущению организации свалок отходов, а также по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель в границах соответствующих земельных участков;

- обеспечивать своевременный сбор и вывоз отходов с земельных участков в места, предназначенные для сбора, временного хранения, размещения отходов (в том числе путем заключения договоров на сбор и вывоз отходов со специализированными организациями).

В случае обнаружения на земельном участке брошенных (иным образом оставленных в целях отказа от права собственности на них) отходов, собственник которых не установлен, лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, может обратить указанные отходы в свою собственность либо принимает меры к перемещению указанных отходов в санкционированные места размещения (согласно ОЗ от 4 марта 2010 г. № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области», статься 14) [41].

## 3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п.1.14). Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района МО «Тосненский район Ленинградской области».

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот дополнительных источников сырья для МО Тельмановское сельское поселение рекомендуется организация пунктов сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла, стеклобоя. В перспективе на данных пунктах возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

В (табл. 3.32 и 3.33) представлен морфологический состав ТБО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России.

При  развитии системы  сбора вторичного сырья возможны  три схемы:

1) установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в

жилых кварталах:

2) создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов:

3) организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих  слоев населения.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает нагрузку на полигон ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Несмотря на то, что ТБО жилищного фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТБО жилищного фонда.

Таблица 3.32.

Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России, % по массе [26]

| Компонент | ТБО жилищного фонда, % | Среднее значение, % | ТБО общественных и торговых предприятий, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 32 | 13…16 | 15 |
| Бумага, картон | 37…41 | 39 | 45…52 | 48 |
| Дерево | 1…2 | 2 | 3…5 | 3 |
| Черный металлом | 3…4 | 4 | 3…4 | 4 |
| Цветной металлом | 1…2 | 2 | 1…4 | 3 |
| Текстиль | 3…5 | 4 | 3…5 | 3 |
| Кости | 1…2 | 1,5 | 1…2 | 1 |
| Стекло | 2…3 | 1,5 | 1…2 | 2 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 2…3 | 2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 1…2 | 2 |
| Пластмасса | 5…6 | 5 | 8…12 | 10 |
| Прочее | 1…2 | 1 | 2…3 | 2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6 | 5…7 | 5 |
| ИТОГО: | 100 |  | 100 |

Таблица 3.33.

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов [26]

| Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТБО:

- при селективном сборе ТБО общественных и торговых предприятий;

- при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

В генеральной схеме второго уровня будут детально разработаны:

      - Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях

- Ориентировочный состав крупногабаритных отходов

- Теоретически  возможное  количество собираемого вторсырья отдельно для жилищного сектора и для организаций и учреждений

- Коэффициенты охвата сбора вторсырья населением и организациями

- Содержание вторсырья в общем объеме отходов

- Прогнозируемые объемы образования отходов на период с 2011 по 2026 год при введении системы сбора вторичного сырья

- Приближенный экономический расчет пунктов приема вторсырья

- Расчет дохода  от реализации вторсырья

- РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ, НЕОБХОДИМЫХ К УСТАНОВКЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕЛЬМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРА ТБО ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ  ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ПУНКТОВ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯ

- РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦАВТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПЕРСПЕКТИВУ НА ПЕРИОД ДО 2026 г. С ТЕРРИТОРИИ ТЕЛЬМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ ПУНКТОВ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

## 3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями п.2.3. [31].

При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, образующиеся в не канализованных нежилых объектах общественного назначения.

По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных Советов.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 минут [31].

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

В частично канализованных населенных пунктах полужидкие нечистоты из выгребов общественных уборных вывозят специальным транспортом на сливные станции, представляющие собою сооружения для спуска нечистот в канализацию с разбавлением их водой.

Норма накопления жидких отходов – 3,25 м3 в год [8].

Количество жителей  МО Тельмановское сельское поселение, проживающих в неканализованных домовладениях, составляет 457 человек.

Таким образом, количество жидких бытовых отходов, удаляемых из выгребов, составляет – V= 457 * 3,25 = 1 485,25 м3 в год.

В  поселении рекомендуется использовать спецавтотранспорт КО-520 с объемом кузова 5,0 м3. (технические характеристики приведены в приложении 10, том 3). При ежедневной работе, при 3 рейсах в день одна ассенизационная машина перевезет: 365*1*1*5,0 = 1 825 м3 отходов за год. То есть, при таком графике работ 1 ассенизационная вакуумная машина справится с работой.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся на очистные сооружения, обслуживающие Тельмановское сельское поселение. Вывоз должен осуществляется по мере накопления, но не реже одного раза в полгода, не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем 0,35 м до поверхности земли. [1].

## 3.8. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК

В соответствии с правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области[33] собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, подлежат обязательной регистрации и ежегодной перерегистрации в ветеринарных учреждениях комитета по сельскому хозяйству Ленинградской области по месту жительства граждан, нахождения предприятий, учреждений и организаций - владельцев животных.

При регистрации и ежегодной перерегистрации собак для частичного возмещения расходов, связанных с устройством и содержанием площадок для выгула собак, поддержанием санитарного состояния территории в городе, с владельцев этих животных взимается плата в установленном размере.

Ветеринарные учреждения, осуществляющие регистрацию собак, обязаны выдать регистрационное удостоверение и регистрационный знак, а также ознакомить владельца собак с правилами содержания животных, что должно быть подтверждено подписью владельца в регистрационном удостоверении на собаку. Регистрационный знак должен крепиться к ошейнику собаки.

Содержание собак и кошек в отдельных квартирах, занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, а в квартирах, занятых несколькими семьями, - также при наличии согласия всех проживающих. Не разрешается содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов, а также на балконах и лоджиях.

С учетом санитарно-ветеринарных норм и конкретных условий органам местного самоуправления предоставлено право ограничивать количество собак и кошек, содержание которых разрешено владельцам, и в исключительных случаях запрещать содержание этих животных.

Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или на привязи. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

Собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорные кошки подлежат отлову. Порядок отлова этих животных, их содержание и использование устанавливаются Инструкцией по отлову, содержанию и использованию безнадзорных собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации в июне-июле 1981 года, постановлением Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 года N 449 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР", решением Леноблисполкома от 20 мая 1982 года N 251 "Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах Ленинградской области".

Владельцы собак и кошек обязаны:

- обеспечить надлежащее содержание собак и кошек в соответствии с требованиями правил санитарного содержания поселений [39]. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения;

- не допускать загрязнения собаками и кошками квартир и мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров, улиц, школьных и детских площадок. Случившиеся загрязнения вышеперечисленных мест немедленно устраняются владельцами животных;

- принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях;

- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие места общего пользования;

- своевременно регистрировать и перерегистрировать собак;

- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять собак и кошек для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок;

- немедленно сообщать в ветеринарные и лечебно-профилактические учреждения обо всех случаях укусов собакой или кошкой человека или животного. Подвергать таких животных осмотру и дальнейшему карантированию под наблюдением специалиста в течение десяти дней у владельца животного;

- немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа собак и кошек или подозрении на заболевание этих животных бешенством и до прибытия ветеринарных работников проводить изоляцию заболевших животных. Павшие животные подлежат утилизации или захоронению в местах и в порядке, установленном городскими администрациями и администрациями муниципальных и территориальных образований по согласованию с контролирующими (надзорными) органами;

- сдавать регистрационное удостоверение и регистрационный знак павшей собаки в то ветеринарное учреждение, в котором она была зарегистрирована.

При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требования:

- выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели площадке. Если площадка огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника;

- при отсутствии специальной площадки выгуливание собак допускается на пустырях и в других местах, определяемых администрацией муниципального образования (с установкой соответствующих вывесок);

- выгул собак, как правило, проводится в период с 7 до 23 часов;

- при выгуле собак в другое время их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины;

- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;

- запрещается выгул домашних животных на детских, спортивных площадках, в парках, скверах, местах массового отдыха.

Для выгула домашних животных в жилых зонах предприятиям жилищно-коммунального хозяйства рекомендуется создать специально оборудованные огораживаемые площадки. Места и размещения определяются органами местного самоуправления по согласованию с территориальным органом санитарно-эпидемиологического надзора Тосненского района [40].

В соответствии с СНиП 2.07.01-89 (2000) [15] при проектировании площадки для выгула собак следует соблюдать следующие технические требования:

- удельный размер площадок составляет 0,3 м2/чел.;

- расстояние от площадок до окон жилых и общественных зданий должно составлять не менее 40 м.

Владельцы собак, не соблюдающие ветеринарно-санитарные правила, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

Контроль за соблюдением правил содержания собак и кошек возлагается на жилищно-эксплуатационные организации.

## 3.9. ОБРАЩЕНИЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

Безнадзорными признаются животные, находящиеся без сопровождающего лица на территории города вне пределов жилых или специально отгороженных для содержания животных помещений, независимо от наличия ошейника с номерным знаком.

Организация отлова безнадзорных животных возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований, в обязанности которых входит также оборудование, финансирование (бюджетом муниципального образования должны быть предусмотрены соответствующие расходы) и контроль системы пунктов приема, передержки и карантирования отловленных животных, собственно же работы по содержанию животных выполняются коммунальными службами.

Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных производятся в соответствии с рекомендациями органов ветеринарного надзора, и конкретная программа мероприятий, порядок и способы их осуществления разрабатываются совместно с органами ветеринарного надзора муниципального образования (населенного пункта, субъекта федерации).

Отлов животных должен производиться методами, исключающими нанесение животным увечий или иного вреда здоровью. К разрешенным средствам отлова относятся: обездвиживающие препараты (с дозировкой в зависимости от веса животного), сети, сачки-ловушки, а также другие средства и приспособления, не наносящие вреда здоровью животных в момент отлова. Отлов должен производиться под наблюдением представителей ветеринарного надзора.

Отстрел животных возможен только в том случае, если не возможен отлов и установлена опасность животного.

В целях недопущения жестокого обращения с животными и причинения вреда их здоровью, органы местного самоуправления вправе обязать юридических лиц, производящих отлов безнадзорных животных, нести материальную ответственность за причинение вреда здоровью отлавливаемых животных.

Отловленные животные подлежат обязательной регистрации и освидетельствованию специалистами ветеринарной службы – в целях предотвращения распространения заболеваний. Одновременно принимаются меры по идентификации животного, поскольку при определении владельца, животное необходимо возвратить. Поиск собственника животного производится всеми доступными средствами: по специально организованному реестру, с использованием средств массовой информации.

При наличии у животного трудноизлечимых или неизлечимых заболеваний, ветеринарным врачом принимается решение об эвтаназии. При возвращении животного с установленным заболеванием необходимо обязать владельца провести лечение и прочие санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Передача животного собственнику производится с заполнением и подписанием соответствующих документов.

Расходы по отлову, ветеринарным мероприятиям и последующему содержанию животного в приюте оплачиваются установленным собственником животного по тарифам, определенным соответствующим законодательным документом, утвержденным органами местного самоуправления.

В отношении животных, не подлежащих эвтаназии, осуществляется их вакцинация, регистрация и постановка на учет в сеть лабораторного наблюдения.

Ветеринарные мероприятия (эвтаназия, стерилизация и др.) проводятся только лицензированным ветеринарным специалистом, с соблюдением правил обезболивания.

Помещения приютов для безнадзорных животных должны соответствовать зоогигиеническим требованиям, содержание животных – ветеринарным требованиям.

Утилизация трупов животных (как биологических отходов) на территориях, не входящих в регион вечной мерзлоты, согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469, с изменениями на 16.08.2007 г) производится сжиганием, либо размещением в скотомогильниках.

На территории Тельмановского сельского поселения утилизация трупов животных сжиганием либо размещением в скотомогильниках не осуществляется.

Сжигание

Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического остатка.

1. Способы устройства земляных траншей (ям) для сжигания трупов.

2. Выкапывают две траншеи, расположенные крестообразно, длиной 2,6 м, шириной 0,6 м и глубиной 0,5 м. На дно траншеи кладут слой соломы, затем дрова до верхнего края ямы. Вместо дров можно использовать резиновые отходы или другие твердые горючие материалы. В середине, на стыке траншей (крестовина) накладывают перекладины из сырых бревен или металлических балок и на них помещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами и покрывают листами металла. Дрова в яме обливают керосином или другой горючей жидкостью и поджигают.

3. Роют яму (траншею) размером 2,5х1,5 м и глубиной 0,7 м, причем вынутую землю укладывают параллельно продольным краям ямы в виде гряды. Яму заполняют сухими дровами, сложенными в клетку, до верхнего края ямы и поперек над ним. На земляную насыпь кладут три-четыре металлические балки или сырых бревна, на которых затем размещают труп. После этого поджигают дрова.

4. Выкапывают яму размером 2,0 х 2,0 м и глубиной 0,75 м, на дне ее вырывают вторую яму размером 2,0 х 1,0 м и глубиной 0,75 м. На дно нижней ямы кладут слой соломы, и ее заполняют сухими дровами. Дрова обливают керосином или другой горючей жидкостью. На обоих концах ямы, между поленницей дров и земляной стенкой, оставляют пустое пространство размером 15 - 20 см для лучшей тяги воздуха. Нижнюю яму закрывают перекладинами из сырых бревен, на которых размещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами, затем слоем торфа (кизяка) и поджигают дрова в нижней яме.

5. Траншеи (ямы) указанных размеров предназначены для сжигания трупов крупных животных. При сжигании трупов мелких животных размеры соответственно уменьшают.

6. Золу и другие несгоревшие неорганические остатки закапывают в той же яме, где проводилось сжигание.

Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям)

1. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.

Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

6. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

7. При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0 х 3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 30 х 30 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м.

8. Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

9. Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки.

10. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

Эксплуатация

1. Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет; остальные - являются объектами муниципальной собственности.

2. Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

3. Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов.

4. После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают.

При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65 - 70 градусов С, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов.

5. Допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю.

После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.

6. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

7. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

8. В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

9. В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

10. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Инфраструктура

Стерилизация и последующий выпуск животного в места прежнего обитания, как метод гуманного регулирования численности безнадзорных животных, не оправдывает себя, поскольку животное, лишенное естественной иммунной защиты организма, быстро становится носителем инфекционных болезней и погибает без поддержки человека. Поэтому рекомендуется использовать комплексный метод обращения с безнадзорными животными, включающий в себя:

- отлов животного гуманными способами;

- проведение ветеринарного обследования и вакцинации;

- передержку отловленного животного (в течение трех или более дней);

- выбраковку по признакам: состояние здоровья животного, степень агрессивности, хозяйственная значимость и востребованность породы;

- эвтаназия или стерилизация животного с целью дальнейшего устройства в приюте.

Инфраструктура, обеспечивающая комплексный метод обращения с безнадзорными животными, должна включать в себя следующие организации:

- служба отлова;

- городской приют животных;

- общественная организация, контролирующая выполнение правил содержания животных в городе, совместно с органами местного самоуправления и ветеринарного надзора.

Общественная организация должна также вести пропагандистскую работу среди населения с целью разъяснения необходимых принципов обращения с животными (необходимость воспитания, ответственность за содержание и др.).

В целом рекомендуется для решения проблемы обращения с безнадзорными животными разработать отдельный проект, привлекая все заинтересованные стороны.

## 3.10. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Сбор – Перемещение – Захоронение

Величина затрат на осуществление процесса сбора, перемещения и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) зависит от общего объема ТБО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др.

Общий объем ТБО определяется с использованием разработанных нормативов общегодового объема накопления ТБО на душу населения. Для Тельмановского сельского поселения этот норматив составляет 1,329 м3/чел в год для благоустроенного жилищного фонда, 1,635 м3/чел для неблагоустроенного жилищного фонда и 1,840 м3/чел для частного сектора неблагоустроенного.

Общий объем  складывается из:

(3.9)

-  Общий объем образования отходов от населения;

- Объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.);

- Объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес-центры);

- Муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн);

- Отходы быта предприятий/

Общий объем образования ТБО от населения в жилищном фонде определяется:

(3.10)

Где:

– Средняя норма накопления на одного жителя;

– Общая численность населения.

Объем твердых бытовых отходов, образующихся не от населения (FС, FО, FП, FМ), определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.

Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом:

В стоимость сбора входят:

- Затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок

- Затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.)

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, утилизации и захоронения характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.

Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья.

Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

## 3.11. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Форма отчетности имеет целью ведения учета и контроля за процессом обращения с отходами на территории МО Тельмановское сельское поселение. Результатом явится возможность не только учета всех источников образования отходов и объемов по каждому источнику, но и путь следования отходов. Таким образом, введение учета обеспечит обоснованное взимание платежей, исключение образования несанкционированных свалок.

Форма отчетности заполняется всеми субъектами хозяйственной деятельности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность в области обращения с отходами.

1. В соответствии с ниже приведенной классификацией выбирается категория, к которой относится объект (данная классификация рекомендуется ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами»).

Таблица 3.34.

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ – ИСТОЧНИКОВ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| Категории объектов | Единицы измерения |
| --- | --- |
| 1. Жилой фонд: неблагоустроенный жилой фонд; благоустроенный жилой фонд. | 1 человек |
| 2. Предприниматели без образования юридического лица. | 1 сотрудник |
| 3. Предприятия, учреждения, юридические лица. | 1 сотрудник |
| 3.1. Предприятия торговли: промышленными товарами; продовольственными товарами; зоомагазины, цветочные магазины; ларьки, палатки; рыночные комплексы вещевые; рыночные комплексы продовольственные; складские помещения. | кв. м площади |
| 3.2. Учреждения здравоохранения: поликлиники, амбулатории; стационары всех типов; аптеки, аптечные киоски. | 1 посещение 1 место кв. м площади |
| 3.3. Учреждения временного проживания населения: учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; гостиницы; общежития. | 1 место 1 место 1 место |
| 3.4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: административные учреждения; проектные организации, офисы, конторы; банки; юридические консультации, нотариальные конторы, суды; отделения связи. | 1 сотрудник 1 сотрудник 1 сотрудник 1 сотрудник 1 сотрудник |
| 3.5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования: детские сады; школы; школы-интернаты; училища; высшие учебные заведения. | 1 место 1 учащийся 1 учащийся 1 учащийся 1 учащийся |
| 3.6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения: кинотеатры; театры; библиотеки; спортивные залы, бассейны; спортивно-концертные комплексы; залы игровых автоматов, казино, клубы; выставочные комплексы; музеи, галереи; церкви. | 1 место 1 место 1 посещение 1 посещение 1 место кв. м площади кв. м площади 1 посещение кв. м площади |
| 3.7. Предприятия бытового обслуживания: ремонт бытовой техники; ремонт обуви и др.; химчистки, прачечные; бани; косметические и парикмахерские салоны; ателье по пошиву и ремонту одежды; предприятия общественного питания. | кв. м площади кв. м площади кв. м площади кв. м площади 1 место 1 заказ 1 место |
| 3.8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: жилищно-эксплуатационные организации; кладбища; городские парки. | кв. м обслуживаемой площади кв. м площади 1 посещение |
| 3.9. Предприятия пассажирского транспорта: ж/д вокзалы; автовокзалы. | 1 пассажир 1 пассажир |

2.    В соответствии с выбранной категорией заполняются отчетные формы.

3. Отчетность по приведенной форме предоставляется ежеквартально специально уполномоченным органам в сфере обращения с отходами.

## 3.12. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Общие положения.

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов:

- обезвреживание на полигонах;

- биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах;

- сжигание на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла.

Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Строительство сооружений по промышленной переработке бытовых отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. человек с размещением их в промышленной зоне городов.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве способа обезвреживания отходов Тельмановского сельского поселения размещение их на полигоне с предварительным разделением отходов потребления на отдельные фракции, которые можно использовать в качестве вторичного сырья.

Поскольку полигоны твердых бытовых отходов являются природоохранными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, к ним предъявляется ряд требований.

Участок под полигон должен иметь санитарно-эпидемиологичекое заключение о соответствии его санитарным правилам и соответствующую санитарно-защитную зону (от 500 до 1000 м в зависимости от уровня обустройства полигона необходимым комплексом сооружений и мероприятий по охране окружающей среды и здоровья населения).

В состав основных сооружений полигона входят подъездная дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации.

Участок складирования должен быть защищен от поверхностных стоков, для чего предусматривается проектирование водоотводной канавы.

Ограждения, проектируемые по периметру полигона, обеспечивают недопустимость проникновения на полигон.

Хозяйственная зона проектируется на пересечении подъездной дороги с границей полигона. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные помещения, обязательными объектами являются контрольно-пропускной пункт с весовой и устройством дозиметрического контроля, контрольно-дезинфицирующая зона на выезде с полигона, пожарный водоем.

Инженерные сети и сооружения: водоснабжение – возможно обеспечение привозной водой; канализация – с использованием городской системы канализации или контрольно-регулирующего пруда; освещение – постоянное для территории хозяйственной зоны, временная схема – для участков складирования.

Возможность снижения капитальных и эксплуатационных расходов при строгом соблюдении экологических и санитарно-гигиенических норм в большинстве случаев при этом достигается созданием централизованной системы обезвреживания ТБО для группы населенных пунктов.

Мощность полигона по приему ТБО определяется количеством отходов, поступающих равномерно в течение года.

Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 месяцев.

## 3.13. КОМПОСТИРОВАНИЕ

Для частного неблагоустроенного фонда с печным отоплением экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным), картон, бумага, древесина (в качестве твердого сырья для получения тепла).

Наиболее доступным и одним из самых рациональных и распространенных способов сбора, обезвреживания и утилизации хозяйственных отходов на дачном участке является  компостирование.

Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на естественном разложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода. В результате процесса компостирования органические отходы постепенно преобразуются в компост. Компост – это органическое удобрение, богатое гумусом, в составе которого содержатся практически все необходимые растениям элементы и питательные вещества. Компост служит лучшим удобрением для садовых и огородных культур и находит широкое применение в сельском и сельском хозяйстве. В зависимости от компостируемого материала компосты могут быть земляные, торфонавозные, торфофекальные и сборные. Для владельца небольшого приусадебного участка или дачи наибольший интерес представляют так называемые смешанные (сборные) компосты.

Для приготовления компоста годятся все способные разлагаться органические материалы: все отходы растительного происхождения из сада и огорода, сено, солома, листва и измельченные ветки деревьев и кустарников, опилки, любые кухонные отходы, помои, заварка от чая и кофе, а также извлеченные из пруда водоросли и ил, фекалии и другие. Нельзя закладывать в компостную кучу древесный материал и остатки растений, обработанных гербицидами либо пораженные болезнями. Недопустимо добавление в компост массы сорных растений. Помои, а также вода для полива компостной кучи не должна содержать мыла или других моющих средств. Надо следить, чтобы в компост не попали: зола, известь, изделия из пластика, металла, стекла, керамики, строительный мусор, табачные окурки и любые другие материалы, которые не разлагаются, но мешают развитию микроорганизмов или могут отравить компост.

Содержание гумуса в обычной почве составляет 2 - 2,5%, а в компосте до 20%. Компост прошедший вторую фазу, называют тонким или спелым. Сроки созревания компоста зависят от температуры, влажности, доступа воздуха и в среднем составляет 1 - 1,5 года, в том случае, если компост больше не тронут. Готовый спелый компост представляет собой черное рассыпчатое вещество, слегка влажное, с запахом свежей лесной земли.

На разложение органических веществ оказывает влияние множество факторов, из которых следует выделить три основных:

Наличие кислорода.

Потребность в кислороде непосредственно связана с интенсивностью разложения органического вещества в процессе компостирования, поэтому необходимо обеспечивать постоянный или периодический приток свежего воздуха по всему объему компостируемого материала. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен, можно перелопатив всю яму.

Наличие влаги.

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12-15%, оптимальное – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста.

Температура.

Как известно, температура является сильнейшим фактором, влияющим на скорость течения химических реакций. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс.

Необходимо отметить, что для регулирования процесса компостирования в последнее время применяются микробиологические добавки. С их помощью также можно производить компостирование органических остатков, причем, в более короткие сроки, но образование компоста осуществляется другими видами микроорганизмов, отличных от тех, которые находятся в почве, и требуют других условий компостирования. Поэтому, при использовании таких препаратов необходимо строго соблюдать инструкции по их применению.

Средства для приготовления компоста - эффективные препараты, ускоряющие процесс компостирования в 5 и более раз. К ним относятся Биофорс Компост, Компостелло, Компост Трит, Вэйст Трит, Возрождение Компост, Байкал ЭМ-1, Тамир и др.

Компостирование - это естественный способ переработки органических отходов - превращение отходов в биогумус, который обладает значительными преимуществами по сравнению с другими минеральными и органическими удобрениями.

Компостирование приносит пользу окружающей среде, поскольку органические отходы перерабатываются в удобрение; создает прекрасные условия для растений путем увеличения плодородия почвы; удерживает влагу, так как  почва с внесением компоста лучше сохраняет влажность; экономит деньги на покупку различного рода удобрений.

Компостирование органических отходов позволяет значительно снизить объемы ТБО, произведенного домовладельцем, а это уменьшает накопление мусора вокруг дома и на свалках, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов.

За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО населения проживающего в частном секторе неблагоустроенном может быть сокращена до 2 раз в неделю.

## 3.14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Органами местного самоуправления  МО Тельмановское сельское поселение утверждаются:

- Список придворовых, внутридворовых и иных территорий населенного пункта, подлежащих механизированной и ручной уборке;

- Состав мероприятий по охране окружающей среды;

- Организации ответственные за содержание придомовых и внутридворовых территорий.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица учреждений, предприятий, организаций, объединений должны:

-    Своевременно заключать договоры с исполнителем на удаление бытовых отходов;

-    Оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

-  Обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемым для поддержания чистоты контейнерных площадок, а также сбора уличного и дворового смета;

-    Принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации, дезинсекции и дезинфекции мусоропроводов, мусороприемных камер, площадок сборников отходов, а также иметь необходимый запас дезинфицирующих и моющих средств.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами должны:

- Проводить разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил содержания внутридворовых территорий;

- Согласовывать с предприятиями, осуществляющими уборку, графики уборки внутридворовых  и придомовой территорий.

Контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляется Администрацией МО «Тельмановское сельское поселение» (согласно ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14) [38].

Ответственность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований.

Производители (собственники) отходов, являющиеся физическими лицами, обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ленинградской области в области обращения с отходами, санитарно-эпидемиологические, ветеринарно-санитарные, экологические и иные нормы и правила обращения с отходами;

- принимать меры по предупреждению негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека;

- своевременно информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления о нарушениях норм и правил обращения с отходами, возникновении чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами;

- возмещать в установленном порядке вред, причиненный жизни и здоровью граждан, окружающей природной среде, имуществу в результате нарушений законодательства в области обращения с отходами, норм и правил обращения с отходами (согласно ОЗ от 4 марта 2010 г. № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области», статься 9) [41].

## 3.15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОЕК

Автомобильная мойка является важным объектом, обеспечивающим санитарное состояние населенных пунктов. В поселении необходимо организовать автомобильные мойки на въезде и выезде из населенного пункта.

При проектировании автомобильных моек необходимо учитывать и резервировать площади для размещения данных объектов. Чистый автотранспорт способствует улучшению санитарно – экологического состояния города. Большое значение имеет технология, применяемая при мойке автомобиля. Наличие синтетических моющих средств приводит к удорожанию систем очистки отходящих вод. Наиболее эффективными считаются мойки с оборотным водоснабжением.

Учет твердых осадков ведется не только по мойке, но и также по непосредственно примыкающим к мойке объектам, таких как кафе, продовольственный магазин, магазин дорожных товаров, автозаправка, по которым производится отдельный расчет норм образования ТБО. Объем образования ТБО от автомобильных моек носит сезонный характер. На объем влияет географическое положение, климатические условия, качество дорожного покрытия. Рекомендуемые расчеты на 1 легковой автомобиль и на 1 грузовой автомобиль приведены в (табл. 3.35). Данные расчеты могут подлежать корректировке в соответствии с индивидуальной технологией автомобильной мойки.

Таблица 3.35.

Нормы накопления отходов для автомоек

| Объект образования отходов | Единица измерений | Годовая норма накопления отходов, тонн/год. |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная мойка | 1 легковой автомобиль | 0,0056 |
|  | 1 грузовой автомобиль | 0,0224 |

Рекомендуемая норма накопления отходов для объектов, непосредственно примыкающим к автомобильной мойке, приведена в (табл. 3.35).

Таблица 3.35.

Нормы накопления отходов для объектов, примыкающих к автомойкам

| Объект образования отходов | Единица измерений | Годовая норма накопления отходов, м3/год. |
| --- | --- | --- |
| Продовольственный магазин | 1 кв. м торговой площади | 1,49 |
| Магазин запчастей | 1 кв. м торговой площади | 1,31 |
| Кафе | 1 посещение | 0,88 |
| АЗС | 1 кв. м площади | 0,11 |
| Автомастерская | 1 машиноместо | 1,97 |

*Данные нормы накопления ТБО определены путем натурных измерений.

Изменения количества образующихся бытовых отходов по сезонам года приведены в (табл. 3.37).

Таблица 3.37.

Динамика изменения количества образующихся отходов по сезонам

| Лето | Осень | Зима | Весна |
| --- | --- | --- | --- |
| масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем |
| 1 | 1 | 1,5 | 1,44 | 1,16 | 1,12 | 1,3 | 1,33 |

*За 100% принята масса и объем образующихся ТБО в летний период.

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются увеличением содержания отходов с 20…25% весной до 40…55% осенью, что связано с увеличением транспортных средств на автомойке в данный период времени.

Также, при определении нормы накопления отходов необходимо учитывать объем смета с территорий с твердым покрытием, который составляет ( 5% по объему от твердых бытовых отходов. Место сдачи образовавшихся отходов определяет орган исполнительной власти в соответствии с отнесением отходов к определенному классу опасности, устанавливаемому органами санэпиднадзора. Приведенные значения норм накопления отходов действительны для северо-западного региона России.

# 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## 4.1. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН

На всех площадях и улицах, садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны.  Очистка урн производится по мере их наполнения организациями и учреждениями, несущими ответственность за уборку данной территории.

### 4.1.1. Для магистралей

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства Администрации муниципального образования в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных [31].

При общей протяженности тротуаров с усовершенствованным покрытием 5,4 км, получаем необходимое количество урн не менее 54 единиц.

### 4.1.2. Для остановок общественного транспорта

Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

### 4.1.3. Для парковой зоны

Количество урн для парковых зон определяется в соответствии с санитарными нормами по следующей формуле:

N = S / S1,                                                      (4.2)

где:

N – количество урн ;

S – общая площадь рекреационных территории, м2;

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной, 800 м² [31].

### 4.1.4. Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строений, в том числе у каждого подъезда многоквартирного жилого дома.

### 4.1.5. Для лечебно-профилактических учреждений

В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м² дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой. Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них [31].

### 4.1.6. Для пляжей и стихийно сложившихся рекреационных зон населения

Урны необходимо располагать на расстоянии 3 - 5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м² территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м [31].

ИТОГО: Общее количество урн различного объема для установки в пределах Тельмановского сельского поселения  может составлять не менее 54 единиц.

## 4.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

В соответствии с «Правилами внешнего благоустройства городских и сельских поселений Ленинградской области» [21] собственники, владельцы участков индивидуальной застройки, обязаны:

- осуществлять благоустройство участков в соответствии с генеральными планами, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными планами земельных участков;

- содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

- окрашивать лицевые (уличные) заборы в цвет, согласовываемый органами архитектуры и градостроительства муниципальных образований;

- озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;

- устанавливать и содержать в порядке номерной знак дома (участка), а также знаки городской информации, устанавливаемые органами местного самоуправления;

- не допускать образования несанкционированных свалок бытовых отходов, в случае необходимости заключать договора с соответствующими организациями на вывоз мусора на полигоны для твердых бытовых отходов, оборудованные в соответствии с санитарными правилами. Рекомендуется осуществлять процесс заключения договоров посредством главы администрации МО;

- иметь в наличии емкость (бочку) или огнетушитель, а также приставную лестницу, достигающую крыши, и лестницу на кровле, доходящую до конька крыши.

- количество съездов (въездов) с дорог общего пользования к районам индивидуальной застройки и садоводствам должно быть минимальным. Устройство съездов согласовывается специально уполномоченными органами по содержанию автомобильных дорог (федеральных и областных) в Ленинградской области и с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения в Ленинградской области.

Производители (собственники) отходов, являющиеся физическими лицами, обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ленинградской области в области обращения с отходами, санитарно-эпидемиологические, ветеринарно-санитарные, экологические и иные нормы и правила обращения с отходами;

- принимать меры по предупреждению негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека;

- своевременно информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления о нарушениях норм и правил обращения с отходами, возникновении чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами;

- возмещать в установленном порядке вред, причиненный жизни и здоровью граждан, окружающей природной среде, имуществу в результате нарушений законодательства в области обращения с отходами, норм и правил обращения с отходами (согласно ОЗ от 4 марта 2010 г. № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области», статься 9) [41].

Граждане, являющиеся собственниками, нанимателями, арендаторами жилых помещений, обеспечивают своевременный сбор и вывоз отходов в места, предназначенные для сбора, временного хранения, размещения отходов (в том числе путем заключения договоров на сбор и вывоз отходов со специализированными организациями).

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований, обязаны:

- нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение требований в области обращения с отходами;

- предпринимать меры по защите земель от загрязнения, захламления отходами производства и потребления, по недопущению организации свалок отходов, а также по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель в границах соответствующих земельных участков;

- обеспечивать своевременный сбор и вывоз отходов с земельных участков в места, предназначенные для сбора, временного хранения, размещения отходов (в том числе путем заключения договоров на сбор и вывоз отходов со специализированными организациями).

В случае обнаружения на земельном участке брошенных (иным образом оставленных в целях отказа от права собственности на них) отходов, собственник которых не установлен, лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, может обратить указанные отходы в свою собственность либо принимает меры к перемещению указанных отходов в санкционированные места размещения (согласно ОЗ от 4 марта 2010 г. № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области», статься 14) [41].

## 4.2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

При проведении общественно-массовых мероприятий необходимо предусмотреть установку мобильных кабин-биотуалетов (МТК) на территории поселения, используя нормативы, представленные в таблице 4.1 (по данным ООО «Биоэкология»).

Таблица 4.1.

Нормативы установки мобильных кабин-биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях без продажи алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек | 1 | 2 | 3 | 4 и более |

Таблица 4.2.

Нормативы установки мобильных кабин-биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях с продажей алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия, час | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |

Для мероприятий со скоплением населения в количестве менее тысячи человек продолжительностью до 2-х часов необходима установка одного туалетного модуля.

Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов, исходя из расчета 2-х модулей на каждые 5 тыс. жителей, для пос. Тельмана на 2011 г. составляет 7 единиц туалетных кабин или 4 единицы туалетных модулей, для пос. Войскорово составит 2 единицы туалетных кабин или 1 единица туалетных модулей.

На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

Технические описания туалетных кабин и туалетного модуля представлены в приложении 11                   (том 3).

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Ответственность за уборку территории несет Администрация МО «Тельмановское сельское поселение».

Согласно исходным данным, предоставленные Администрацией МО «Тельмановское сельское поселение»:

| Данные по состоянию | На 2008 г. |
| --- | --- |
| Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: Федерального значения, км; Регионального значения, км; Местного значения, км: Дороги улицы | 1,2 |
|  | 9 |
|  | 5,62 |
|  | 11,19 |
| Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: Федерального значения, тыс. м2; Регионального значения, тыс. м2; Местного значения, тыс. м2 | 16,8 |
|  | 40,5 |
|  | 50,8 |
| в т.ч. – дорог | 25,3 |
| улиц, проездов | 25,5 |
| Протяженность тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: механизированной уборке, км; ручной уборке, км | - |
|  | 5,4 |
| Площадь тротуаров с усовершенствованным покрытием, подлежащая: механизированной уборке, тыс. м2; ручной уборке, тыс. м2 | - |
|  | 11 |
| Общая площадь территории дворов, подлежащая ручной уборке, тыс. м2 | 45,0 |
| Общая площадь территории дворов, подлежащая механизированной уборке, тыс. м2 | - |
| Площадь зеленых насаждений внутридворовых газонов, м2; садовопарковая зона, м2. | 95000 |
|  | - |

## 5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ

Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно в зависимости от класса территории и типа покрытий.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Территории дворов следует относить к I классу, территории тротуаров ко II классу.

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов [14].

Уборка тротуаров и дворовых территорий производится  вручную  или тротуароуборочными,  подметально-уборочными и поливомоечными машинами.  Места,  недоступные для машин,  убираются вручную до начала работы этих машин.

Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта и включает: подметание или сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный свежевыпавший снег толщиной до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка или с применением многофункционального коммунального агрегата (МКА). При ручной уборке снег с усовершенствованных  покрытий  убирается полностью  -  "под  скребок",  с  неусовершенствованных  покрытий  и с территорий без покрытий снег убирается неполностью - "под движок", при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения. Убранный снег с тротуаров сдвигают на проезжую часть, а во дворах и внутриквартальных проездах укладывают в валы и кучи. При механизированной  уборке  машинами  снег  высотой  до  2 см убирается  щеткой,  при  большей  высоте  снега  -  плугом  и  щеткой. Убираемый снег сдвигается с тротуаров на проезжую часть, а во дворах - к  местам  складирования.  Сдвинутый  снег укладывается в кучи и валы, расположенные  параллельно  тротуару.  Для   обеспечения   нормального движения  общественного транспорта  и  эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом,  чтобы в основании он был не шире 1,5 м.

Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета прилотковых зон (а в зимнее время — формирование куч снега и льда) на площадях, магистралях, улицах и проездах, осуществляют предприятия, производящие уборку прилегающих тротуаров.

Если на тротуарах и во дворах образовались участки, покрытые наледью, ее следует скалывать и убирать. Скол складывается вместе со снегом.

Устранение скользкости производится путем обработки территорий противогололедными материалами. В первую очередь следует обрабатывать тротуары с наибольшей интенсивностью пешеходного движения, участки с уклонами и спусками, примыкающие к местам большого скопления людей, дворовые пешеходные дорожки, ступени и площадки наружных лестниц. В качестве основного материала для предотвращения скользкости на дворовых территориях используется мелкий гранитный щебень фракции 2-5 мм или применяется  крупнозернистый  и  среднезернистый  речной   песок,   не содержащий   камней   и   глинистых  включений, размером зерен до 5 мм.

Многофункциональный коммунальный агрегат предназначен для обслуживания городских территорий, дворов, садов и площадок. МКА представляет собой силовой агрегат на базе мотоблока с комплектом сменного оборудования, в который входят поворотный отвал, роторный снегоочиститель, коммунальная щетка, газонокосилка, бункерный разбрасыватель сыпучих смесей (противогололедных химических реагентов, песка и др.) и прицеп.

Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий, поливку территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, мойку покрытий, удаление мусора с газонов, полив зеленых насаждений.

Уборка газонов включает в себя сгребание  граблями  мусора,  листьев,  сучьев  и других   растительных   остатков  в  кучи, а также сбор случайных предметов, бумаги и другого мусора. Далее этот мусор транспортируется в установленное место на расстояние до 100 м.

Уборка производится,  в  основном,  в  поздние вечерние   или   ранние  утренние  часы,  когда  количество  пешеходов незначительно,  мойка  тротуаров  производится  до   выполнения   этой операции на проезжей части.

Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складывать снег.

Работы по очистке контейнерных площадок производятся независимо от времени года. Работы по очистке от мусора и промывке урн, протирке несветовых указателей улиц и номеров домов производятся независимо от сезона. Промывка урн производится в установленном для промывке месте водой с применением моющих средств.

Профессия: дворник.

Таблица 5.1.

Нормы обслуживания в зависимости от класса территории

| Вид территории | Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, кв. м |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С усовершенствованным покрытием | 3630 | 3080 | 2500 |
| С неусовершенствованным покрытием | 2860 | 2420 | 1850 |
| Без покрытий | 2340 | 1980 | 1610 |
| Газоны, зеленые насаждения | 30000 |  |  |

Примечание: периодичность выполнения работ, при которой могут применяться нормы обслуживания представлены в (табл. 5.2).

Расчет необходимого количества дворников следует производить по формуле:

Кол-во рабочих комплексной уборки территории = Площадь территории, подлежащая уборке / норма обслуживания. (5.1)

В  МО Тельмановское сельское поселение ручной уборке подлежат:

- тротуары – 11000 м² (II класс)

- придомовая территория – 45000 м² (I класс),

- газоны – 95000 м2 (I класс).

Таким образом, количество дворников составит:

Где:

Sруч.убор – площадь территорий, убираемых вручную, м2;

П1 – производительность работника при уборке уличных территорий м2/день;

Кн– коэффициент невыходов, 1,12.

(11000/3080+45000/3630+95000/30000)*1,12 = 21,43 ≈ 22 единиц

Необходимое количество дворников составит 22 единицы.

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

Отсутствие во внутриквартальной застройке специализированных мест для стоянки автомобилей, а также мест выгула животных, усложняет уборку территории с усовершенствованным покрытием внутри квартала застройки, снижая нормы обслуживания территории, оказывая негативное влияние на санитарно-эпидемиологическую и эстетическую обстановку внутриквартальной застройки.

При закреплении территории за кооперативными строениями, ТСЖ следует в законодательном порядке устанавливать ответственность за содержание придворовых территорий. Аналогичная ответственность устанавливается за предприятиями, обслуживающими муниципальное жилье. Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения:

- Правил содержания внутридворовых территорий;

- Правил содержания домашних животных;

- Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;

- Правил обращения с отходами жилищного фонда;

- Правил размещения объектов селективного сбора и контейнерных площадок.

Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

Контейнерные площадки должны быть обеспечены графиком удаления отходов с указанием обслуживающей организации.

Таблица 5.2.

Периодичность работ по уборке городских территорий [6]

| Вид уборочных работ | Классы территории |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Холодный период |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада | Через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Теплый период |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Мойка территории | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |

## 5.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

Механизированная уборка территории является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. Механизированную уборку территории выполняют коммунальные предприятия (спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и т.п.). (Справочные материалы по механизированной уборке приведены в приложении 1, том 3).

#### 5.2.1. Расчет потребности в машинах для уборки территорий

Для сокращения численности штата рабочих комплексной уборки территории, улучшения качества работ и уменьшения времени на уборку территорий рекомендуется применять малогабаритную спецавтотехнику, предназначенную для летнего и зимнего содержания проездов, имеющих асфальто- бетонное покрытие.

Согласно данным, предоставленным Администрацией МО «Тельмановское сельское поселение» на территории МО «Тельмановское сельское поселение» тротуары и дворы, подлежащие механизированной уборке, отсутствуют.

Примем в качестве рекомендуемой базовой модели универсальную тротуароуборочную машину КО – 718.

Машина с плугом и щеточным оборудованием убирает свежевыпавший снег высотой до 0,1 м, с роторным и щеточным оборудованием – до 0,3 м.

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины  определяется при односменном режиме работы по следующей формуле:

,				(5.9)

где:

tУборки – чистое время уборки, ч;

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, м/ч.

При заданных показателях уборки:

tУборки  = 8 ч,

В  = 1,3 м;

U  = 10000 м/ч.

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины  составит:

.

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:

,				(5.10)

где:

S – убираемая площадь, м2;

Пп.у. – эксплутационная производительность 1 машины КО-718.

KВых – коэффициент выхода машин на линию;

При заданных показателях уборки:

S = 4400 м2;

Пп.у.  = 10 4000 м2/день;

KВых  = 0,7.

Необходимое количество подметально-уборочных машин составит:

Nдороги = 4400 / (104000*0,7) = 1 единица.

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:

,			(5.15)

Где:

tУборки – чистое время уборки, ч;

U – рабочая скорость движения машины, м/ч;

B – ширина очищаемой полосы, м;

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

КИС – коэффициент использования машины на линии.

При заданных показателях уборки:

tУборки  = 8 часов;

U = 5 000 м/ч;

В = 1,7 м;

КП = 0,9;

КИC = 0,7

Эксплуатационная производительность составит:

П = 8*5 000*1,7*0,9*0,7 = 42 840 м2/день

Количество машин КО-718 для проведения  операции сгребания снега определяется по формуле:

,					(5.16)

Где:

S – убираемая площадь, м2;

П – эксплуатационная производительность уборочной машины.

#### 5.2.1.1. Летние уборочные работы

(Справочные материалы по технологии летнего содержания дорог приведены в приложении 2, том 3).

Работы по уборке территорий подразделяются на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций.

К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко второй – работы по зимней уборке.

Потребное количество машин для выполнения работ первой группы определяется по формуле:

N = Qсут./ Псм*Ксм*Квп	(5.2)

где:

Qсут – суточный объем уборочных работ;

Псм- эксплуатационная производительность уборочной машины за время рабочей смены;

Ксм- коэффициент сменности;

Квп- коэффициент выпуска уборочных машин на линию

Ко второй группе относятся работы, выполняемые в течение строго определенного отрезка времени, так называемого директивного времени. К таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки: обработка покрытий технологическими материалами, сгребание и подметание снега с покрытий.

Для каждой из этих операций потребное количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

N = Qт./ Пч*Тд*Квп				  (5.3)

где:

Qт- объем уборочных работ выполняемых в директивное  время;

Пч- часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд- директивное время на выполнение работ.

Систематическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют двумя способами:

- механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной машины с транспортированием на полигон;

- гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако, он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20%, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Второй способ – мойка дорожных покрытий – применяется при уборке улиц и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 7%.

Подметание улиц рекомендуется производить с 7 до 21 и при естественном освещении.

При подметании улиц с односторонним движением машину следует использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при уборке проезжей части.

Рабочую скорость движения подметально-уборочной машины следует выбирать с учетом уровня засоренности покрытия и убираемого места проезжей части.

У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании должен составлять 0.02-0.05 л/м2  в зависимости от уровня засоренности дорожного покрытия. При чрезмерном увлажнении смета ухудшается его захват рабочими органами, поэтому в процессе подметания необходимо корректировать режим работы системы увлажнения.

Механизированную мойку дорожных покрытий обычно рекомендуется производить в ночное время в период наименьшей интенсивности движения транспорта. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток.

При механизированной мойке дорожного покрытия загрязнения захватываются только с тех участков, на которые непосредственно воздействует рабочая струя. Для перемещения загрязнения в лоток проезжей части направление рабочей струи должно обеспечивать кратчайший путь движения потока воды к бордюру. Поэтому качество мойки во многом зависит от правильной установки моечных насадок. Угол наклона моечных насадок должен составлять 120 к горизонтальной плоскости.

При мойке покрытия проезжей части оба насадка поворачиваются в правую сторону: левый насадок на 670, а правый на 430 к продольной оси машины. При мойке лотка только левый насадок поворачивается вправо на угол 230 к продольной оси машины, а правый – оставляют параллельным ее продольной оси.

Расход воды при мойке проезжей части составляет 0.9-1.5 л/м2, а при мойке лотков – 1.6-2 л/м2. Наиболее эффективная ширина промываемой полосы покрытия проезжей части поливомоечными машинами магистрального типа составляет 7-8 м, а лотка – 4 м. На улицах, имеющих уклон, мойку рекомендуется производить вниз по уклону. При мойке дорожных покрытий необходимо обращать внимание на то, чтобы водяная струя не ударялась о бортовой камень, так как в этом случае, загрязнения, скапливающиеся в лотке проезжей части, выбрасываются потоками воды на тротуар или полосу зеленых насаждений.

На улице с 2-х и 4-х полосной проезжей частью мойку выполняют одной поливомоечной машиной, а на улицах с большим количеством полос – двумя машинами.

В жаркие дни при температуре воздуха свыше 250С рекомендуется проводить поливку улиц для улучшения микроклимата и уменьшения запыленности воздуха. Поливку производят через 1.5-2 часа с 11 до 17 часов.

Насадки на машине устанавливаются симметрично относительно продольной оси машины, высота струи над поверхностью не должна быть более 1.5 м. Расход воды при поливе составляет 0.2-0.3 л/м2.

Критерием оценки качества уборки улиц является остаточная засоренность дорожного покрытия после выполнения работ. Качество уборки оценивают по количеству смета с контрольных участков дорожного покрытия, расположенных через 500 м.

В период листопада, уборку покрытий следует выполнять щеточными подметально-уборочными машинами. В этот период следует отказаться от мойки, так как опавшие листья засоряют ливнестоки и ливнеприемные колодцы.

А) Расчет потребности в подметально-уборочных и поливомоечных машинах

В Тельмановском сельском поселении общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей с усовершенствованным покрытием местного значения составляет 103945 м². Для их уборки рекомендуется использовать комбинированную машину КО-713, предназначенную для круглогодичного использования по содержанию дорог с твердым покрытием.

Техническая характеристика  машины КО-713:

Техническая (расчетная) производительность, максимальная:

щеткой - 46000 м²/ч,

щеткой с зачистными плужками - 50000 м2/ч,

что составляет при 8-ми часовом рабочем дне:

щеткой – 368000 м²/день,

щеткой с зачистными плужками – 400000 м²/день.

Технологическая (расчетная) производительность за цикл при установленных затратах времени на наполнение цистерны не более 10 мин. и вспомогательные операции не более 4 мин. не менее:

при мойке -  17700 м²/час,

при поливке -  69900 м²/час,

что составляет при 8-ми часовом рабочем дне:

при мойке – 141600 м²/день,

при поливке – 559200 м²/день.

При общей площади улиц, дорог, проездов и площадей с усовершенствованным покрытием местного значения, подлежащих механизированной уборке в Тельмановском сельском поселении, 103945,00  м2 для выполнения работ по летней уборке  достаточно 1 машины КО-713.

Б) Расчет необходимой численности дорожных рабочих, занятых ручной уборкой проезжей части дорог

Несмотря на применение машин, около 10% площади проезжей части улиц, дорог, проездов и площадей  будут подлежать ручной уборке.

Производительность работника при подметании покрытий вручную составляет 400-500 м2/ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент использования рабочего времени может быть принят 0,6.

Сменная производительность работника определяется по следующей формуле:

ПРАБОТНИКА = П*КИСП*t , 	(5.4)

где:

П – производительность работника, 500 м2;

КИСП – коэффициент использования рабочего времени, 0,6;

t – количество часов в смене, 6 ч.

Таким образом, ПРАБОТНИКА = 500*0,6*6 = 1800 м2/смена.

(10% от общей площади улиц, дорог, проездов и площадей) – 10394,50 м2.

Необходимая численность рабочего персонала в этом случае составит:

12632,80/1800 = 5,7 ≈ 6 человек.

В период листопада, уборку покрытий следует выполнять щеточными подметально-уборочными машинами. В этот период следует отказаться от мойки, так как опавшие листья засоряют ливнестоки и ливнеприемные колодцы.

Необходимое количество дорожных рабочих, занятых ручной уборкой улиц, дорог, проездов и площадей составит 6 человек.

#### 5.2.1.2. Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание

В населенных пунктах входящих в состав поселения дороги без покрытий отсутствуют.

В дальнейшем, если в  поселении будет принято решении о постройке гравийных или грунтовых дорог, рекомендуется для усовершенствования (восстановления правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог технология с использованием химического реагента CCRoad (кальция хлорид дорожный) производства Финляндии.

Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам.

#### 5.2.1.3. Зимние уборочные работы

(Справочные материалы по технологии  зимнего содержания дорог приведены в приложении 3, том 3)

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог.

Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, интенсивности снегопада.

При интенсивности движения транспорта не более 100-120 авт/ч, а также при снегопадах, интенсивность которых меньше 5 мм/ч (по высоте слоя неуплотненного снега) снегоочистку выполняют одними только плужно-щеточными очистителями без применения химических реагентов. В зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0.5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1.5-2 ч по мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега.

При интенсивности движения более 100-120 авт/ч снегоочистка проезжей части механическим способом затруднена и неэффективна, т.к. происходит уплотнение снега колесами автомобилей и образование снежно-ледяного наката. В этих случаях применяют комбинированный способ снегоочистки – с помощью средств механизации и химических реагентов. Химические реагенты препятствуют уплотнению снега колесами автомобилей и снижают величину смерзания снежно-ледяных отложений с поверхностью дорожного покрытия.

Технологический процесс механохимического способа снегоочистки состоит из следующих этапов: выдержки, обработки дорожных покрытий реагентами, интервала, сгребания и подметания снега.

При механическом способе снегоочистки и размещении снежного вала на проезжей части необходимо учитывать условия движения транспорта. Наиболее предпочтительным является вариант, когда снежный вал размещается посредине проезжей части. Если производить регулярный вывоз снега с улиц по мере его накопления, то размещение снежного вала посредине проезжей части можно производить при любой интенсивности и продолжительности снегопада.

На перекрестках и пешеходных переходах снежный вал необходимо расчищать на ширину 2-5 м, в зависимости от интенсивности пешеходного движения. На остановках общественного транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю длину посадочной площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной остановки возле нее не менее двух единиц подвижного состава.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование снежных валов под погрузку. При этом, до начала формирования снежных валов должны быть закончены работы по очистке примыкающих к проезжей части тротуаров, снег с которых перемещают в лоток.

На улицах и дорогах с незначительным движением транспорта снег можно складировать на проезжей части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы не создают затруднений в движении.

Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке улиц является трудоемкой и дорогостоящей операцией. На улицах с интенсивным движением транспорта погрузку снега в самосвалы целесообразно выполнять лаповыми снегопогрузчиками с продольным расположением самосвалов, так как при этом – самосвалы, поступающие под погрузку, двигаются вслед за погрузчиком по освобожденной от снежного вала полосе и не создают помех в движении проходящего транспорта.

Для ликвидации тонких гололедных пленок на дорожном покрытии лучше всего использовать мелкозернистые соли, чешуированный хлористый кальций и жидкие хлориды, позволяющие быстро устранять обледенение проезжей части.

Следует отметить, что снижение скользкости обледененного дорожного покрытия путем обработки его чистыми фрикционными материалами не дает желаемых результатов. Так, при посыпке песка по обледененному покрытию коэффициент сцепления не превышает 0.15, а при интенсивном движении транспорта практически полностью сдувается в лоток проезжей части через 20-30 мин.

Добавление соли к песку улучшает его закрепление на поверхности ледяного слоя, однако и в этих случаях коэффициент сцепления лишь изредка приближается к величине 0.4, т.е. к тому предельному значению, ниже которого безопасность движения не может считаться обеспеченной.

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют механическим способом и вручную без применения химических реагентов. Снег с покрытия должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным для его постоянного складирования или формирования в валы с последующей погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров производится на проезжую часть улицы или внутриквартального проезда, если между ними нет ограждений или разделительной полосы с зелеными насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров невозможно сгребать в лоток проезжей части, снежную массу перемещают в сторону, удаленную от проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внутриквартальных проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, так как в этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнительной расчистки.

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300г/м2. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со ступенями норму посыпки увеличивают до 400-500г/м2. Обработка покрытий должна быть завершена в течение 1-1.5 ч после начала образования скользкости покрытия.

После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные проезды, улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов и грунтовых наносов. Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет достигнут уровень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений.

А) Расчет потребности в снегоуборочных машинах:

Для выполнения зимних уборочных работ, имеющийся парк поливомоечных машин дооборудуется плужно-щеточным оборудованием, при этом характеристика навесного оборудования имеет показатели, приведенные в (табл. 5.3).

Таблица 5.3.

Характеристика навесного оборудования машин

| Показатели | Тип машины |
| --- | --- |
|  | КО-713 |
| Тип базового шасси | ЗИЛ-433362 |
| Ширина полосы, очищаемой плугом, м | 2,5-3,0 |
| Ширина полосы, очищаемой щеткой, м | 2,3 |
| Максимальная высота снега, м | 0,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Масса с оборудованием для посыпки, т | 6,4 |

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по следующей формуле:

,                              (5.5)

где:

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

B – ширина очищаемой полосы, м;

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

КИС – коэффициент использования машины на линии.

При заданных показателях уборки:

U = 15 км/ч = 15 000 м/ч;

В = 3,0 м;

КП = 0,9;

КИC = 0,7

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя составляет:

.

Количество машин КО-713 на базовом шасси ЗИЛ 433362 для проведения  операции сгребания снега  в директивное время (технические характеристики приведены в приложении 4, том 3),

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (табл. 5.4):

Таблица 5.4.

| Интенсивность движения, машин/ч | Интенсивность снегопада, мм/ч | Директивное время, ч |
| --- | --- | --- |
| Менее 120 | Менее 30 | 2 |
| Менее 120 | Более 30 | 1.5 |
| Более 120 | Менее 30 | 3 |
| Более 120 | Более 30 | 1.5 |

Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по следующей формуле:

,	(5.6)

где:

S – площадь всех улиц, дорог, проездов и площадей с усовершенствованным покрытием и без покрытия, подлежащих уборке, м2;

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд – директивное время на выполнение работ.

При заданных показателях уборки:

S = 103945,00 м2;

Пч  = 28 350 м2/ч;

Тд = 1,5 ч (минимальное директивное время).

Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени составляет:

N = 103945/(28350*1,5) = 2,4 ≈ 3 единицы

Количество необходимых снегоуборочных машин КО-713  составит 3 единицы.

Б) Расчет потребности в распределителях технологических материалов:

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов КО-713 на базовом шасси ЗИЛ 433362 определяется по формуле:

,	(5.7)

где:

tЗ – время загрузки бункера машины технологическими материалами (tЗ = 30 минут);

t0 – время обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера рассчитывается по формуле:

,				  (5.8)

где:

M – масса загружаемого реагента;

q – расход реагента для предотвращения образования реагента (при среднегодовой отрицательной температуре);

В – ширина посыпки;

U – транспортная скорость.

При заданных показателях:

M = 6150 кг;

q = 45 г/м2 = 0,045 кг/м2;

В = 3,0 м;

U = 30 км/ч = 30 000 м/ч.

.

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов составляет (Продолжительность смены – 8 часов):

.

Площадь улиц, дорог, проездов и площадей МО Тельмановское сельское поселение для посыпки = 103945 м2.

Необходимое количество распределителей технологических материалов для обработки покрытий составит 1 единицу.

В) Расчет потребности в снегопогрузчиках:

Для предотвращения аварийных ситуаций обязательна  операция по ликвидации снежных завалов с территории дорог. Для этого снег собирается погрузчиком на прицеп любой грузовой техники и вывозится на снегосвалку.

Эксплуатационная производительность снегопогрузчика в смену определяется по следующей формуле:

ППогр =Птпогр*Т*Ксн*[l – t0/(t3+t0)], 	(5.9)

где:

ППогр - эксплуатационная производительность снегопогрузчика в смену;

Птпогр- техническая производительность, м3/ч;

Т – продолжительность рабочей смены, ч;

Ксн- коэффициент снижения производительности снегопогрузчика;

t0- время прекращения работы снегопогрузчика при смене самосвалов, которые подходят под погрузку, 5 мин;

t3- время загрузки снега в самосвал, мин

Время загрузки снега в самосвал определяется по следующей формуле:

t3= 60*Vс/(Пт), 					 (5.10)

Vс- объем снега, который загружают в самосвал, м3.

Техническая производительность ковшовых  снегопогрузчиков  может быть рассчитана по следующей формуле:

ПтпоргК= 3600(q(kH ( kB /TЦ,			 (5.11)

где:

q - вместимость ковша, м3

kH – коэффициент наполнения ковша (kH =0.5…1.25);

kВ –средний коэффициент использования погрузчика по времени;

TЦ- время  полного цикла, с.

Для ковшовых погрузчиков ТО–49 при погрузке снега (технические характеристики погрузчика ТО-49 приведены в приложении 6, том 3):

q= 0,6 м3

kH =1;

kB = 1

TЦ = 60 с;

Птпогр= 36 м3/ч.

Для шнекороторных погрузчиков СнП-18 при погрузке снега (технические характеристики погрузчика СнП-18 приведены в приложении 7 , том3):

П = 300 м3/ч. (взято ср. значение)

Время загрузки снега в самосвал для:

● ковшовых погрузчиков:

t3К= 60*10/36 ≈ 17 мин.

● шнекороторных погрузчиков:

t3ШР= 60*10/300 ≈ 2  мин.

Коэффициент снижения производительности при высоте снежного покрова 0,5 м и ширине 1,0 м составляет 0.6

■ Эксплуатационная производительность ковшового снегопогрузчика составляет:

ППогрК = 36*8*0,6*(1-5/(17 + 5)) = 133,5 м3/смену.

■ Эксплуатационная производительность шнекороторного снегопогрузчика составляет:

ППогрШР = 300*8*0,6*(1-5/(2 + 5)) = 411 м3/смену.

Время, затрачиваемое 1 самосвалом на 1 рейс при бесперебойной погрузке рассчитывается по формуле:

T1см1рейс = tЗ+ tР+ t0+ tЕ	,			(5.12)

где:

tЗ- время погрузки, ч;

tР- время разгрузки и маневрирования при разгрузке, ч;

t0- время прекращения работы при смене (подъезде самосвала), ч;

tЕ – время на ездку самосвала до снегосвалки и обратно.

При заданных показателях:

tЗ - 0,14 ч;

tР - 0,16 ч;

t0 - 0,1 ч;

Время на ездку самосвала до снегосвалки и обратно рассчитывается по формуле:

tЕ=2·Lс / V,

где:

Lс - максимальное расстояние до свалки снега, км;

V – транспортная скорость движения самосвала, км/ч.

При заданных показателях:

Lс – 5 км

V - 40 км/ч.

Время на ездку самосвала до снегосвалки и обратно составляет:

tЕ = 2*5/40=0,25 ч.

Время, затрачиваемое 1 самосвалом на 1 рейс при бесперебойной погрузке составляет:

T1см1рейс = 0,14+0,16+0,1+0,25 = 0,65 ч.

Производительность 1 самосвала в смену определяется по формуле:

П1сам= TСм·V/ T1см1рейс ,	(5.13)

где:

TСм – продолжительность смены;

V - объем снега, загружаемого в самосвал, м3.

При заданных показателях:

TСм - 8 ч;

V - 10 м3;

T1см1рейс  - 0,65 ч.

Производительность 1 самосвала в смену составляет:

П1сам = 8*10/0,65 ( 120 м3/смену.

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика:

С = ППогр / П1сам				 (5.14)

СК = 133,5/120 = 1,1 ( 2 машины

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного шнекороторного снегопогрузчика:

СШР= 411/120 = 2,1 ( 4 машины

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика ТО-49 составляет 2 машины или одного шнекороторного снегопогрузчика СнП-18 составляет  4 машины.

При растянутых сроках вывоза снега с улиц в основании валов образуется лед или снежно-ледяной накат. В таких случаях очистку покрытий выполняют следующим образом. В начале слой снежно-ледяного наката или льда обрабатывают твердыми химическими реагентами при норме 200-300 г/м2, что обеспечивает подготовку к последующему скалыванию слоя толщиной 15-20 мм. Во избежание разбрасывания реагентов колесами транспорта обработку производят в ночные или утренние часы до начала интенсивного движения. Скалывание слоя рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, снабженного специальным ножом или скалывателем – рыхлителем через 3-5 ч после распределения реагентов. При большой толщине слоя цикл работ повторяют до полной очистки дорожного покрытия. По завершении работ скол окучивают или укладывают в вал с последующей его погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку снега.

После окончания зимнего периода улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов. При этом используют наряду с машинами и в значительной мере ручной труд. Отсутствие надежных производительных машин для погрузки грунтовых наносов вызывает необходимость привлечения ручного труда. Задача весенней уборки дорог и улиц от грунтовых наносов заключается в том, чтобы достигнуть уровня засоренности покрытий, меньшего допустимого уровня. А затем в процессе эксплуатации поддерживать состояние засоренности на допустимом уровне.

Таблица 5.5

| Наименование машин | Норматив по Северо-Западному и Центральному региону на площадь 1 млн. м2 | Количество техники |
| --- | --- | --- |
| Роторные снегоочистители | 6 | 6 / 1 000 000 х 662000 = 4 машины |
| Снегопогрузчики | 11 | 11 / 1 000 000 х 662000 = 7 машин |
| Автогрейдеры | 3 | 3 / 1 000 000 х 662000 = 2 машины |

Количество машин и механизмов для уличной уборки, рассчитанное по представленным исходным данным, не учитывает ежегодный износ техники и возможные аварийные ситуации, которые могут привести к сокращению парка. Поэтому к приобретению рекомендуется также по одной дополнительной единице каждого вида специализированного автотранспорта в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

Итого по уборке:

- Необходимое количество дворников составит 16 человек.

- Для выполнения работ по механизированной уборке  достаточно 1 машины КО-713.

- Необходимое количество дорожных рабочих, занятых ручной уборкой улиц, дорог, проездов и площадей составит 6 человек.

- Количество необходимых снегоуборочных машин КО-713  составит 3 единицы.

- Необходимое количество распределителей технологических материалов для обработки покрытий составит 1 единицу.

- Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика ТО-49 составляет 2 машины или одного шнекороторного снегопогрузчика СнП-18 составляет  4 машины.

Необходимое количество техники согласно нормативам потребности в спецмашинах для уборки улиц городов Северо-Западного округа представлено в таблице 5.5 [6].

#### 5.2.1.4. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой

В соответствии с требованиями технологии на проведение работ по механизированной уборке населенных мест при строительстве баз для приготовления и складирования технологических материалов, необходимо соблюдать следующие требования:

- Площадка для обустройства баз обуславливается наличием свободной территории, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом), обеспечение минимума холостых пробегов, что обеспечивается размером пескобаз на расстоянии 3 - 5 км.

Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют близкорасположенные к поверхности грунтовые воды, территория их должна иметь асфальтовое покрытие. Для производства погрузо-разгрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. Ответственность за работу базы по хранению технологических материалов несет сменный мастер.

В летний период на пескобазу предусматривается разгрузка смета от подметально-уборочных машин.

- Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые следует размещать на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыб, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Размещение снежных свалок не допускается в опасных зонах отвалов породы. В зонах активного карста и оползней, заболоченных местах, в зоне питания подземных источников питьевой воды и санитарной охраны курортов, являющихся местом отдыха трудящихся.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечить нормальное маневрирование автотранспорта.

В летний период допускается на снежную свалку прием смета от подметально-уборочных машин.

- Пункты заправки машин водой предназначаются для поливомоечных машин всех типов. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1-3 км). Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 м³ не более чем за 8 минут. По согласованию с органами Роспотребнадзора машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| 1. | Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуется проведение комплекса мероприятий, предусматривающих не только создание необходимых производственных мощностей, но и реализацию предпочтительных действий: по снижению объемов накапливаемых отходов; рециклингу и повторному использованию отходов; безопасному размещению невозвращаемых остатков. |
| --- | --- |
| 2. | Разработанный в настоящем томе метод санитарной очистки территории МО Тельмановское сельское поселение от отходов учитывает современные тенденции развития сферы обращения с отходами в Российской Федерации и странах ЕС и местные условия для их реализации. |
| 3. | Разработка генеральной схемы второго уровня (Тосненский район) позволит создать оптимальную для Тельмановского сельского поселения схему санитарной очистки, позволяющую к 2026 году: извлечь из ТБО и КГО и полезно использовать в качестве вторичных ресурсов более 20% (по массе) составляющих указанных отходов; задействовать в производстве компоста (топливных брикетов) весь объем отходов зеленого строительства и листвы, ранее вывозимых на полигон ТБО; уменьшить объем захорониваемых отходов; уменьшить экологическую опасность захораниваемых отходов (особенно в части образования загрязненного фильтрата и газовых выбросов), благодаря отделению от захораниваемых отходов значительной части органических материалов и экологически опасных включений; сделать место захоронения отходов практически пожаробезопасным, т.к. захораниваемые составляющие ТБО содержат в основном неорганические компоненты. |
| 4. | Для сбора твердых бытовых отходов населения пос. Тельмана, пос. Войскорово, дер. Пионер, дер. Ям-Ижора рекомендуется контейнерная система сбора отходов с установкой контейнеров объемом 6,0 м3. Для сбора КГО населения МО «Тельмановское сельское поселение» рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов с накоплением их на площадке временного хранения. Для сбора ТБО организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов. Организации обязаны заключать договора со специализированными предприятиями по вывозу твердых бытовых отходов. |
| 5. | Обустройство контейнерных площадок в соответствии с требованиями «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» СанПиН 42-128-4690-88. Перспективное размещение контейнерных площадок на 2011 год (схема размещения указана в т. 3 «Приложения») № п/п Адрес, эксплуатирующая организация Количество установленных контейнеров, шт. Объем каждого из установленных контейнеров, м3 Обозначение на схеме размещения контейнерных площадок пос. Войскорово 1 Войскорово, 4 «УК Стандарт» 1 6,0 КП-2 2 Войскорово, 9 «УК Стандарт» 1 6,0 КП-1 Центральная часть пос. Тельмана 3 Тельмана, 10 «УК Стандарт» 2 6,0 КП-5 4 Тельмана, 16 «УК Стандарт» 1 6,0 КП-2 5 Тельмана, 23 «УК Стандарт» 1 6,0 КП-1 6 Тельмана, 28 «УК Стандарт», «ТСЖ дома № 48» 1 6,0 КП-6 7 Тельмана, 46 ТСЖ «Дома № 46» 1 6,0 КП-7 8 Тельмана, 32/2 «УК Стандарт» 1 6,0 КП-8 9 Тельмана, 5 ТСЖ «Ижора» 1 6,0 КП-11 10 Тельмана, 54 ТСЖ «Дома № 42», ТСЖ «Тельмановское №1», 2 6,0 КП-10 11 Тельмана, д. 8, ТСЖ «Лугас», «УК Стандарт» 2 6,0 КП-12 12 Тельмана, 15 «УК Стандарт» 1 6,0 КП-3 12 Тельмана,, 11/1 ТСЖ «Ижора» 1 6,0 КП-4 13 Тельмана, 44 ТСЖ «Дома № 44» 1 6,0 КП-9 Микрорайон-1 пос. Тельмана 14 Тельмана, Онежская, 3 «УК «Тосностройсервис» 2 6,0 КП-6 15 Тельмана, Октябрьская, 3 «Забота-1» 1 6,0 КП-3 16 Тельмана, Октябрьская, 1 «Забота» 2 6,0 КП-2 17 Тельмана, Октябрьская, 2 «Забота-1», «Забота» 2 6,0 КП-1 18 Тельмана, Онежская, 7 УК «Тосностройсервис» 1 6,0 КП-4 17 Тельмана, Октябрьская, 5 УК «Тосностройсервис» 2 6,0 КП-5 дер. Пионер 18 Пионер, д. 21 «УК Стандарт» 1 6,0 КП-1 Всего: 26 234 Комплектование контейнерных площадок контейнерами для сбора ТБО жилищного фонда в количестве: Источник образования Объем контейнеров, м3 Количество контейнеров, шт. год 2011 2013 2016 2021 2026 ТБО при ежедневном вывозе 6,0 16 17 22 30 34 ТБО при вывозе 1 раз в 3 дня 6,0 39 43 58 83 93 ТБО при вывозе 2 раза в неделю 6,0 1 1 1 1 1 ТБО от организаций ТБО при ежедневном вывозе 6,0 9* 10* 13* 19* 21* ТБО при вывозе 1 раз в 3 дня 6,0 25* 28* 38* 55* 61* *при условии, что количество организаций и количество контейнеров совпадает. |
| 6. | Комплектование автопарка спецавтотранспортом, необходимым для вывоза ТБО, КГО и ЖБО в количестве: Для вывоза ТБО и КГО населения и организаций: Марка автомобиля Количество автомобилей на год 2011 2013 2016 2021 2026 ЗиЛ 433362 (432932) МСК-6 1(1) 1(1) 2(1) 2(1) 2(1) МАЗ 6303 МСК-16-02 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) ИТОГО: 2(2) 2(2) 3(2) 3(2) 3(2) Примечание: в скобках указано количество единиц необходимой резервной техники. С изменением количества накапливающихся отходов следует регулировать количество рейсов мусоровоза в смену. ИТОГО: для вывоза ТБО и КГО в период с 2011 по 2013 г при правильно составленном графике работы мусоровозов будет достаточно 1-й машины марки МСК-6 и 1-й машины марки МСК-16-02. В период с 2016 по 2026 г при правильно составленном графике работы мусоровозов будет достаточно 2-х машинн марки МСК-6 и 1-й машины марки МСК-16-02 Для вывоза жидких бытовых отходов населения: 1 (одна) ассенизационная вакуумная машина КО-520 с объемом цистерны 5,0 м3. |
| 7. | Установка урн: - вдоль тротуаров с усовершенствованным покрытием не менее 54 единиц; - у каждой остановки общественного транспорта; - в зоне зеленых насаждений; - у входов многоквартирных жилых домов; - у входов строений общественного назначения; - на территории лечебно-профилактических учреждений; - на территории пляжей и стихийно сложившихся рекреационных зон населения. Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов для пос. Тельмана на 2011 г. составляет 7 единиц туалетных кабин или 4 единицы туалетных модулей, для пос. Войскорово составит 2 единицы туалетных кабин или 1 единица туалетных модулей. |
| 8. | Обеспечить нормативную потребность в следующей уборочной технике: Для выполнения работ по механизированной уборке достаточно 1 машины КО-713. Количество необходимых снегоуборочных машин КО-713 составит 3 единицы. Необходимое количество распределителей технологических материалов для обработки покрытий составит 1 единицу. Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика ТО-49 составляет 2 машины или одного шнекороторного снегопогрузчика СнП-18 составляет 4 машины. А также: Необходимое количество дворников составит 22 единицы; Необходимое количество дорожных рабочих, занятых ручной уборкой улиц, дорог, проездов и площадей составит 7 человек. |
| 9. | На основании рекомендаций генеральной схемы санитарной очистки МО «Тельмановское сельское поселение» необходимо составить план мероприятий по реализации рациональной концепции санитарной очистки территории, предусматривающей: - снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности управления ТБО, - переход от 100% захоронения отходов на полигонах к максимально возможной промышленной переработке и утилизации ТБО, - повышения качества благоустройства территории населения. Для контроля качества работ возможно создание комиссии, в которую будут входить представители органов местного самоуправления, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Тосненского района, Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды, предприятия, выполнившего работу по генеральной схеме санитарной очистки территории, проектной организации. |
| 10. | Необходимо отметить, что одну из важнейших ролей в системе управления отходами играет работа с населением. Экологическое просвещение играет не маловажную роль в организации сбора бытовых отходов. |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) с изменениями на 16.08.2007 г.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории Санкт-Петербурга.

- ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения». Утвержден Госстандарт России 28.12.2001.

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г.)

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест. М., 1980.

- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденные Министерством строительства РФ 02.11.1996.

- Исходные данные Администрации МО «Тельмановское сельское поселение» используемые для разработки генеральной схемы санитарной очистки территории.

- Концепция обращения с отходами в Санкт-Петербурге. СЗО ФЦ БОО. 2002.

- Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР. Отдел научно-технической информации АКХ. Москва, 1985.

- «Охрана окружающей среды, природопользование и обеспечение экологической безопасности в Санкт-Петербурге в  1998 году» Администрация Санкт-Петербурга управление по охране окружающей среды. СПБ 1999г.

- Положение по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Нижнего Новгорода (Приложение 3 к постановлению главы администрации города от 09.08.2001 № 51).

- Положение по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в Московской области (утверждено постановлением Правительства Московской области от 28.08.2001 N№ 268/25).

- Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2001 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», М., 2003.

- Постановление коллегии Госстроя России от 22 декабря 1999 г. № 17 «Методическая документация в строительстве «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г № 155 «Правила предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов».

- Приказ Госстроя РФ от 09.12.99 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

- Приказ Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 19 октября 1998 г. N 42 «Об усилении государственного ветеринарного надзора за сбором и утилизацией биологических отходов».

- Приказ Департамента ЖКХ Минстроя РФ от 06.12.94 г. № 13 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства».

- Приказ комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30 мая 2005 г. №16 «Примерные правила внешнего благоустройства городских и сельских поселений Ленинградской области».

- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации: статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 200

- Регионы России. Том 1. Статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 2001 стр. 159.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов. М. АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М., 1982.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 1997.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 2005.

- Санитарные правила «Требования к транспортировке опасных отходов» М., утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 2008 г.

- СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 г.

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- «Состояние окружающей среды Ленинградской области» Администрация Ленинградской области Комитет по природным ресурсам и охране окружающей природной среды 2006 г.

- Твердые бытовые отходы. Справочник. Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С. М., 2001.

- Федеральный закон  от 24.06.1998г № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 15.06.1996 г. N 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья».

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением правительства Ленинградской области от 23.07.1998 №27.

- «Примерные правила внешнего благоустройства городских и сельских поселений Ленинградской области», утвержденные приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2005 г. №16.

- Областной закон от 4.03.2010 г. № 7-оз «Об обращении с отходами в Ленинградской области».

- http://kolpino-city.ru/kc_history/history.php/2007/06/17?id=36

СОДЕРЖАНИЕ

3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ	4

3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕЛЬМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	4

3.1.1. Общие принципы организации сбора и удаления отходов потребления	4

3.1.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов	4

3.1.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов	5

3.1.1.3. Правила организации и содержания мусоропроводов и контейнерных площадок для сбора ТБО и КГО [4, 6, 13]	5

3.1.1.4. Организация сбора и вывоза прочих отходов	6

3.1.1.5. Сбор отходов лечебно-профилактических учреждений	7

3.1.1.6. Обращение с отработанными компактными люминесцентными лампами	7

3.1.2. Прогноз изменения количества образующихся ТБО	10

3.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	12

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	14

3.3.1. Расчет необходимого к установке количества контейнеров для сбора ТБО на территории населенных пунктов Тельмановского сельского поселения с рекомендуемой контейнерной системой сбора	15

3.3.2 Организация сбора КГО для населенных пунктов Тельмановского сельского поселения с рекомендуемой бесконтейнерной системой сбора	21

3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ МО «ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»	22

3.4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ МО «ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИ ИСПОЗОВАНИИ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО, ОБЪЕМОМ 6 М3	22

3.4.2. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов	35

3.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ	36

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ	37

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	39

3.8. СОДЕРЖАНИЕ СОБАК И КОШЕК	40

3.9. ОБРАЩЕНИЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ	42

3.10. СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ	45

3.11. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	47

3.12. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	49

3.13. КОМПОСТИРОВАНИЕ	50

3.14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ	51

3.15. ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОЕК	52

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МО ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	54

4.1. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН	54

4.1.1. Для магистралей	54

4.1.2. Для остановок общественного транспорта	54

4.1.3. Для парковой зоны	54

4.1.4. Для жилых зданий и иных строений	54

4.1.5. Для лечебно-профилактических учреждений	54

4.1.6. Для пляжей и стихийно сложившихся рекреационных зон населения	54

4.2. БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ	55

4.2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ	56

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ	57

5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ	57

5.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИИ	60

5.2.1. Расчет потребности в машинах для уборки территорий	61

5.2.1.1. Летние уборочные работы	62

5.2.1.2. Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание	65

5.2.1.3. Зимние уборочные работы	65

5.2.1.4. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой	72

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	74

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	78